杭州市滨江区劳动纠纷调解中心监控设备

采购及安装项目

招标文件

编号:BJCG-2018GKZB-JZ-028

杭州市滨江区人力资源和社会保障局

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二〇一八年六月二十八日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      评标办法及评分标准

第四部分      项目技术规范和服务要求

第五部分      采购合同的一般和特殊条款

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心作为集中采购机构（以下简称采购机构）受杭州市滨江区人力资源和社会保障局的委托，就“杭州市滨江区劳动纠纷调解中心监控设备采购及安装项目”进行公开招标采购。具体如下：

- 招标编号：BJCG-2018GKZB-JZ-028

2、项目名称：杭州市滨江区劳动纠纷调解中心监控设备采购及安装项目。

3、采购方式：公开招标。

4、招标内容：杭州市滨江区劳动纠纷调解中心监控设备采购及安装，具体详见招标文件。

5、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

（3）本项目不接受联合体投标。

6、获取招标文件：

时间：2018年 6 月 28 日至2018年 7 月 5 日（双休日及法定节假日除外）

上午：9:00-12:00

下午：14:00-17:30

地点：浙江政府采购网、杭州公共资源交易中心网

标书售价：每本0.00元（售后不退）

本项目采用资格后审方式进行，无需报名，招标文件自行下载。如有疑问在规定获取招标文件截至之日起7个工作日之内提疑（提疑书须一式三份加盖单位公章及授权委托书送至滨江区公共资源交易中心），答疑将以公告形式回复，评审委员会将对各投标单位投标文件内资格证明进行审核。

7、投标截止时间与地点：2018年 7 月 19 日上午09时30分，地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）。

8、开标时间与地点：2018年 7 月 19 日上午09时30分，地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室（2405）。

9、其他事项：

（1）质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑受理地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心现场管理科；联系人：林工；联系电话：0571-87702547。

投诉受理地点：杭州市滨江区财政局；联系人：柴工；联系电话：0571-87760023。

10、投标保证金：

金额人民币 伍仟 元整。收款单位户名：政府采购项目投标保证金专户，开户银行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160001930315-002。

投标保证金转账、电汇、汇票方式缴纳，以专户实际收到交纳资金为准，投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。投标保证金不得以现金方式交纳。

投标人应在投标截止时间前持缴款凭据复印件、营业执照复印件及项目编号至杭州银行服务窗口进行核对确认，由杭州银行服务窗口统一出具“保证金缴存确认表”，替代原开具的财政收款收据。

杭州银行服务窗口：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心。银行咨询电话：0571-87703312。

11、项目联系人：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心业务受理科，联系人：项菁，联系电话：0571-87702447，传真：0571-87702447。采购人联系人：周工，联系电话：0571-58105071。

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二○一八年六月二十八日

# 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：杭州市滨江区劳动纠纷调解中心监控设备采购及安装项目。 二、采购预算：本项目采购预算人民币 40 万元。 三、项目技术规范和服务要求：供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售，详见招标文件第四部分。 四、项目实施地点：杭州市滨江区（杭州市滨江区长河街道长河路806号劳动纠纷化解中心）。 五、项目实施时间：签订合同之日起30天内完工。 六、质保（服务）期：伍年（从供货验收合格交付使用之日起）。 七、投标方案讲解：无。 八、投标报价：有关本项目建设所需的设备供货、运输、保管、安装、调试、试运行、技术培训及相关售后服务等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。 九、政府采购当事人及监管部门：杭州市滨江区人力资源和社会保障局为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心为采购机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织等为投标人，经评审产生并经批准的投标人为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），杭州市滨江区财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 2 | 投标时提供的资质文件： （1）特定资格条件要求的资质文件：无。 （2）其他资质文件（如果有）： 投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件。 （3）特许资质文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 投标保证金：投标保证金以专户实际收到交纳资金为准，投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。投标保证金不得以现金方式交纳。 投标人应在投标截止时间前持缴款凭据复印件、营业执照复印件及项目编号至杭州银行服务窗口进行核对确认，由杭州银行服务窗口统一出具“保证金缴存确认表”，替代原开具的财政收款收据。 杭州银行服务窗口：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心。 银行咨询电话：0571-87703312。 |
| 5 | 投标文件份数：正本壹份、副本肆份。 |
| 6 | 合同名称：《杭州市滨江区劳动纠纷调解中心监控设备采购及安装项目合同》 |
| 7 | 合同款结算方式： 1、合同签订前支付中标价总价的5%作为履约保证金，供货验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。 2、本项目全验收合格后，经采购单位确认后于支付100%货款。 3、质保期满后无息退还质保金。但有权扣除因质量问题与服务问题而发生的相关费用。 |
| 8 | 履约保证金： 收到中标通知书后7个工作日内，签订合同前缴纳中标价总价5%的履约保证金至采购人指定账户，履约保证金转质保金，质保期满后无未解决质量与服务问题，无息退还。 |
| 9 | 支持中小企业价格扣除： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |

# 一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见前附表第1项所述。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

# 二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 项目技术规范和服务要求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将在评标过程中被判断为无效。

4.3“▲”系指实质性要求条款。

5. 招标文件的解释

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于招标文件领取截至之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出。采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

5.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均须采用书面形式。

6. 招标文件的修改

6.1  从招标文件发出至投标截止时间三日前，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

6.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

7. 投标报价

7.1  报价范围见前附表所述。

7.2  其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：报价文件、技术文件、商务资信文件。如该项目出现2个或2个以上标段，投标文件应分标段单独制作，并分别按规定密封包装。

9.1 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

(1) 开标<报价>一览表；

(2) 投标报价明细表；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

9.2  投标人的技术文件应包括：针对本项目的技术（服务）响应方案，技术（服务）偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料（包含技术评分条款中要求提供的证明材料）等（均需加盖公章）。

(1)投标人应提供针对项目的完整技术（服务）方案：

针对本项目的完整技术（服务）解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计（服务要求）和实施计划的建议；

项目涉及硬件设备采购的，需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料。明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效的责任，将由投标人自行承担）。

(2)投标人在投标文件技术（服务）响应/偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

(3)针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

(4)项目实施人员一览表；投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

(5)针对本项目维护方案。包括售后服务机构及人员情况等，包含免费维护期内的技术服务、技术培训、售后服务的内容及措施，与免费维护期外的技术服务、技术培训、售后服务的内容及措施。

投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）； (如果有)

(8)培训计划；(如果有)

(9)验收方案；

(10)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明；(如果有)

(11)投标人认为需要的其他技术文件或说明。(如果有)

9.3 投标人的商务资信文件应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料（包含商务资信评分条款中要求提供的证明材料）等（均需加盖公章）。

(1)资格证明文件：

资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下3）、4）、5）、6）、7）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

1）投标保证金递交凭证；

2）法定代表人授权委托书，须提供法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）、须提供授权代表在本单位的社保参保证明；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）开标前6个月资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中没有重大违法记录的声明函（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’在处罚有效期”）；

7）信用中国查询证明：

开标前5日内，登陆信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），查询本单位信用信息，附信息页面打印页，并加盖投标人公章；

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

8）特定资格条件要求的资质文件复印件；(如果有)

(2)投标响应函；

(3)投标声明书；

(4)开标<商务>一览表；

(5)信用等级证明；(如果有)

省级信用平台信用报告或信用等级证书。

(6) 非本地投标人售后服务机构证明材料；(如果有)

非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

(7)类似案例成功业绩证明材料；

(8)商务响应/偏离说明表；

(9)投标人对参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中是否受到不良行为记录处罚进行说明；

(10)廉政承诺书；

(11)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明；(如果有)

(12)投标人认为需要的其他商务文件或说明；(如果有)

(13)制造商针对本项目的授权书；(如果有)

(14)联合投标协议书（联合投标时）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；

# 10. 投标有效期

10.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 11. 投标保证金

11.1 投标人应按招标公告和前附表中的要求交纳投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

11.2 保证金缴纳。投标单位到各银行网点柜面向专户缴纳保证金。形式为：支票、电汇、银行汇票。

11.3 保证金确认。投标单位凭借银行出具的缴款凭证到设立在滨江区公共资源交易中心的银行服务窗口领取投标保证金缴存确认表，作为投标单位已递交投标保证金的依据。

11.4 保证金退付。中标人按要求与采购人签订合同，携带书面退款意见（项目名称、项目编号、保证金金额，中标单位、采购人盖章）、合同原件及复印件、保证金缴存确认表、经办人身份证原件及复印件至滨江区公共资源交易中心的银行服务窗口，在办理之日起五个工作日内全额退还其投标保证金。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还，投标保证金由银行直接退付至未中标人缴纳保证金的账户，无需至现场办理。

11.5 联合体投标的，保证金须由联合体主体单位缴纳。

11.6 采购机构将拒绝未能按规定方式、时间和数额交纳投标保证金的投标人。

11.7 如投标人有下列情况，将不予退还投标保证金：

11.7.1投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

11.7.2中标人未按规定签订合同或转让中标的；

11.7.3 投标人在投标文件中存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

# 12. 投标文件的编制和签署

12.1投标文件分为报价文件、技术文件、商务资信文件三部分，并将三部分分别装订、包装。否则开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。活页装订（胶订以外装订形式视为活页装订）将被拒绝。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在投标文件封面格式规定位置加盖投标单位公章。投标文件封面上需标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

12.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

# 四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封与标志

13.1投标文件须含报价文件、技术文件、商务资信文件三部分，并且三部分分别单独密封包装。没有单独密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

13.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称。

14. 投标截止期

14.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

14.2采购机构可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 投标文件的补充、修改、撤回

15.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

15.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

15.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

15.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

# 五、开标

16. 开标

16.1采购机构将于“招标公告”规定的开标时间、地点组织开标，各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效二代身份证，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派授权代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

16.2采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

16.3对投标人投标保证金（含投标、谈判、磋商、报价保证金，下同）缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

16.4采购机构工作人员按投标人提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应的商务资信文件和技术文件（包括正本、副本）数量，将密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封。宣读开标<商务>一览表，然后将拆封后的商务资信文件和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。

对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还投标人代表。

16.5经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关资格性审查和符合性审查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

16.6商务资信和技术评审结束后，主持人宣布商务资信和技术评审无效投标人名称及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；采用综合评分法的，公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分之和。

16.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读开标<报价>一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

16.8开标时，投标文件中的投标（开标）一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.9报价文件开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

# 六、资格审查

17. 资格审查

17.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

18. 评标原则

18.1 竞争优选；

18.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

18.3 价格合理，方案、产品先进可行；

18.4 反对不正当竞争。

19. 评标组织

采购机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

20. 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

21. 投标文件审查

21.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

21.2 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

21.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中的开标<报价>一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标<报价>一览表为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

23. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

（3）投标文件组成漏项或者活页装订（胶订以外装订形式视为活页装订）或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（4）投标人不具备投标资格的，或者未按规定交纳投标保证金的；

（5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（6）投标报价高于本项目采购预算的；

（7）投标人未按招标文件变更通知编制投标文件的；

（8）《开标<报价>一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

（9）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（10）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（11）投标人拒绝按招标文件第21.4条修正原则对投标文件进行修改的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（14）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

（15）经信用中国网站查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（16）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的。

（17）法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

24. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

25. 重新组织采购

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

26. 评标内容的保密

26.1  公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

26.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 八、定 标

27. 授标建议

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果经采购人确认，最终确定预中标人。

28. 中标通知

28.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

28.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构上报采购监管部门，采购监管部门根据审查结果将取消其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

28.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

九、合同签订及其他

29. 合同的签订

29.1合同将由采购人与经评审最终确定的中标人结合本项目具体情况协商后签订。招标文件第五部分《采购合同的一般和特殊条款》为采购人提出的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

29.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，并缴纳履约保证金。

29.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

30. 履约保证金

30.1中标通知书发出7个工作日内，签订合同前中标人须向采购人交纳履约保证金。质保期满，服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金。

30.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购机构有权撤销其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

31.验收

采购人应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

32. 货款结算方式

# 付款方式：采购人与中标人依照前附表规定的付款方式进行项目款项的支付。

# 十、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

33.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.供应商质疑

34.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，过期质疑不予受理。

34.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

34.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商投诉

35.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

35.2质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 十一、解释权

36.凡涉及本招标文件的解释权均属于杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心。

第三部分   评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，分三部分组成，其中价格分40分，技术分51分，商务资信及其他分9分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标内容及标准

### （一）价格分（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的上限价(不另设上限价的以预算价作为上限价)，做无效标处理。

3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

### （二）技术分（51分）

1、投标方案的科学性和完整性（10分）

投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等。好的得9-10分，较好的得5-8分，一般的得1-4分，较差的不得分。

2、投标产品的性能与需求的吻合程度（14分）

投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止。

3、投标产品的其他情况（5分）

投标产品的兼容性、可靠性及系统的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求。好的得4-5分，较好的得2-3分，一般的得0-1分。

4、组织实施方案（5分）

投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、系统接入、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。好的得4-5分，较好的得2-3分，一般的得0-1分。

5、项目组人员素质情况（4分）

1）拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经历，项目负责人是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目负责人的资质、工作履历、劳动合同和参保证明等情况（参考履历表和相关资料、证书等，提供相关证明或材料复印件加盖投标人公章，原件备查）（2分）；

2）项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、劳动合同和参保证明等情况（参考履历表和相关资料、证书等，提供相关证明或材料复印件加盖投标人公章，原件备查）（2分）。

6、售后服务方案情况（5分）

投标人提供的的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等。好的得4-5分，较好的得2-3分，一般的得0-1分。

7、培训、测试、试运转和验收（3分）

投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况及培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理等。好的得3分，较好的得1-2分,一般的不得分。

8、备品备件配置情况（2分）

投标人针对本项目配置的备品备件充足的得2分，基本满足的得1分，一般的不得分。

9、优惠和承诺情况（1分）

投标人提出的优惠条件和承诺情况，由评标专家横向比较。好的得1分，较好的得0.5分，一般不得分。

10、投标文件制作（2分）

投标文件编制完整，格式规范、装订整齐（活页装订的将被拒绝）、复印及扫描件字迹清晰、符合采购文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与采购文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5分，扣完该项得分为止。

### （三）商务、资信及其他分（9分）

### 投标人需提供相关有效证明文件或资料的复印件并加盖投标单位公章，未提供或少提供者不得分。

1、投标人资质及信誉情况（3分）

1）具备ISO9001质量管理体系认证得1分；

2）具备ISO14001环境管理认证体系得1分；

3）投标人提供省级信用平台认定的信用服务机构出具的信用等级证书或信用报告（需同时提供省级信用平台认定信用服务机构证明及信用等级证书或信用报告），具有A级的得0.25分，AA级的得0.5分，AAA级的得1分，其余不得分，最高得1分。

2、投标人业绩情况（6分）

投标人自2015年7月1日以来具有类似项目成功案例，每一项得2分，最高得6分。（需同时提供合同、相关发票记账联、验收合格报告复印件，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准，原件备查）

### (四 ) 技术、商务、资信及其他分的计算

各投标人的技术分为评标委员会成员的独立评分结果汇总数的平均值，即按照下列公式计算：

技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

商务、资信及其他分由评标委员会成员集体统一评定。

# 第四部分  项目技术规范和服务要求

项目编号：BJCG-2018GKZB-JZ-028

### 采购单位（采购人）名称：杭州市滨江区人力资源和社会保障局

一、项目要求

1、劳动纠纷调中心视频高清改造

## 应用背景

滨江区劳动纠纷调解中心安防监控目前采用的是模拟系统定制，随着近年来科技水平的飞速发展，原有模拟标清监控系统已经难以满足高清化、智能化的使用需求。除此之外，原有系统也存在着监控区域留有死角，事后视频检索困难等问题。

## 需求分析

新形势新业务对劳动纠纷调解中心安防系统提出了新的要求，主要表现在网络化、高清化、智能化方面。具体有以下几个方面：

- 视频前端覆盖程度不足，存在较多监控真空区域，已覆盖区域清晰度不足，看得见看不清；

- 现有存储设备无法支撑高清视频信号的存储；

- 现有显示设备老化，画面失真严重，容易造成视觉疲劳，严重影响监控视频的观看；

- 缺少报警系统，无法全天24小时全方位监控和预防；

## 建设内容与目标

以劳动纠纷调解中心办公楼为平台，科学技术为基础，依靠先进的设备和科学的管理，利用相关先进技术，建成统一的中心管理平台，通过管理平台实现全网统一的视频资源管理，以视频监控为核心的整体安防系统。

通过前述建设内容，实现以下建设目标：

- 无死角高清布控：新建点位全部采用高清摄像机。合理化点位设置，重点保障周边区域、大厅、办公门厅、各出入口、楼道、停车位、辅助楼等区域的视频监控。

- 集中化稳定存储：利用视频专用云存储技术，将高清视频信号按1080P分辨率保存，通过磁盘容错技术和热备技术，充分保存视频信号存储的安全性可靠性。

- 集成化报警系统：新建入侵报警系统，提高报警准确度，提供与视频子系统联动功能，实现报警画面的同步切换。

4）统一管理平台：通过平台管理软件对设备、用户权限等进行统一管理。

## 原则

为确保系统的设计和改造满足管理者和使用者的需求，体现系统在数字化、智能化方面的领先水平，本项目依照以下原则：

- 先进性：

采用先进的数字化技术、管理技术，适当的组合方式，使其发挥最佳的集成效果，保证在相当长一段时间内系统整体处于先进水准。

- 稳定性：

涉及产品均为成熟稳定的产品，均经过具有相应资格的软件评测中心、产品检测中心的测试，质量达标，性能稳定。在配置成功的情况下，能够持续有效运行。

- 开放性、可扩展性：

安防监控系统支持与其他安防系统的互连机制，实现系统间功能联动。系统还可提供二次开发接口，为将来系统进行扩展提供条件。

- 安全性：

系统设计时还应考虑多级安全防范措施，例如加密传输、身份认证等多种方法组合防护，根据不同的需要进行不同的安全等级设计，最大程度地保护整个安全防范系统的自身安全。

## 依据

劳动纠纷调解中心视频监控系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 安防视频监控系统设计方面：

《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA/T 711-2007）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

- 视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

- 视频系统工程建设方面

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T670-2006）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

- 视频系统工程验收方面：

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2000）

## 总体架构

办公大楼综合安防系统集成视频监控系统、报警系统、等基础安防系统，，综合安保监控中心，安防综合管理平台等相关业务系统，实现视频、报警等多系统业务联动、集中管理。

### 1.5.1系统拓扑

综合安防总体系统拓扑图

## 系统特点

### 1.6.1立体多维防控

视频监控系统通过在、大楼内部、重点房间等区域部署摄像机探测器等设备，并对应绑定监控与报警的联动，实现无盲区、高清监控，以便发生事件时，能快速定位、清晰的看清现场状况、人员活动及变化细节，不仅保障事件的高效处理，同时也保证了事件证据的有效性，立体化防护措施。

### 1.6.2数据大屏呈现

将各种系统的数据进行抽取、融合、分析，并将数据以各种可视化形式（动静图表）在大屏上进行呈现，摆脱以往的单一报表形式，数据展示更直观，同时对各类数据进行关联分析，便于用户掌握情况，把控全局。

## 视频监控管理子系统

### 1.7.1系统概述

监控范围主要是办公大楼的周界监控、重点敏感区域、办公区及大楼出入口、过道的重点监控。摄像机的部署采取了重点防控、兼顾一般的原则，对不同区域的监控要求及视频监控在监控系统中的应用需求。

### 1.7.2系统设计

### 1.7.2.1全景摄像

大厅涉及范围比较大，比较开放，设计部署400万180°全景摄像机，实现该区域的宏观监控。代替以往需要通过多个摄像机拼接实现全景画面的复杂情况。

### 1.7.2.2视频传输系统

- 媒体传输协议

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合标准要求。

- 视频帧率

本地录像时可支持的视频帧率不低于25帧/秒；图像格式为960P及以上时，网络传输的视频帧率不低于25帧/秒。

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

- 网络传输链路

前端高清网络摄像机到接入交换机采用非屏蔽双绞线或光纤，接入交换机到汇聚交换机再到核心交换机建议采用主干光纤，各类应用服务器、存储设备等均通过非屏蔽双绞线接入核心交换机。

- 网络传输质量

联网系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

- 网络时延上限值为 400ms；

- 时延抖动上限值为 50ms；

- 丢包率上限值为1×10-3；

- 包误差率上限值为1×10-4。

## 报警管理子系统

### 1.8.1系统概述

在办公大楼处于非工作时间段时，须依靠报警系统实现安全防护，稳定可靠的防盗报警设备，快速准确的警情上报，迅速确切的远程本地声光和预案联动，以及监控中心的快速视频报警复核联动等功能，将都是办公大楼安防建设的急切需求。

报警系统总体上由前端探测器、传输设备、网络报警主机、硬件联动模块、软件联动模块组成。前端探测器探测到异常情况后通过报警设备把报警信号传输给网络报警主机，网络报警主机依据预先设定后的报警联动策略联动灯光、警号、以及视频等安防子系统。

### 1.8.2系统设计

### 1.8.2.1系统架构图

大楼报警管理子系统主要由紧急报警按钮、红外探测器等前端信号采集设备、网络报警主机及继电器、声光报警器等报警输出设备等构成。前端设备采集到报警信号，经报警主机通过逻辑分析后产生报警信息，报警信息通过传输网络转发到安防综合管理平台。

报警管理子系统架构如下图所示：

报警管理子系统架构图

### 1.8.2.2前端点位设计

室内探测器分布在重要出入口、走廊过道、楼梯间、重要办公室等重点防范区域，主要采用红外微波双技术探测器。红外微波双技术探测器将微波和红外探测技术集中运用在一体。在控制范围内，只有二种报警技术的探测器都产生报警信号时，才输出报警信号。它既能保持微波探测器可靠性强、与热源无关的优点又集被动红外探测器无需照明和亮度要求、可昼夜运行的特点，大大降低探测器的误报率。这种复合型报警探测器的误报率则是单技术微波报警器误报率的几百分之一。

在楼层重要出入口、走廊通道建议配置适量的紧急报警按钮，在紧急情况下可手动触发报警信号上报监控中心。

在监控中心、各楼层重要走廊通道宜安装声光报警装置，在紧急情况下自动鸣响产生警报，提醒大楼内人员。

### 1.8.2.3传输系统设计

紧急报警按钮、红外双鉴探测器、烟感探测器等前端报警采集设备通过RVV2芯/ RVV4芯线缆接入部署在机房的报警主机。

声光报警器等报警输出设备通过RVV2芯/RVV4芯线缆接入报警主机，最后报警主机通过非屏蔽双绞线通过数据专网集成到安防综合管理平台上。

## 大楼监控中心设计

## 监控中心组成

大楼监控中心作为办公大楼区域的视频图像资源、报警数据信号、消防安全控制的等信息化核心区域，对该区域进行充分、完善的设计考虑是十分必要的，有效的设计可以确保整个大楼的核心系统的持续、稳定的运行。

监控中心架构图

在大楼设立监控中心，该中心汇接所辖范围内的视频监控资源、报警设备资源等，将所需的视频、数据以数字形式通过网络进行传输、存储、共享，并根据授权进行远程调阅、查询，由开放的接口实现互联、互通、互控及其它多种应用。

## 解码显控子系统

视频综合平台B20系统为高集成度一体化设计，上墙为非压缩输出+解码输出+拼控的一体模式。系统支持非压缩视频流的切换、解码，并在输出时支持拼接、开窗漫游等功能。

### 1.11.1系统组成

整个系统由三部分组成：高清电视墙显示系统、高清视频采集系统、大屏拼接系统。高清电视墙显示系统由监视器、高清显示器（LCD）组成，完成视频上墙显示功能。高清视频采集系统包括高清半球、高清枪机、高清球机、等前端视频采集设备，完成图像采集功能。大屏拼接系统由视频综合平台构成，完成模拟视频、网络高清视频、网络标清视频接入；模拟视频非压缩无损交换、高清视频网络交换并解码。

视频综合平台B20系统，解码拼接模式进行了优化，拼接不占用资源，故配置方面也得到了简化，主要配置思想有以下几个方面：

- 主机箱选择：B20只有一款机箱，故必配，标配一块主控板，可按需要多配一块主控板做双主控热备；

- 输入板选择：按照输入信号类型选配不同接口的板卡，并按输入路数选择板卡数量即可。网络信号输入无需配置输入板，网络接入即可；

- 输出板选择：输出板按照接口类型和输出数量选择相应数量的板卡即可，无需多配接口做拼接资源；

### 1.11.2系统优势

整个系统，无论在功能方面还是性能方面优势都十分明显。

在设备层面上的优势有：

- 解码：单张板卡支持32路1080P解码，整机支持448路1080P解码；

- 拼接：支持112块大屏拼接；

- 开窗漫游：支持开窗漫游功能，最大支持256个窗口；

- 信号接入：支持多种类型信号输入，统一上墙；

在系统层面上的优势有：

- 集成度高：高集成度设备，代替了监控中心解码器、拼接器、矩阵等多种类型的设备。并避免了设备连接时造成的显示瓶颈；

- 调试方便：设备集成度高，无需进行多种设备联调，且设备操作经过优化，大大简化操作，配置方便，缩短调试周期；

- 操作方便：解码、拼接、上墙等操作只需一个软件界面即可完成，给用户提供良好的人机交互体验；

- 节约成本：功能丰富，性价比高，用户无需为设备连接支付相应费用，并在调试时节省大量的时间和人力。

### 1.11.3系统组成

超高分数据可视化图墙系统由拼接大屏、视频综合平台合超高分数据图墙一体机组成。其中拼接大屏展现最终的系统界面；视频综合平台负责视频的编解码、拼接上墙等综合处理；超高分拼接服务器负责将数据可视化图墙系统进行超高分拼接并将超高分视频信号输出给视频综合平台解码上墙。其中数据源为基础视频、报警运维等系统安防综合平台。

系统主要组成包括：

- 客户端：用于配置电视墙大屏布局，远程控制数据图墙界面打开以及对图墙进行配置；

- 超高分一体机：用于数据图墙展示界面以超高分辨率桌面输出；

- 视频综合平台：用于视频源解码传输上墙；

- LCD大屏：用于内容最终展示；

### 1.11.4报警提示设计

可以在监控大厅设计声光报警设备，当发生指定类型的报警信息的时候，进行警灯闪烁提示，同时可以结合大厅音响系统，进行声音的告警提示，结合大屏、摄像机等设备，可以让用户快速有效的掌握报警现场图像情况，为快速有效的处置提供信息支撑。

## 平台整体概述

综合管理平台是集成安全保障、系统运维、配置中心等多业务的综合性应用管理平台。它借鉴和沿用了以往平台的设计技术与项目经验，复用了部分组件，依托于数据库、中间件及基础应用框架，接入编码设备、解码设备、存储设备、报警设备等。

平台的核心是提供一个统一的可视化综合管理平台软件，实现对所有视频图像、报警事件、人员信息等集中管理，对所有视频图像、报警事件的记录和查询，结合电子地图实现报警点位的定位和远程可视化保障。同时，平台突破了传统视频监控的常规使用功能，提供基于智能分析、智能检索、视频质量诊断等一系列的智能应用功能。

平台开发秉承模块化、框架化、集群化、服务化的设计理念，以提高系统的可靠性、可扩展性和可维护性，满足不同系统对接整合、兼容应用和可持续发展的需要。中心应用平台所有数据格式和接口都按标准设计，系统的软硬件均采用模块化设计，模块间的数据传输均采用标准的传输协议，任何一个模块都可以单独升级或者替换。

## 平台系统模块

### 1.13.1基础应用

基础应用子系统为劳动纠纷调解中心安防应用子系统提供基础的框架支持和集中管理，对组织、区域信息进行统一管理，使各子系统模块之间达到资源共享、协作联动和统一调度。

### 1.13.2事件中心

事件中心子系统是综合管理平台的事件枢纽。主要提供安防平台中各子系统的事件配置、分发、上报、联动等功能，并支持批量事件规则与联动。事件中心秉承统一管理事件的原则，同时通过合理抽象，将各个子系统的事件通过注册的形式在启动的时候注册给事件中心，做到事件管理的灵活与变通。事件中心采用B/S架构配置、C/S架构控制结合的方式，包含CMS、客户端、服务器三大部分，协同运作完成整个事件中心的功能。

### 1.13.3运维管理

运维子系统主要负责对视频设备和服务进行监控，采集设备和服务信息，并对采集的结果做一定的统计分析、生成告警，为视频监控平台提供可靠的信息来源，采用B/S架构配置，实现平台上的设备及服务器的状态检测与展示，并实现各种状态异常告警。从而满足实时地、统一地对设备状态进行监控。

### 1.13.4视频监控

视频子系统实现对视频图像数据、业务应用数据、系统信息数据的共享需求等综合集中管理。采用B/S架构配置、C/S架构控制结合的方式，实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、解码上墙控制等功能。通过开放的体系架构，全面、丰富的产品支持，提供随需应变的整体解决方案。

2、人力资源市场宣传屏

## 2.1应用背景

目前大多的人力资源市场招聘信息都是采用传统的纸张张贴的方式，但是招聘信息显示量大，传统的纸张张贴的方式要占用大量的显示位置，浪费纸张，观看都要很近的距离才能观看清楚，所以传统的招聘信息发布有太多的弊端。

采用LED屏来发布相关招聘信息，其优点是字大小可调节，显示内容可以随时更新，可以节约人力、物力，充分提高工作效率；而信息提取者（应聘者）在很远的地方都可以一目了然的看到所发布的停息。结合LED显示屏控制通讯的特点，配合计算机控制软件，实现信息控制发布，远程终端接收显示的功能。

# 由用户数据发布中心、LED显示屏、管理控制软件组成，利用局域网实现信息发布和管理功能。

## 2.2设计依据

《LED显示屏通用规范》   SJ/T 11141-2003

《电力子操作工作站机房设计规范》　　GB50174-93

《国际串行通讯标准》　　EIARS-232-C

《电磁兼容》　　GB/T17626

《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》　　GB/T 15153-94

《标志用公共信息图形符号/通用符号》　　GB/T10001.1—200

通信行业标准《电信专业房屋设计规范》

国家标准《建筑物防雷设计规范》　　GB50057-94

《计算机信息系统防雷保安器》　　GB173-1998

《建筑电气设计技术规程》　　JDJ16-83

《民用建筑电气设计规范》　　JGJ/T16-92

《建筑设计防火规范》　　GBJ16-87

《电气装置安装工程施工及验收规范》　　GBJ232-82

《电气装置件暗装用、调整板和接线盒》　　GB1245-87

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》　　GB50169-92

《计算机机房设计规范》　　GB50174-93

《低压配电设计规范》　　GB50054-95

《工业企业照明设计规范》　　GB50034-95

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》　　CECS72：97

《智能建筑设计标准》　　DBJ08-47-95

## 2.3项目设计原则

先进性

- 显示模块优化散热结构，降低了屏内整体功耗，实现了全箱体的设计。

- 显示系统可实现远程控制，体现了人性化和智能化的特点。

- 显示屏对比度的行业标准是150：1，液晶产品的对比度是500：1，要求面罩的设计上带有弧度的横纹设计，在不影响显示屏视角的情况下，增加显示屏的对比度，产品对比度大于等于1000：1。

- 采用帧预测技术，借助于专用芯片完成了视频图像的运动补偿，以达到最好的显示效果。

集成性

LED显示系统以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，采用系统集成的方式规划整个LED显示系统。屏幕控制系统采用开放的计算机局域网络技术，能够将当今许多成熟的数字技术引入大屏幕显示系统，如数据库技术、网络通讯技术、网络互联技术、信息自动化处理技术、接口技术、多媒体技术、多屏图像处理技术、多路信号切换技术。使整套系统成为一个具有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统，同时与监控系统、指挥调度系统、网络通讯系统等子系统集成，形成一套功能完善、技术先进的信息显示及管理控制平台。

经济性

系统的性能价格比高。系统操作简单维护量少，软件可以升级，有效降低系统总体拥有成本。

可维护性

电子显示屏系统在设计中，今后维护工作方便、快捷和应用软件的升级。

- 显示屏各模块之间采用低压小信号传输模式，接口具有缓冲与释放浪涌电流与电压的能力，可在不断电模式下进行各模块的更换。

- 模组化结构设计，整个显示屏是由许多个单元模组组成，方便安装、调试和维修。

- 支持显示模块带电热插拔。

## 2.4系统组成及功能

## 2.4.1系统组成

系统由显示系统、计算机网络系统、配电控制系统、LED控制电脑、系统软件等几部分组成。

显示系统

显示系统主要由数据分配和扫描单元、LED显示屏、控制计算机等几部分组成。

数据分配和扫描单元

数据分配和扫描单元是模块化结构设计，它将显示数据按区域分配到显示屏上，并完成显示数据扫描。

显示屏屏体

显示屏是有许多显示单元模组组成，它们分成不同的区域接受数据分配和扫描单元传来的显示数据，以模组化结构显示。保证系统安全可靠运行。

模组化结构设计，整个显示屏是由许多个单元模组组成，方便安装、调试和维修。

计算机网络系统

采用系统集成的方式规划整个LED显示系统。屏幕控制系统采用开放的计算机局域网络技术，能够将当今许多成熟的数字技术引入大屏幕显示系统，如数据库技术、网络通讯技术、网络互联技术、信息自动化处理技术、接口技术、多媒体技术。

具备方便的控制方式和开放的接口协议，系统配备有标准网络接口，可接入计算机局域网，并能播出网络信息，共享网络信息资源，实现网络控制。

## 2.4.2系统功能

系统显示功能

播放系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播放多种信息：数字、文本，显示屏具有灵活多变的显示功能，具体功能有：

- 具有分区域编辑和显示功能；

- 具有IEEE802.3以太网络接口；

- 可显示通知、标语、广告信息显示。

文字显示：可播放多种文字的各种字体、字形和不同的文字信息，以及各种符号。还能实现单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上下推、翻页、移动、旋转、飘雪、缩放、闪烁等十余种显示功能，可以任意点阵显示中文、英文、西班牙文、法文、拉丁文、俄文、德文、希腊文、日文等不同的国家文字以及数字符号等，有多种显示进入和退出方式，显示变换灵活。

节目单

利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求：

- 支持节目单编辑、复制

- 支持节目单顺序调整

### 支持文本播放时间、文字的颜色和移动速度等

# 二、项目清单及参数

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控 |  |  |
| 1 | 300万红外筒型网络摄像机 | 300万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm可选)；快门 1/3秒至1/100,000秒；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明） 支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） 具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗：6W MAX；红外照射距离最远可达：30米； 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 10 | 门口,后门对射监控 |
| 2 | 300万红外半球型网络摄像机 | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/3” Progressive Scan CMOS；最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角60.5°，(2.8mm,6mm,8mm可选)；支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70°； 支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（公安部型式检验报告证明） 帧率：50Hz:25fps(2048×1536，1920×1080，1280×720)；具备越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测等功能；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；DC12V±25% / PoE(802.3af)； 具有2个报警输入、2个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明）； 功耗：5W MAX；红外补光距离不小于30米；防护等级：IP67。 | 台 | 30 |  |
| 3 | 400万180°全景摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR 180度广角半球型网络摄像机 传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:1.68mm @ F2.0水平视场角180，垂直视场角93° 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75° 镜头接口类型:M12 数字降噪:3D数字降噪 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af);带D型号不支持PoE 电源接口类型:圆头电源接口 功耗DC12 V: 6.0W MAX PoE:7.5W MAX 红外照射距离:最远可达10米 尺寸:Φ127.3*103.7 mm 重量:裸机:340g 带包装:580g | 台 | 1 | 大厅全景监控 |
| 4 | 网络红外球 | 300万7寸红外；2048×1536@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR； 分辨力不小于1500TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准） 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准）； 焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪 ； 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130（以公安部型式检验报告为准）； 支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG； 最大支持128GB Micro SD卡以公安部型式检验报告为准）； 电源：AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max)；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高保真拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 台 | 4 |  |
| 6 | 筒型网络摄像机支架 | 配套 | 个 | 10 |  |
| 7 | 球机支架 | 配套 | 个 | 1 |  |
| 8 | 网络摄像机电源 | 12V2A | 个 | 31 |  |
| 二、指挥中心+机房 |  |
| 1 | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; 功耗：≤111W； 电源要求：AC 90-264V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1022.08mm(W) x 576.67mm(H) x 120.3mm(D)； 边框宽度 2.3mm（左/上）, 1.2mm（右/下） 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） | 台 | 6 |  |
| 2 | LCD拼接屏支架 | 定制前维护 | 个 | 6 |  |
| 3 | LCD拼接屏支架 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 4 | 线缆 | DVI-D电缆,单通道,10m,黑色 | 条 | 6 |  |
| 5 | 8路高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。 设备支持视频图像轮巡输出显示。设备支持客户端或IE浏览器控制，对IPC解码显示输出； 设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3,1x4,2x1,2x2,2x3，2x4，3x1,3x2,4x2的拼接显示. 设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 设备支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制； 设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出64路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或40路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或32路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或16路分辨率为3840×2160(H.265），或16路分辨率为4096×2160(H.264）,或8路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。设备可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示。设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障 | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控综合管理平台 | 多系统集中统一管理，包含：视频监控、报警、门禁管理、停车场管理、在线巡查、访客管理、考勤管理、消费管理、梯控管理；大大降低系统管理的成本； l 子系统间低耦合，可独立安装部署使用； l 丰富的设备接入：视频编码设备、视频解码设备、智能分析设备、门禁设备、梯控设备、访客设备、存储、报警主机（博士、霍尼、VISTA、海康）、*第三方编码设备（大华、天地伟业、美电贝尔、汉邦高科、索尼、松下、英飞拓、AXIS、SANYO、BOSCH、AVTECH、Arecont Vision、VIVOTEK等多个国内外视频监控主流品牌的多款主流设备接入）； l 可灵活配置各子系统间的业务联动； l 可跨多网域部署平台； l 对外二次开发，开发过程简单，功能齐全；支持提供OPC方式、SDK（CS模式与BS模式开发）、webservice接口; E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/16GB DDR4 /1TB SATA×2/2308/DVD/1GbE×4/冗电/2U（含WIN 2008 R2 简体中文标准版） 支持接入原有监控以及数字庭审视频；（中标后提供原厂家授权或者承诺书） | 套 | 1 | 数据中心 |
| 7 | 存储磁盘阵列 | 机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP 设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传（需提供公安部检测报告复印件） 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置（需提供公安部检测报告复印件） 设备科同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（需提供公安部检测报告复印件） | 台 | 2 |  |
| 8 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3， | 个 | 48 | 支持存储4个月 |
| 9 | 控制电脑 | 品牌电脑，I5-6100双核，4G内存，1T硬盘，2G独立显卡，配19.5寸宽屏显示器 | 套 | 1 |  |
| 10 | UPS不间断电源 | 品牌要求国内知名品牌）3KVA/2.4KW纯在线“0”转换UPS， 面板显示及功能LED显示面板向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示，可快速判断UPS的故障原因和故障部位，使UPS的维护更为快捷方便 通讯界面主机自带：干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面\电池温度补偿接口 输入要求当负载<70%时（115±5～295±5）Vac; 当负载≥70%时（160±5～295±5）Vac 输入功因≥0.99，双市电输入 UPS输入频率范围（40HZ～70）±0.5HZ,能与任意发电机兼容 过载能力过载125% 延时10分钟，过载150%延时1分钟 保护功能1） 具有开机自诊断功能，避免因UPS的隐患而可能引发的故障风险。 2）具有交流输入过/欠压保护，输出过载/短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 3） 具有旁路功能，当UPS输出过载或发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 4） 旁路输出保护及旁路输出设置选择功能。UPS默认无旁路输出；若需选择输入市电即有旁路输出（不开机），可通过监控软件更改设置。UPS的旁路输出范围可通过监控软件设置更改，避免因旁路输出电压过高而造成用户的负载设备损坏。 5）具有输入零火线侦测功能。1～3KVA机型具备零火线接反侦测功能，并通过LED显示。可避免UPS市电输入零火线接反。 6）直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。 7） 风扇智能保护. UPS能根据负载容量大小自动调节风扇的转速以延长风扇的寿命；当风扇异常时，UPS能自动检测并报警显示. 测控智维功能1)UPS设备自带智维功能。 支持UPS运行数据参数监测，包括输入电压、输出电压、旁路电压、工作频率、设备温度、电池电压、市电状态、内部故障、后备电池状态等 2) 支持市电中断、设备故障、温度异常、电池异常等异常状态检测。 3) 可对UPS电池电压设置分段预警，在电池达到额定低电压之前，可发出预警通知，至少可分为高、中、低三个等级的预警通知 4) 数据刷新时间< 5秒，告警通知时间<5秒 5)设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理， 6) 支持远程集中管理，后台采用B/S架构，后台云端部署服务器，用户无需安装软件无需提供服务器；由设备厂家提供云端平台服务，包括设备管理、告警管理、历史数据管理、维保信息管理等 7) 支持故障统计排名，列出当月频度较高的前5类故障，便于管理人员分析整体业务情况 8) 支持故障等级统计，根据不同告警等级分类统计告警分布情况 9) 支持通过移动网络和有线网络进行远程监测 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电池组 | 为了保证服务，主机与电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品 规格12V 100AH免维阻燃型铅酸蓄电池 防漏液托盘，每节电池标配防漏液托盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，并提供托盘专利证书文件 蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求 蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa 标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常 蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆 蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃) 蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V) 由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V) 采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 浮充寿命≥8年 | 只 | 6 |  |
| 12 | 电池安装架 | 能安装≥6节12V 100AH电池，标配电池连接铜牌及直流开关 | 个 | 1 |  |
| 13 | 配电箱 | 定制 | 只 | 1 |  |
| 14 | 汇聚交换机 | 24口全千兆 | 台 | 2 |  |
| 15 | 核心交换机 | 24口千兆交换机 企业级 | 台 | 1 |  |
| 16 | 机柜 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 17 | 网络墙柜 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 18 | 操作台 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 19 | 莲花线 | 国产 | 条 | 1 |  |
| 20 | 音频线 | 国产 | 米 | 100 |  |
| 21 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 22 | 网线 | 超五类 | 米 | 1760 |  |
| 23 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1760 |  |
| 24 | PVC管 | ∮25MM | 米 | 1760 |  |
| 25 | 执法记录仪 | 4G执法记录仪，32G,支持4G全网通，单卡，支持wifi；视频分辨率最高为1080P；；防护等级IP66，支持红外夜视功能； | 只 | 4 |  |
| 26 | 执法记录仪采集站 | 采集站，一体式独立设计，支持20台执法终端同时接入，支持无缝接入原有执法记录仪；19寸红外触摸液晶显示屏，分辨率1280*1024；自带5块2T硬盘；英特尔 酷睿 I3 4160双核四线程，4G DDR3 1333内存； | 台 | 1 |  |
| 27 | 辅材 | 按需 | 批 | 1 |  |
| 三、防盗报警 |  |
| 1 | 紧急报警按钮 | 紧急按钮，钥匙复位 | 只 | 10 |  |
| 2 | 双鉴探测器 | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 只 | 10 |  |
| 3 | 前端报警控制键盘 | LCD报警键盘，支持遥控器布撤防(另配DS-19K00-Y遥控器)，适用于所有报警主机,尺寸(mm):156.46(长)*109.74(宽)*21.5(高) | 只 | 2 |  |
| 4 | 网络型报警主机带控制键盘 | 256防区/64路输出/串口输出/电话/网络/(GPRS)上报/8子系统/2400米 | 台 | 1 |  |
| 5 | 直连报警软件 | 配套管理软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 管理电脑（监控共用） | 品牌电脑，I5-6100双核，4G内存，1T硬盘，2G独立显卡，配19.5寸宽屏显示器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 8防区模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 块 | 3 |  |
| 8 | 多路总线驱动器 | 总线延伸模块，1.5mm2 2400米，1.0mm2 1600米 | 只 | 1 |  |
| 9 | 声光报警器 | 声光报警器 | 只 | 1 |  |
| 10 | 蓄电池 | 12VDC、7AH | 只 | 1 |  |
| 11 | 报警线RVV4x1.0 | RVV4x1.0 | 米 | 500 |  |
| 12 | 报警总线RVV2x1.0 | RVV2x1.0 | 米 | 350 |  |
| 13 | 按钮线RVV2x1.0 | RVV2x1.0 | 米 | 350 |  |
| 14 | 附件 |  | 批 | 1 |  |
| 四、室外LED屏 |  |
| 1 | 室外单红色屏 | 单元板尺寸：320mm*160mm，扫描方式1/4扫描，显示颜色：1R,可显示表格及文字等信息 （含配套支架、辅材以及安装） | ㎡ | 4 |  |
| 2 | 室外全彩色 | 单元板尺寸：320mm*160mm，扫描方式1/8扫描，显示颜色：1R1G1B,可显示图片、视频、表格及文字等信息，（含配套支架、辅材以及安装） | ㎡ | 5 |  |
| 五、施工费 |  |  |

注：1、投标人须如实响应，虚假响应的按无效标处理，由此产生的一切损失由投标人自行承担。

2、本项目为交钥匙工程，所有涉及费用均需包含在报价内；

3、本项目需培训相关人员，中标单位须在项目验收之日前提供在杭州注册机构证明以及项目维护人员联系方式（须提供社保证明）。

# 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                       的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币              元作为本合同的履约保证金。履约保证金转质保金，质保期满后无未解决质量与服务问题，无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计），15天包换。

2.质保金    元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：按照招标方要求的时间供货。

2.交货方式：由中标方直接将货物送至现场并自行安装完毕，由项目采购人监交、鉴证。

3.交货地点：项目建设工地。

十、货款支付

1.付款方式：按“商务要求表”付款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（以投标时封存的样品为基础）进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具同等法律效力。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 开户银行： 银行账号： 法定（授权）代表人： 联系电话： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、报价文件格式

1、投标报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、投标报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

3、报价文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1) 开标<报价>一览表；

(2) 投标报价明细表；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

3.1开标<报价>一览表

开标<报价>一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                             单位：元

| 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见投标报价明细表 |
| 投标报价合计 |  |
| 本项目投标总报价（以此为准）： （大写，开标时按此唱标） ￥ 小写 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年   月   日

3.2投标报价明细清单格式如下：

报价明细清单

| 序号 | 名称 | 规格配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：以上表格要求细分项目及报价，包括有关本项目建设所需的一切费用（详见前附表）均计入报价。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

二、技术文件格式

1、技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、技术文件封面格式：

正本/或副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

3、技术文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1)投标人应提供针对本项目的技术方案（包含设备或服务清单）；

(2)技术偏离说明表;

(3)组织实施方案；

(4)项目实施人员一览表；

(5)针对本项目维护方案；

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)备品备件清单（如果有）；

(8)培训计划（如果有）；

(9)验收方案；

(10)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

(11)投标人认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

3.1投标人应提供针对本项目的技术方案（包含设备或服务清单）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.2技术偏离说明表

技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.3组织实施方案

## 组织实施方案

## （由投标人根据招标文件要求自行编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.4项目实施人员一览表

项目小组人员名单

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.5针对本项目维护方案

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

附表A:服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.6优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.7备品备件清单（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.8培训计划(如果有)

培训计划

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.9验收方案

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

3.10关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

3.11认为需要的其他技术文件或说明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

三、商务资信文件格式

### 1、商务资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务资信文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（盖公章）： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 年 月 日

### 2、商务资信文件封面格式

正本/或副本 商务资信文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（盖公章）： 投标人地址： 年 月 日

### 3、商务资信文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1)资格证明文件：

1）投标保证金递交凭证；

2）法定代表人授权委托书；

3）营业执照复印件、税务登记证复印件、社保登记证复印件；

4）开标前6个月资产负债表等财务报表资料文件；

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中没有重大违法记录的声明函；

7）信用中国查询证明；

8）特定资格条件要求的资质文件复印件（如果有）；

(2)投标响应函；

(3)投标声明书；

(4)开标<商务>一览表；

(5)信用等级证明（如果有）；

(6) 非本地投标人售后服务机构证明材料(如果有)；

(7)类似案例成功业绩证明材料；

(8)商务偏离说明表；

(9) 投标人对参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中是否受到不良行为记录处罚进行说明；

(10)廉政承诺书；

(11)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

(12)投标人认为需要的其他商务文件或说明（如果有）；

3.1资格证明文件（所有资料均需加盖公章）：

3.1.1投标保证金递交凭证；

3.1.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

(采购人名称)、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

兹委派我公司     先生/女士(其在本公司的职务是：       ，身份证号：     ，联系电话：     ，手机：      ，传真：    )，代表我公司全权处理    （项目名称）(编号：     )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

签发日期：  年  月 日

须提供法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面）；

须提供授权代表在本单位的社保参保证明；

3.1.3营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；

3.1.4开标前6个月资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)；

3.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行   项目名称   (编号：     ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.1.6参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中没有重大违法记录的声明函；

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”在处罚有效期。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.1.7信用中国查询证明：

开标前5日内，登陆信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），查询本单位信用信息，附信息页面打印页，并加盖投标人公章；

3.1.8特定资格条件要求的资质文件复印件（如果有）；

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

3.2投标响应函

投标响应函

（采购人名称） 、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的  （项目名称）(编号：     )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本    份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由    银行出具的金额为     的投标保证金；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

3.3投标声明书

投标声明书

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加   项目名称   (编号：     ）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.4开标<商务>一览表

开标<商务>一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

统一社会信用代码编号（或组织机构代码证号）：

投标人承诺的质量标准： 供货及安装调试期： 质保期： 品牌：

注:1、一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：      年   月  日

3.5信用等级证明（如果有）（加盖公章）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

3.6非本地投标人售后服务机构证明材料(如果有) （加盖公章）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

3.7类似案例成功业绩证明材料

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、发票记账联复印件及验收合格报告复印件，并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.8商务偏离说明表

商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.9投标人对参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中是否受到不良行为记录处罚进行说明（格式自拟，加盖公章）

3.10廉政承诺书

廉政承诺书

(采购人名称) ：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.11关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.12投标人认为需要的其他商务文件或说明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                 日期：     年     月     日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认                 公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会或发展改革和经济局（盖章）

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

工

作

日