杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号：HZZZ2021074

采   购   人：杭州市滨江区城市管理局      （盖章）

采购代理机构：杭州浙咨工程造价咨询有限公司（盖章）

编  制  日 期： 2021年06月25日

目  　录

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

- 采购需求

- 评标办法及评分标准

- 拟签订的合同文本

- 应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况 杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年7月16日9：30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZZ2021074

项目名称：杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目

预算金额（元）：35760000

最高限价（元）：9868000 ；12707000；13185000；

采购需求：

标项一:
    标项名称:杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目（标项一）

数量: 1 
    预算金额（元）: 9868000；
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州滨江区时代高架、西兴立交景观灯养护。

合同履约期限：3年，实际养护起始时间以合同约定为准。

本项目不接受联合体投标。

标项二:
    标项名称:杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目（标项二）

数量: 1 
    预算金额（元）:12707000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州滨江区江南大道沿线及时代高架以西沿江楼宇亮灯、江涛阁1~4号楼、碧水豪园37~41号楼、景江苑6~9号楼楼宇亮灯、中南区块夜景灯、缤纷东苑夜景灯养护。

合同履约期限：3年，实际养护起始时间以合同约定为准。

本项目不接受联合体投标。

标项三:
    标项名称:杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目（标项三）

数量: 1 
    预算金额（元）:13185000； 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：钱塘江南堤岸亮灯、时代高架以东沿江楼宇亮灯、沿江景观建筑、绿化亮灯、闻涛路与建业路、信诚路、伟业路交叉口楼宇亮灯养护。

合同履约期限：3年，实际养护起始时间以合同约定为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：标项一: ①具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。标项二: ①具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。标项三: ①具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：/至2021年7月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年7月16日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2021年7月16日9:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2、落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

3、电子招投标的说明：（1）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； （2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；（3）不提供招标文件纸质版；（4）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；（5）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；（6）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；（7）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；（8）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份；备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；（9）投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；（10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：杭州市滨江区城市管理局

地    址：杭州市滨江区滨文路358号

传    真：0571-86688952

项目联系人（询问）：汤工

项目联系方式（询问）：0571-86687617

质疑联系人：黄工

质疑联系方式：0571-86687617

2、采购代理机构信息

名    称：杭州浙咨工程造价咨询有限公司

地     址：杭州市西湖区古墩路紫金广场A座7楼707室

传    真：/

项目联系人（询问）：瞿工

项目联系方式（询问）：13858031190

质疑联系人：杨哲野

质疑联系方式：0571-85028903

3、同级政府采购监督管理部门

名   称：杭州市滨江区财政局

地    址：杭州市滨江区江南大道328号

传     真：0571-87760004

联  系  人 ：何先生

监督投诉电话：0571-87760023

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目 |
| 2 | 项目编号 | HZZZ2021074 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件第三部分 |
| 5 | 预算金额 | 标项一：9868000元； 标项二：12707000元； 标项三：13185000元； |
| 6 | 服务区域 | 滨江区 |
| 7 | 质量标准 | 符合采购人相关要求 |
| 8 | 服务期限 | 采购服务期限：三年（具体以合同签订时间为准），合同一年一签，养护单位在合同服务期内年养护综合评分达到92分（含）以上的，采购人按有关程序与养护单位签订下一年度的养护合同。 |
| 9 | 资金来源 | 财政资金 |
| 10 | 供应商 资格要求 | 详见招标公告第二条 |
| 11 | 报价要求 | 本项目采用总费用总价承包方式进行报价，即一经中标，所有费用包干使用（除不可抗力因素以外），供应商列报三年养护管理服务期内所产生的相关费用。总报价应包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护、维修、更换（含材料），防汛、抗雪防冻应急保障工作等完成本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金、设施偷盗风险费用、其它需供应商承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。政策性文件规定、服务期内人员工资上涨因素及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 12 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织，供应商自行踏勘现场。 |
| 16 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 17 | 样品提供 | 无 |
| 18 | 现场演示 | 不组织 |
| 19 | 项目属性 | 服务项目 |
| 20 | 最高限价 | 标项一：9868000元，超过最高限价的投标无效。 标项二：12707000元，超过最高限价的投标无效。 标项三：13185000元，超过最高限价的投标无效。 |
| 21 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(https://www.zcygov.cn/)，中标公示期1个工作日。 |
| 22 | 招标代理 服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付，按《计价格［2002］1980号》文件中招标代理服务费收费标准的百分之八十计取。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 23 | 投标文件递交地点及截止时间 | 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 时间：2021年7月16日9时30分 |
| 24 | 开标时间及地点 | 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 时间：2021年7月16日9时30分 |
| 25 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 合同金额的2% |
| 27 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内 |
| 28 | 中标候选人 | 综合得分排名第一的供应商即为第一中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。 |
| 29 | 现场组织 | 本项目现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件执行。 |
| 30 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 31 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，供应商若有融资意向，详见关于印发<杭州高新开发区（滨江）政府采购支持中小企业信用融资暂行办法>的通知》（区财〔2018〕161号） |
| 32 | 特别说明 | 特别说明：本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人。 采购文件中标注“▲”处为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果有，做无效标处理）。 |

# 一、总  则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

3.3.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

3.3.4残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，供应商若有融资意向，详见关于印发<杭州高新开发区（滨江）政府采购支持中小企业信用融资暂行办法>的通知》（区财〔2018〕161号）。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投  标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2法人授权书

11.1.3授权代表的身份证（复印件）

11.1.4 资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.7具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 供应商的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标（开标）一览表；

11.2.3投标报价明细表；

11.2.4中小企业声明函（如有）；

11.2.5供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

11.3  供应商的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4供应商针对本项目的组织实施及管理方案；

11.3.5供应商针对本项目的重点难点以及相应的技术措施；

11.3.6供应商针对本项目的维护、养护组织实施计划；

11.3.7供应商保证养护维修质量、安全的主要技术措施；

11.3.8供应商的机械设备投入情况及管理方案；

11.3.9供应商拟投入的人员配置情况；

11.3.10供应商应急工作措施和方案及合理化建议、其他相关优惠承诺（如有）；

11.3.11关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

11.3.12供应商认为需要的其他技术文件或说明（格式自拟）。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.2直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.3以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区古墩路紫金广场A座7楼；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：瞿工， 联系电话：13858031190）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.4供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评  标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2%。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验  收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

# 一、项目背景

# 2016年，为迎接G20峰会，按照关于打造“美丽杭州”建设“两美浙江”示范区总体部署及《杭州市城市道路和街容环境提升整治标准》相关要求，我区实施了《钱塘江南岸、时代高架及江南大道的夜景亮灯工程》和《西兴立交亮灯工程》两个项目，项目将于2021年7月份到期，需对项目中的景观灯进行养护。

# 二、采购范围及服务内容

# 1、本次采购范围为滨江区闻涛路江堤、沿线楼宇、江南大道沿线楼宇、奥体沿线楼宇、时代高架、西兴立交等景观灯养护，包括设施、设备的日常维护工作、防盗管理、防汛防台、抗雪防冻、触漏电等应急情况的处置，本项目分三个标项，具体详见设备清单。

# 2、项目地点：杭州市滨江区。

# 3、服务内容：

# 设备清单所述公共部位景观照明设施养护，包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等的日常养护。

4、质量标准：按照相关国家规范、标准执行。

# 5、服务期限：三年（具体以合同签订时间为准），合同一年一签，养护单位在合同服务期内年养护综合评分达到92分（含）以上的，采购人按有关程序与养护单位签订下一年度的养护合同。

6、亮灯时间：

①例行亮灯安排：春季、夏节（4月15日至9月30日）为每晚19：00至22：30亮灯；秋季、冬季（10月1日至次年4月14日）为每晚18：00至21：30进行亮灯。

# ②特殊亮灯安排：凡遇重大活动、重要接待等活动需要增加亮灯时间，以及夏季让电避高峰需要缩短亮灯时间，或者夜游等活动需要延长亮灯时间等特殊情况，根据市委、市政府要求和市领导的指示确定，由市亮灯办在下达亮灯通知中予以明确。

# 设备清单

# （一）标项一设备清单

| 序号 | 位置 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时 代 高 架 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4(高架)：DC24V,24W(18pcs),3000K暖白光,6°*75°,DMX512控制，L1000*W96*H127,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装时代高架外侧 | 套 | 11437 |  |
| 2 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源2A(高架)：DC12V,0.5W,4500K白光,180°,￠40,防护等级≥IP68；不锈钢螺栓固定；灯具线槽式安装在时代高架防撞墙上 | 套 | 1917 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源2B(高架)：DC12V,0.5W,2700K暖白光,180°,￠40,防护等级≥IP68；不锈钢螺栓固定；灯具线槽式安装在时代高架防撞墙上 | 套 | 558 |  |
| 4 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 1160 |  |
| 5 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,100W,IP65 | 套 | 64 |  |
| 6 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK1 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK2 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK3 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK4 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK5 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL1 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL2 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL3 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL4 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL5 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL6 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL7 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL8 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 19 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL9 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL10 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL11 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL12 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL13 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL1 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 25 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL2 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL3 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 27 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL4 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL5 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL6 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL7 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 31 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL8 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 32 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL9 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 33 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL10 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL11 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱ZX-AL12 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | 控制器箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 17 |  |
| 37 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 16 |  |
| 39 |  | 控制器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 386 |  |
| 40 |  | 网络设备 | 千兆级光纤收发器 双纤系列 | 个 | 32 |  |
| 41 | 时代高架匝道 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4(高架)：DC24V,24W(18pcs),3000K暖白光,6°*75°,DMX512控制，L1000*W96*H127,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装时代高架外侧 | 套 | 1140 |  |
| 42 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 116 |  |
| 43 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL8A 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 44 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 2 |  |
| 45 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 16 |  |
| 46 | 立交亮灯工程 | 落地式配电箱 | 户外不锈钢型配电箱安装 AL~9 包括基础、箱内元器件、配线及调试等1、箱内骨架为镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板。表面外包防腐木。2、箱体落地的平面位置应根据管线走向在现场决定。3、进出线预埋管数量和管径应根据系统图,并至少留有一根备用管。4、配电箱底应采取预防小动物进入箱内的措施，如安装网格小于8mm的金属栅网等。5、箱内电气元件见系统图，箱的外壳应妥善接地，接地电阻应小于4欧姆。6、配电箱需预留500mm*500mm空间，作为远程控制设备安装位置。 | 台 | 9 |  |
| 47 |  | 落地式配电箱 | 户外不锈钢型配电箱安装 新增 包括基础、箱内元器件、配线及调试等1、箱内骨架为镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板。表面外包防腐木。2、箱体落地的平面位置应根据管线走向在现场决定。3、进出线预埋管数量和管径应根据系统图,并至少留有一根备用管。4、配电箱底应采取预防小动物进入箱内的措施，如安装网格小于8mm的金属栅网等。5、箱内电气元件见系统图，箱的外壳应妥善接地，接地电阻应小于4欧姆。6、配电箱需预留500mm*500mm空间，作为远程控制设备安装位置。 | 台 | 2 |  |
| 48 |  | 装饰灯 | LED定制模块式洗墙灯安装 AC220V+DC24V+AC220V,（12+10+18）W/套；4500K/3000K/1600K（桥栏板/腰线部位/桥腹）；145°× 67°/120°/6°× 75°（桥栏板/腰线部位/桥腹）；≥IP66、500KW；整体外观一体化设计，所有连线都在灯组内部完成 | 套 | 9312 |  |
| 49 |  | 装饰灯 | LED定制模块式洗墙灯安装 DC24V+DC24V,（12+5+5）W/套；4500K/3000K（桥栏板/腰线部位）；145°× 67°/120°（桥栏板/腰线部位）；≥IP66、500KW；整体外观一体化设计，所有连线都在灯组内部完成 | 套 | 640 |  |
| 50 |  | 控制器 | 主控器 JR-MO-2N01 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 控制器 | 分控器 （带防雨箱） | 套 | 100 |  |
| 52 |  | 交换机 | 16口自适应程控交换机 | 套 | 1 |  |
| 53 |  | 收发器 | 光纤收发器 | 套 | 18 |  |

# （二）标项二设备清单

| 序号 | 位置 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海大厦 | 装饰灯 | 成套LED投光灯A：DC24V,24W,2700K,25°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 24 |  |
| 2 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯C：DC24V,40W,2700K,60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 10 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯A：DC24V,15.36W,2700K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1200 |  |
| 4 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯B：DC24V,9W,2700K,120°~180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 154 |  |
| 5 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯C：DC24V,6W,2700K,120°~180°,L=400,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 295 |  |
| 6 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 BHAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,400W,IP65 | 套 | 81 |  |
| 8 | 诺基亚大楼 | 装饰灯 | 成套LED投光灯D：DC24V,54W,2700K,10°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 104 |  |
| 9 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,400W,IP65 | 套 | 22 |  |
| 10 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 NJAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 11 | 钱塘春晓 | 装饰灯 | 成套LED投光灯F：DC24V,86W,4200K,10°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 27 |  |
| 12 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯F：DC24V,36W,4200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 108 |  |
| 13 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 650 |  |
| 14 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 QTAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 37 |  |
| 16 | 苏泊尔 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1854 |  |
| 17 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯A：DC24V,24W,2700K,25°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 19 |  |
| 18 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 SBAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 19 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 82 |  |
| 20 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,100W,IP65 | 套 | 3 |  |
| 21 | 康恩贝 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 5052 |  |
| 22 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯D：DC24V,6W,4200K,120°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 264 |  |
| 23 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯D：DC24V,15.36W,4200K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 122 |  |
| 24 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯G：AC220V,58W,4200K,60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 25 |  |
| 25 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 KEAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 KEAL2；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 27 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 210 |  |
| 28 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,200W,IP65 | 套 | 4 |  |
| 29 | 东冠创业大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 DGAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 7 |  |
| 31 | 中化蓝天大厦 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯A：DC24V,15.36W,2700K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 155 |  |
| 32 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯C：DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2784 |  |
| 33 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯C：DC24V,40W,2700K,60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 52 |  |
| 34 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 ZHAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 113 |  |
| 36 | 会展中心 | 装饰灯 | 成套LED投光灯C：DC24V,40W,2700K,60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 43 |  |
| 37 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯B：DC24V,12W,蓝色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1093 |  |
| 38 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 HZAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,320W,IP65 | 套 | 56 |  |
| 40 | 武警医院 | 装饰灯 | 成套LED投光灯C：AC220V,40W,2700K,60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 15 |  |
| 41 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯H：DC24V,128W,4200K,40°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4 |  |
| 42 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯F：DC24V,36W,4200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 761 |  |
| 43 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯A：DC24V,15.36W,2700K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 343 |  |
| 44 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯C：DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 200 |  |
| 45 |  | 发光字 | LED发光字：DC18V,100W/m2,RGB,120°~180°,字的背面为304/2mm不锈钢,防护等级≥IP67；支架安装于建筑顶部 | m2 | 69.00 |  |
| 46 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 WJAL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 47 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 WJAL2；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 48 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 WJAL3；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 49 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 WJAL4；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 50 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 WJAL5；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 51 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 WJAL6；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 52 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 WJAL7；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 53 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 128 |  |
| 54 | 地税国税大楼 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯D：DC24V,15.36W,4200K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 65 |  |
| 55 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯E：DC24V,6W,4200K,120°~180°,L=400,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 60 |  |
| 56 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯F：AC220V,36W,4200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 108 |  |
| 57 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 150 |  |
| 58 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯D：AC220V,54W,2700K,10°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 18 |  |
| 59 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯J：AC220V,286W,5500K,10°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8 |  |
| 60 | 国土资源局大楼 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯A：DC24V,15.36W,2700K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 45 |  |
| 61 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯B：DC24V,9W,2700K,120°~180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 52 |  |
| 62 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯D：DC24V,15.36W,4200K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 180 |  |
| 63 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯E：DC24V,6W,4200K,120°~180°,L=400,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 48 |  |
| 64 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯D：DC24V,6W,4200K,120°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 440 |  |
| 65 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯C：DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 156 |  |
| 66 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯C：AC220V,40W,2700K,60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 44 |  |
| 67 |  | 发光字 | LED发光字：DC18V,100W/m2,RGB,120°~180°,字的背面为304/2mm不锈钢,防护等级≥IP67；支架安装于建筑顶部 | m2 | 23.50 |  |
| 68 | 杭州星耀城 | 装饰灯 | 成套LED点光源：DC24V,4.32W,4200K,120°~180°,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1985 |  |
| 69 | 市民广场南广场 | 装饰灯 | 成套LED草坪灯A：AC220V,8W,3500K,120°,防护等级≥IP65；基础设置 | 套 | 60 |  |
| 70 |  | 装饰灯 | 成套LED草坪灯B：AC220V,12W,3500K,120°,防护等级≥IP65；基础设置 | 套 | 17 |  |
| 71 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯B：AC220V,36W,RGB,60°,防护等级≥IP66；基础设置 | 套 | 28 |  |
| 72 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯H：AC220V,128W,4200K,40°,防护等级≥IP66；灯具半埋式安装于树木底部 | 套 | 15 |  |
| 73 | 残疾人康复中心 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 91 |  |
| 74 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 14 |  |
| 75 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2 |  |
| 76 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y36-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 77 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 11 |  |
| 78 | 国美家园 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：DC24V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 40 |  |
| 79 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：DC24V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1 |  |
| 80 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：DC24V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 9 |  |
| 81 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 69 |  |
| 82 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12 |  |
| 83 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 5 |  |
| 84 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：DC24V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 27 |  |
| 85 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y37-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 86 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y37-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 87 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 20 |  |
| 88 | 仁苑小区 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：DC24V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 368 |  |
| 89 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：DC24V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 35 |  |
| 90 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：DC24V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 35 |  |
| 91 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y38-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 92 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y38-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 93 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y38-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 94 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 62 |  |
| 95 | 儿童医院 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：DC24V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 28 |  |
| 96 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：DC24V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2 |  |
| 97 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：DC24V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2 |  |
| 98 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 148 |  |
| 99 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 11 |  |
| 100 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2 |  |
| 101 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点B：DC12V,1.44W,3000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 11188 |  |
| 102 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y39-2AL；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 103 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y39-3AL；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 104 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y39-4AL；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 105 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y39-5AL；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 106 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y39-6AL；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 107 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 5 |  |
| 108 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 1 |  |
| 109 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 4 |  |
| 110 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 26 |  |
| 111 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 112 |  |
| 112 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 16 |  |
| 113 | 疾控中心 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 186 |  |
| 114 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12 |  |
| 115 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 264 |  |
| 116 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 20 |  |
| 117 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 28 |  |
| 118 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：DC24V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 28 |  |
| 119 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：DC24V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 18 |  |
| 120 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y40-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 121 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y40-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 122 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y40-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 123 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 56 |  |
| 124 | 钱塘帝景 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：DC24V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 332 |  |
| 125 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：DC24V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 18 |  |
| 126 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：DC24V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 22 |  |
| 127 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：DC24V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 92 |  |
| 128 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y41-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 129 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y41-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 130 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y41-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 131 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 47 |  |
| 132 | 盛元慧谷 | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：DC24V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 64 |  |
| 133 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：DC24V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 24 |  |
| 134 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y44-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 135 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y44-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 136 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 20 |  |
| 137 | 国信嘉园 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：DC24V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 273 |  |
| 138 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：DC24V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 24 |  |
| 139 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：DC24V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 65 |  |
| 140 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 115 |  |
| 141 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 5 |  |
| 142 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 30 |  |
| 143 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：DC24V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 24 |  |
| 144 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y45-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 145 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y45-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 146 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 42 |  |
| 147 | 太阳国际 | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：DC24V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 121 |  |
| 148 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y46-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 149 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y46-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 150 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 38 |  |
| 151 | 彩虹豪庭 | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：DC24V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 168 |  |
| 152 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y47-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 153 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y47-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 154 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y47-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 155 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y47-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 156 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y47-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 157 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y47-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 158 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 16 |  |
| 159 | 彩虹城 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：DC24V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 498 |  |
| 160 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：DC24V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 54 |  |
| 161 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：DC24V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 81 |  |
| 162 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y48-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 163 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y48-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 164 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y48-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 165 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y48-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 166 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y48-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 167 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 84 |  |
| 168 | 六合天寓 | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯B：AC220V,31W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 176 |  |
| 169 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y49-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 170 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y49-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 171 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y49-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 172 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y49-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 173 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 26 |  |
| 174 | 临江花园 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 103 |  |
| 175 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8 |  |
| 176 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12 |  |
| 177 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 173 |  |
| 178 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 3 |  |
| 179 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：DC24V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 32 |  |
| 180 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y54-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 181 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y54-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 182 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y54-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 183 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y54-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 184 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 36 |  |
| 185 | 海创园 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 156 |  |
| 186 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯D：DC24V,6W,4200K,120°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 60 |  |
| 187 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5a：DC24V,20W,5000K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 413 |  |
| 188 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5b：DC24V,10W,5000K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 7 |  |
| 189 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5c：DC24V,6W,5000K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1 |  |
| 190 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：DC24V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 44 |  |
| 191 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯C：AC220V,158W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4 |  |
| 192 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源B：DC12V,3W,6500K,120°~180°,￠90,防护等级≥IP67；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 447 |  |
| 193 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点B：DC12V,1.44W,4000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 4440 |  |
| 194 |  | 装饰灯 | 成套激光：AC220V,3500W,绿光；灯具明装于建筑屋顶上 | 套 | 1 |  |
| 195 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y55-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 196 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y55-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 197 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y55-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 198 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 4 |  |
| 199 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 1 |  |
| 200 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 4 |  |
| 201 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 72 |  |
| 202 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 12 |  |
| 203 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 16 |  |
| 204 | 贺田尚城 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y57-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 205 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y57-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 206 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y57-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 207 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y57-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 208 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y57-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 209 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 35 |  |
| 210 | 中控集团 | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯B：DC24V,31W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 78 |  |
| 211 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y58-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 212 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y58-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 213 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 12 |  |
| 214 | 钱江湾花园 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 371 |  |
| 215 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 40 |  |
| 216 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 98 |  |
| 217 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 789 |  |
| 218 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 119 |  |
| 219 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 252 |  |
| 220 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 221 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 222 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 223 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 224 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 225 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 226 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL7；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 227 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL8；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 228 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL9；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 229 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL10；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 230 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL11；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 231 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y60-AL12；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 232 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 123 |  |
| 233 | 中海钱塘山水 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：DC24V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 167 |  |
| 234 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：DC24V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 15 |  |
| 235 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：DC24V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 9 |  |
| 236 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 175 |  |
| 237 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 21 |  |
| 238 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 17 |  |
| 239 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y61-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 240 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y61-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 241 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y61-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 242 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 40 |  |
| 243 | 江涛阁1~4号楼 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 324 |  |
| 244 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 76 |  |
| 245 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 348 |  |
| 246 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC24V,2W,3000K,120°~180°,D90*H21,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 2136 |  |
| 247 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 72 |  |
| 248 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JTG-AL1~4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 4 |  |
| 249 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 4 |  |
| 250 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 4 |  |
| 251 | 碧水豪园37~41号楼 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 215 |  |
| 252 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 15 |  |
| 253 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC24V,2W,3000K,120°~180°,D90*H21,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 1685 |  |
| 254 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 40 |  |
| 255 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 BSHT-AL1~5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 5 |  |
| 256 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 5 |  |
| 257 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 5 |  |
| 258 | 景江苑6~9号楼 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 405 |  |
| 259 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 31 |  |
| 260 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 17 |  |
| 261 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC24V,2W,3000K,120°~180°,D90*H21,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 2140 |  |
| 262 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 96 |  |
| 263 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JJY-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 264 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JJY-AL2~4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 3 |  |
| 265 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 4 |  |
| 266 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 4 |  |
| 267 | 香溢花园 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 XY-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 268 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 XY-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 269 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 XY-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 270 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 XY-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 271 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 XY-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 272 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 XY-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 273 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 103.00 |  |
| 274 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3a：DC24V,28W,3000K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 712.00 |  |
| 275 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3b：DC24V,14W,3000K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 77.00 |  |
| 276 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3c：DC24V,9W,3000K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 128.00 |  |
| 277 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源A：DC24V,3W,3000K,120°~180°,￠90,防护等级≥IP67,DMX512；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 396.00 |  |
| 278 | 残疾人康复中心 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(增加回路) Y36-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 278 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 7.00 |  |
| 279 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 40.00 |  |
| 280 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 53.00 |  |
| 281 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 14.00 |  |
| 282 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2.00 |  |
| 283 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点B：DC12V,1.44W,3000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 2320.00 |  |
| 284 | 国美家园 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯1a：DC24V,8W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 316.00 |  |
| 285 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 10.00 |  |
| 286 | 仁苑小区 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y38-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 287 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y38-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 288 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y38-AL7；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 289 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 62.00 |  |
| 290 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源A：DC24V,3W,3000K,120°~180°,￠90,防护等级≥IP67,DMX512；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 356.00 |  |
| 291 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 295.00 |  |
| 292 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 26.00 |  |
| 293 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 13.00 |  |
| 294 | 钱塘春晓 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 QTCX-AL1~4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 4.00 |  |
| 295 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 QTCX-AL5~6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 2.00 |  |
| 296 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 100.00 |  |
| 297 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 276.00 |  |
| 298 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8.00 |  |
| 299 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4.00 |  |
| 300 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯E：DC24V,12W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 138.00 |  |
| 301 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯Eb：DC24V,9W,2200K,120°,L=500,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 472.00 |  |
| 302 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯Ec：DC24V,4W,2200K,120°,L=300,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4.00 |  |
| 303 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 158.00 |  |
| 304 | 江南星座 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JNXZ-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 305 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JNXZ-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 306 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 55.00 |  |
| 307 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 378.00 |  |
| 308 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯E：DC24V,12W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 690.00 |  |
| 309 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯Ec：DC24V,4W,2200K,120°,L=300,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 42.00 |  |
| 310 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯E：AC220V,58W,2700K,15*70°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 11.00 |  |
| 311 | 江南豪园 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JNHY-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 312 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JNHY-AL2~4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 3.00 |  |
| 313 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JNHY-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 314 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 38.00 |  |
| 315 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 41.00 |  |
| 316 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 97.00 |  |
| 317 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 5.00 |  |
| 318 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 16.00 |  |
| 319 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点B：DC12V,1.44W,3000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 747.00 |  |
| 320 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC12V,1.44W,3000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 1514.00 |  |
| 321 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 76.00 |  |
| 322 | 中兴大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 ZXDS-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 323 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 13.00 |  |
| 324 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 30.00 |  |
| 325 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC12V,1.44W,2700K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 148.00 |  |
| 326 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯G：AC220V,128W,2700K,10°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8.00 |  |
| 327 | 风雅钱塘 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 FYQT-AL1/6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 2.00 |  |
| 328 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 FYQT-AL2/4/5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 3.00 |  |
| 329 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 FYQT-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 330 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 45.00 |  |
| 331 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 22.00 |  |
| 332 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯E：DC24V,12W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 362.00 |  |
| 333 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯Eb：DC24V,9W,2200K,120°,L=500,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 38.00 |  |
| 334 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯Ec：DC24V,4W,2200K,120°,L=300,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 31.00 |  |
| 335 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC12V,1.44W,2700K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 2066.00 |  |
| 336 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 279.00 |  |
| 337 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 39.00 |  |
| 338 | 星耀大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(增加回路) XYDS-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 339 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 19.00 |  |
| 340 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 73.00 |  |
| 341 | 恒鑫大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造)；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 342 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 108.00 |  |
| 343 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5a：DC24V,20W,5000K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 880.00 |  |
| 344 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 565.00 |  |
| 345 | 汇鑫大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 HXDS-AL1~2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 2.00 |  |
| 346 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 36.00 |  |
| 347 | 华洲中心 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 HZZX-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 348 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 24.00 |  |
| 349 | 江虹小区1~5#楼 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JHXQ-AL1~4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 4.00 |  |
| 350 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JHXQ-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 351 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 44.00 |  |
| 352 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 362.00 |  |
| 353 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 34.00 |  |
| 354 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 26.00 |  |
| 355 | 杭州高新后期服务中心 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 GXHQ-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 356 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 50.00 |  |
| 357 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 81.00 |  |
| 358 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2.00 |  |
| 359 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2.00 |  |
| 360 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯A：DC24V,15.36W,2700K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 432.00 |  |
| 361 |  | 发光字 | LED发光字：DC18V,100W/m2,RGB,120°~180°,字的背面为304/2mm不锈钢,防护等级≥IP67；支架安装于建筑顶部 | m2 | 34.00 |  |
| 362 | 潮人汇 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 CRH-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 363 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 38.00 |  |
| 364 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 564.00 |  |
| 365 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯Ab：DC24V,9W,4200K,120°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 7.00 |  |
| 366 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯Ac：DC24V,4W,4200K,120°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 6.00 |  |
| 367 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源B：DC12V,3W,6500K,120°~180°,￠90,防护等级≥IP67；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 304.00 |  |
| 368 | 龙禧酒店 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 LXJD-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 369 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 28.00 |  |
| 370 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯C：DC24V,12W,2700K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 193.00 |  |
| 371 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯A：DC24V,15.36W,2700K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 156.00 |  |
| 372 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯B：DC24V,9W,2700K,120°~180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 104.00 |  |
| 373 | 创新大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 CXDS-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 374 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 44.00 |  |
| 375 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 87.00 |  |
| 376 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1.00 |  |
| 377 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2.00 |  |
| 378 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 446.00 |  |
| 379 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯A：AC220V,24W,2700K,25°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 16.00 |  |
| 380 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 13.00 |  |
| 381 | 会展中心 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(增加回路) HZ-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 382 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 20.00 |  |
| 383 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5a：DC24V,20W,5000K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 207.00 |  |
| 384 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5b：DC24V,10W,5000K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 5.00 |  |
| 385 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5c：DC24V,6W,5000K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 3.00 |  |
| 386 | 临江花园18~21#楼 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 LJHY-AL1~4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 4.00 |  |
| 387 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 12.00 |  |
| 388 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 4.00 |  |
| 389 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯A：DC24V,15.36W,2700K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 148.00 |  |
| 390 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯B：DC24V,9W,2700K,120°~180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12.00 |  |
| 391 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯C：DC24V,6W,2700K,120°~180°,L=400,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4.00 |  |
| 392 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点B：DC12V,1.44W,3000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 560.00 |  |
| 393 | 华美达酒店 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯E：DC24V,12W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 400.00 |  |
| 394 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点D：DC12V,0.72W,4000K,120°~180°,L60*W16*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 156.00 |  |
| 395 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯C：AC220V,24W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 18.00 |  |
| 396 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8.00 |  |
| 397 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯G：AC220V,128W,2700K,10°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 10.00 |  |
| 398 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 21.00 |  |
| 399 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 1.00 |  |
| 400 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JHXQ-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 401 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JHXQ-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 402 | 诺基亚大厦 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯E：DC24V,12W,2700K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1056.00 |  |
| 403 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 60.00 |  |
| 404 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有增加回路) NJ-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 405 | 盛元慧谷 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯E：DC24V,12W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 262.00 |  |
| 406 |  | 发光字 | LED发光字：DC18V,100W/m2,RGB,120°~180°,字的背面为304/2mm不锈钢,防护等级≥IP67；支架安装于建筑顶部 | m2 | 121.00 |  |
| 407 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 18.00 |  |
| 408 | 太阳国际 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯E：DC24V,12W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 135.00 |  |
| 409 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 17.00 |  |
| 410 | 中华蓝天 | 装饰灯 | 成套LED投光灯C：AC220V,40W,2700K,60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 52.00 |  |
| 411 | 江南大道景观雕塑 | 装饰灯 | 成套LED泛光灯B：AC220V,67W,3000K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 48.00 |  |
| 412 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点D：DC12V,0.72W,4000K,120°~180°,L60*W16*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 900.00 |  |
| 413 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 5.00 |  |
| 414 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1.00 |  |
| 415 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 1.00 |  |
| 416 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 2.00 |  |
| 417 | 锦绣江南 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y35-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 418 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y35-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 419 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 16 |  |
| 420 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 120 |  |
| 421 | 第六空间麦当劳 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 DLKJAL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 422 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 66 |  |
| 423 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 2 |  |
| 424 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 215 |  |
| 425 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3a：DC24V,28W,3000K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 374 |  |
| 426 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点B：DC12V,1.44W,3000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 400 |  |
| 427 | 第六空间E楼 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 DLKJAL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 428 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 31 |  |
| 429 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5a：DC24V,20W,5000K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 187 |  |
| 430 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 108 |  |
| 431 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯C：DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 236 |  |
| 432 | 第六空间定制馆 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 DLKJAL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 433 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 29 |  |
| 434 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5a：DC24V,20W,5000K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 189 |  |
| 435 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯C：DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 138 |  |
| 436 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯A：DC24V,15.36W,2700K,120°~180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 252 |  |
| 437 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 49 |  |
| 438 | 第六空间建材馆 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 DLKJAL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 439 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 61 |  |
| 440 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 78 |  |
| 441 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯5a：DC24V,20W,5000K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 142 |  |
| 442 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯A：DC24V,12W,4200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 544 |  |
| 443 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯C：DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 136 |  |
| 444 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12 |  |
| 445 | 凡尔赛宫 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 446 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 25 |  |
| 447 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 240 |  |
| 448 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 10 |  |
| 449 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯B：AC220V,31W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 13 |  |
| 450 | 灯天下 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 451 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 39 |  |
| 452 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 50 |  |
| 453 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 333 |  |
| 454 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 17 |  |
| 455 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点B：DC12V,1.44W,3000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 6960 |  |
| 456 | 科技馆 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 457 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 2 |  |
| 458 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 1 |  |
| 459 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 8 |  |
| 460 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 22 |  |
| 461 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 48 |  |
| 462 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 20 |  |
| 463 |  | 装饰灯 | 成套LED水下变色灯：DC24V,36W,12*3W,RGB,防护等级≥IP68；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 103 |  |
| 464 | 缤纷东苑 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 套 | 1 |  |
| 465 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 套 | 1 |  |
| 466 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 套 | 1 |  |
| 467 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 套 | 1 |  |
| 468 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 套 | 1 |  |
| 469 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 470 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL7；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 471 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 AL8；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 472 |  | 成套防水开关电源 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 台 | 247 |  |
| 473 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯C：DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 台 | 3524 |  |
| 474 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 台 | 425 |  |
| 475 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 台 | 37 |  |
| 476 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 台 | 33 |  |
| 477 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 台 | 62 |  |
| 478 | 莱蒙水榭春天 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 177 |  |
| 479 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12 |  |
| 480 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12 |  |
| 481 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源C：DC24V,2.88W,2700K~3000K,120°,￠120,防护等级≥IP67,DMX512；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 276 |  |
| 482 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,320W,IP65 | 套 | 37 |  |
| 483 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y1-AL1~4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 4 |  |
| 484 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 4 |  |
| 485 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 4 |  |
| 486 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 10 |  |
| 487 |  | 控制器 | 成套GPS联动控制器 联动控制 | 台 | 6 |  |
| 488 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 8 |  |
| 489 | 绿地旭辉城 | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC24V,0.96W,3000K,120°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 3600 |  |
| 490 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯2：DC24V,18W,2200K,45°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 44 |  |
| 491 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯1a：DC24V,12W,2200K,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 135 |  |
| 492 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯1b：DC24V,6W,2200K,120°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 10 |  |
| 493 |  | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯1c：DC24V,4W,2200K,120°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 6 |  |
| 494 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8 |  |
| 495 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 120 |  |
| 496 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8 |  |
| 497 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8 |  |
| 498 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源C：DC24V,2.88W,2700K~3000K,120°,￠120,防护等级≥IP67,DMX512；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 826 |  |
| 499 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,320W,IP65 | 套 | 59 |  |
| 500 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y2-AL8；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 501 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y2-AL1~3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 3 |  |
| 502 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1 |  |
| 503 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 7 |  |
| 504 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 8 |  |
| 505 | 浙江省第一水电建设集团 | 装饰灯 | 成套LED投光灯3：AC220V,36W,3000K,45°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8 |  |
| 506 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯4：AC220V,90W,2200K,10°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 3 |  |
| 507 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 148 |  |
| 508 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 15 |  |
| 509 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 45 |  |
| 510 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,320W,IP65 | 套 | 25 |  |
| 511 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 SDJT-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 512 | 水电区指挥部 | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC24V,0.96W,3000K,120°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 1730 |  |
| 513 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 340 |  |
| 514 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,320W,IP65 | 套 | 43 |  |
| 515 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 SDZHB-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 516 | 绿化照明 | 装饰灯 | 成套LED照树投光灯A：AC220V,67W,3000K,40°,防护等级≥IP66；灯具安装于树下 | 套 | 121 |  |
| 517 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 JG-WL1；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 4 |  |
| 518 | 印月尚庭 | 装饰灯 | 成套LED轮廓灯1a：DC24V,8W,3000K,120°,L=1000,防护等级≥IP65；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 558 |  |
| 519 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,320W,IP65 | 套 | 18 |  |
| 520 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y4-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |

# （三）标项三设备清单

| 序号 | 位置 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱塘江南堤岸 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1(江堤)：AC220V,60W(36pcs),1600K琥珀黄,6°*75°,DMX512控制，L1200*W89*H102,防护等级≥IP67；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于江堤 | 套 | 9905 |  |
| 2 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a(建筑)：AC220V,40W(36pcs),2200K金色光,10°*50°,DMX512控制，L1000*W41*H56,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于建筑立面上 | 套 | 199 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b(建筑)：AC220V,20W(9pcs*2W),2200K金色光,10°*50°,DMX512控制，L500*W41*H56,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于建筑立面上 | 套 | 56 |  |
| 4 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3(建筑)：AC220V,40W(36pcs),3000K暖白光,10°*50°,DMX512控制，L1000*W41*H56,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于建筑立面上 | 套 | 47 |  |
| 5 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯1(绿化)：AC220V,170W(54pcs),RLB色温可调,25°,DMX512控制，283*354*450,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于立杆上 | 套 | 1360 |  |
| 6 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯2(雕塑)：AC220V,460W(180pcs),1600K琥珀黄,12°,DMX512控制，719*252*563,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于立杆上 | 套 | 29 |  |
| 7 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯3(玻璃亭)：AC220V,168W(21pcs,RGBW四合一),28°泛光,DMX512控制，472*98*299,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于玻璃亭内侧 | 套 | 36 |  |
| 8 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯4(张拉膜)：AC220V,64W(8pcs,RGBW四合一),28°泛光,DMX512控制，316*81*235,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于张拉膜内侧 | 套 | 58 |  |
| 9 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯5(建筑)：AC220V,30W(12pcs),2700K暖白光,25°,DMX512控制，φ170*H122,防护等级≥IP67；不锈钢螺栓固定；灯具明装于建筑底部 | 套 | 18 |  |
| 10 |  | 装饰灯 | 成套LED埋地灯2(绿化)：AC220V,38W(24pcs),502nm(嫩绿色）,0~20°调节,DMX512控制，φ320*H146,防护等级≥IP67；不锈钢螺栓固定；灯具半埋式安装于树木底部 | 套 | 145 |  |
| 11 |  | 装饰灯 | 成套智能庭院灯头1(沿江)：AC220V,60W(24pcs),4000K白光,φ496*H511,防护等级≥IP66；保留原有灯杆，仅更换灯头 | 套 | 162 |  |
| 12 |  | 装饰灯 | 成套智能庭院灯头2(园路)：AC220V,30W(16pcs),3000K暖白光,φ496*H511,防护等级≥IP66；保留原有灯杆，仅更换灯头 | 套 | 205 |  |
| 13 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK1 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK2 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK3 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK4 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK5 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK6 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 19 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK7 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK8 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK9 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK10 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK11 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK12 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 25 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK13 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 集控箱 | 成套户外不锈钢型集控箱JK14 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 27 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL1 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL2 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL3 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL4 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 31 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL5 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 32 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL6 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 33 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL7 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL8 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL9 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL10 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 37 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL11 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL12 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL13 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 40 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL14 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 41 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL15 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 42 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL16 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL17 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 44 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL18 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 45 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL19 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 46 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL20 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 47 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL21 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 48 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL22 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 49 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL23 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 50 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL24 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 51 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL25 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 52 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL26 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 53 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL27 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 54 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL28 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 55 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL29 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 56 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL30 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 57 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL31 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 58 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL32 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 59 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL33 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 60 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL34 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 61 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL35 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 62 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL36 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 63 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL37 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 64 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL38 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 65 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL39 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 66 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL40 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 67 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱AL41 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 68 |  | 控制器 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 18 |  |
| 69 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 DMX512型 | 台 | 1 |  |
| 70 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 17 |  |
| 71 |  | 控制器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 438 |  |
| 72 |  | 网络设备 | 千兆级光纤收发器 双纤系列 | 个 | 36 |  |
| 73 | 印月尚庭 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y4-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 74 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y4-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 75 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y4-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 76 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y4-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 77 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y4-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 78 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y4-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 79 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 666.00 |  |
| 80 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 67.00 |  |
| 81 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 81.00 |  |
| 82 | 缤纷北苑 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y5-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 83 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y5-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 84 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y5-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 85 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y5-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 86 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y5-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 87 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 12.00 |  |
| 88 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 68.00 |  |
| 89 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4.00 |  |
| 90 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 102.00 |  |
| 91 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 6.00 |  |
| 92 | 寰宇天下 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y6-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 93 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y6-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 94 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y6-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 95 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y6-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 96 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y6-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 97 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y6-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 98 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y6-AL7；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 99 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y6-AL8；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 100 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 706.00 |  |
| 101 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 44.00 |  |
| 102 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 86.00 |  |
| 103 | 星耀城 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y7-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 104 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1.00 |  |
| 105 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 106 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 2.00 |  |
| 107 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 9.00 |  |
| 108 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 9.00 |  |
| 109 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源A：DC24V,3W,3000K,120°~180°,￠90,防护等级≥IP67；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 405.00 |  |
| 110 | 天恒大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y11-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 111 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 22.00 |  |
| 112 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3a：DC24V,28W,3000K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 163.00 |  |
| 113 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3b：DC24V,14W,3000K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4.00 |  |
| 114 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3c：DC24V,9W,3000K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 13.00 |  |
| 115 | 银丰大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y12-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 116 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯B：AC220V,31W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 46.00 |  |
| 117 | 浙能第二大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y15-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 118 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1.00 |  |
| 119 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 120 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 1.00 |  |
| 121 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 14.00 |  |
| 122 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点B：DC12V,1.44W,3000K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 1820.00 |  |
| 123 | 低碳科技馆 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y18-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 124 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1.00 |  |
| 125 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 126 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 5.00 |  |
| 127 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 10.00 |  |
| 128 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 5.00 |  |
| 129 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC12V,0.72W,RGB,120°~180°,L60*W16*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 9166.00 |  |
| 130 | 隆和国际 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y19-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 131 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1.00 |  |
| 132 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 133 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 3.00 |  |
| 134 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 72.00 |  |
| 135 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 66.00 |  |
| 136 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点A：DC12V,1.44W,RGB,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 8064.00 |  |
| 137 | 汉峰公馆 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y20-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 138 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1.00 |  |
| 139 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 140 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 6.00 |  |
| 141 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 138.00 |  |
| 142 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 46.00 |  |
| 143 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 43.00 |  |
| 144 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2.00 |  |
| 145 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2.00 |  |
| 146 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点A：DC12V,1.44W,RGB,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 22264.00 |  |
| 147 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 11.00 |  |
| 148 | 双城国际 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y21-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 149 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y21-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 150 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y21-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 151 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 3.00 |  |
| 152 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 153 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 13.00 |  |
| 154 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 248.00 |  |
| 155 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 55.00 |  |
| 156 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点A：DC12V,1.44W,RGB,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 28550.00 |  |
| 157 | 信雅达 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y22-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 158 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y22-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 159 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y22-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 160 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y22-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 161 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y22-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 162 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y22-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 163 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 6.00 |  |
| 164 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 165 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 22.00 |  |
| 166 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 480.00 |  |
| 167 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 82.00 |  |
| 168 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点A：DC12V,1.44W,RGB,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 56715.00 |  |
| 169 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 58.00 |  |
| 170 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯B：AC220V,31W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 43.00 |  |
| 171 | 汉氏大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y23-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 172 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 89.00 |  |
| 173 | 金龙大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y24-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 174 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1.00 |  |
| 175 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 176 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 1.00 |  |
| 177 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 87.00 |  |
| 178 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 29.00 |  |
| 179 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 57.00 |  |
| 180 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点A：DC12V,1.44W,RGB,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 10904.00 |  |
| 181 | 凯瑞金座 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y25-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 182 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1.00 |  |
| 183 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1.00 |  |
| 184 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 6.00 |  |
| 185 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 135.00 |  |
| 186 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 45.00 |  |
| 187 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 114.00 |  |
| 188 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 3.00 |  |
| 189 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2.00 |  |
| 190 |  | 装饰灯 | 成套LED像素点A：DC12V,1.44W,RGB,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 19080.00 |  |
| 191 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 15.00 |  |
| 192 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y26-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 193 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 13.00 |  |
| 194 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3a：DC24V,28W,3000K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 115.00 |  |
| 195 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯B：AC220V,31W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 15.00 |  |
| 196 | 钱龙大厦 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y27-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 197 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 14.00 |  |
| 198 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3a：DC24V,28W,3000K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 102.00 |  |
| 199 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3b：DC24V,14W,3000K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12.00 |  |
| 200 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3c：DC24V,9W,3000K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 6.00 |  |
| 201 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯B：AC220V,31W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 26.00 |  |
| 202 | 江锦国际 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y28-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 203 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 11.00 |  |
| 204 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3a：DC24V,28W,3000K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 61.00 |  |
| 205 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3b：DC24V,14W,3000K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 19.00 |  |
| 206 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯3c：DC24V,9W,3000K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 5.00 |  |
| 207 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯B：AC220V,31W,3000K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 22.00 |  |
| 208 | 银泰海威国际 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y30-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 209 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y30-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 210 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 17.00 |  |
| 211 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 147.00 |  |
| 212 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4.00 |  |
| 213 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4.00 |  |
| 214 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 22.00 |  |
| 215 | 浙医二院滨江分院 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y31-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 216 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y31-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 217 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y31-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 218 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯C：AC220V,24W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 115.00 |  |
| 219 | 水印城 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y32-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 220 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y32-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 221 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 80.00 |  |
| 222 | 同人春江时代 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y33-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 223 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y33-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 224 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 19.00 |  |
| 225 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 158.00 |  |
| 226 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 144.00 |  |
| 227 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 125.00 |  |
| 228 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 18.00 |  |
| 229 | 白金海岸 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y34-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 230 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y34-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 231 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y34-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 232 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y34-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 233 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y34-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 234 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 81.00 |  |
| 235 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1050.00 |  |
| 236 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 201.00 |  |
| 237 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 107.00 |  |
| 238 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯C：AC220V,24W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 216.00 |  |
| 239 | 锦绣江南 | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y35-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 240 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y35-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 241 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 16.00 |  |
| 242 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 212.00 |  |
| 243 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 18.00 |  |
| 244 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 4.00 |  |
| 245 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 38.00 |  |
| 246 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 24.00 |  |
| 247 |  | 控制器 | 成套工控机 处理器：Intel Core i7-3555LE 2.5GHz,内存：4GB DDR3 SDRAM built-in,硬盘：500G,网卡：4个10/100/1000Base以太网 | 台 | 13.00 |  |
| 248 |  | 光纤转换器 | 千兆级光纤收发器 双纤系列 | 个 | 13.00 |  |
| 249 | 沿江景观建筑 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1(江堤)：AC220V,60W(36pcs),1600K琥珀黄,6°*75°,DMX512控制，L1200*W89*H102,防护等级≥IP67；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于江堤 | 套 | 63 |  |
| 250 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a(建筑)：AC220V,40W(36pcs),2200K金色光,10°*50°,DMX512控制，L1000*W41*H56,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于建筑立面上 | 套 | 226 |  |
| 251 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b(建筑)：AC220V,20W(9pcs*2W),2200K金色光,10°*50°,DMX512控制，L500*W41*H56,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于建筑立面上 | 套 | 21 |  |
| 252 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4(高架)：DC24V,24W(18pcs),3000K暖白光,6°*75°,DMX512控制，L1000*W96*H127,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装时代高架外侧 | 套 | 92 |  |
| 253 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c(高架)：DC24V,8W(6pcs),3000K暖白光,6°*75°,DMX512控制，L300*W96*H127,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装时代高架外侧 | 套 | 3 |  |
| 254 |  | 装饰灯 | 成套LED投光灯4(张拉膜)：AC220V,64W(8pcs,RGBW四合一),28°泛光,DMX512控制，316*81*235,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于张拉膜内侧 | 套 | 0 |  |
| 255 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源2B(高架)：DC12V,0.5W,2700K暖白光,180°,￠40,防护等级≥IP68；不锈钢螺栓固定；灯具线槽式安装在时代高架防撞墙上 | 套 | 2495 |  |
| 256 |  | 装饰灯 | 成套LED线条灯1：DC24V,9W,暖白光（2700K）,光源功率：7.68W/套,IP68,L=1000mm；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装码头 | 套 | 1 |  |
| 257 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 51 |  |
| 258 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 20 |  |
| 259 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱YJ-AL1 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 260 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱YJ-AL2 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 261 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱YJ-AL3 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 262 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱JLGC-AL1 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 263 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱JLGC-AL2 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 264 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱JGAL1 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 1 |  |
| 265 | 沿江绿化 | 装饰灯 | 成套LED投光灯1(绿化)：AC220V,170W(54pcs),RLB色温可调,25°,DMX512控制，283*354*450,防护等级≥IP66；不锈钢螺栓固定；灯具支架安装于立杆上 | 套 | 150 |  |
| 266 |  | 装饰灯 | 成套LED埋地灯2(绿化)：AC220V,38W(24pcs),502nm(嫩绿色）,0~20°调节,DMX512控制，φ320*H146,防护等级≥IP67；不锈钢螺栓固定；灯具半埋式安装于树木底部 | 套 | 5 |  |
| 267 |  | 装饰灯 | 成套智能庭院2(园路)：AC220V,30W(16pcs),3000K暖白光,φ496*H511,防护等级≥IP66；铝合金灯杆高H=3000mm，含配件；混凝土基础制安 | 套 | 43 |  |
| 268 |  | 熔断器 | 灯杆底内置熔断器 RT14-4A | 个 | 75 |  |
| 269 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 3 |  |
| 270 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有配电箱改造) 宽*高*深（800*1200*350）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板，表面外包防腐木；箱内电气元件按系统图；C25素砼基础设置；保护接地装置；箱底金属格栅防护网设置 | 台 | 10 |  |
| 271 | 太阳国际 | 成套LED轮廓灯C | DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 261.00 |  |
| 272 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 11.00 |  |
| 273 | 仁苑小区 | 成套LED洗墙灯1a | DC24V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 128.00 |  |
| 274 |  | 成套LED洗墙灯1b | DC24V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8.00 |  |
| 275 |  | 成套LED洗墙灯1c | DC24V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 26.00 |  |
| 276 |  | 成套LED轮廓灯C | DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 992.00 |  |
| 277 |  | 成套LED点光源A | DC24V,3W,3000K,120°~180°,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 356.00 |  |
| 278 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 60.00 |  |
| 279 | 国美家园 | 成套LED轮廓灯C | DC24V,12W,黄光,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 119.00 |  |
| 280 |  | 成套LED轮廓灯D | DC24V,6W,黄光,120°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 10.00 |  |
| 281 |  | 成套LED轮廓灯C-300 | DC24V,4W,黄光,120°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 18.00 |  |
| 282 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 12.00 |  |
| 283 | 香溢花园 | 成套LED轮廓灯C | DC24V,12W,黄色,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1170.00 |  |
| 284 |  | 成套LED点光源A | DC24V,3W,3000K,120°~180°,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 396.00 |  |
| 285 |  | 成套LED洗墙灯3a | DC24V,28W,3000K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 101.00 |  |
| 286 |  | 成套LED洗墙灯3b | DC24V,14W,3000K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 8.00 |  |
| 287 |  | 成套LED洗墙灯3c | DC24V,9W,3000K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 6.00 |  |
| 288 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 53.00 |  |
| 289 | 疾控中心 | 成套LED像素点B | DC12V,1.44W,2200K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 2888.00 |  |
| 290 |  | 成套LED轮廓灯C | DC24V,12W,黄光,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 230.00 |  |
| 291 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 21.00 |  |
| 292 |  | 控制器 主控器 |  | 台 | 2.00 |  |
| 293 |  | 控制器 分控器 |  | 台 | 4.00 |  |
| 294 |  | 音频、视频及脉冲分配器 |  | 台(套) | 23.00 |  |
| 295 | 世贸中心 | 成套LED像素点B | DC12V,1.44W,2200K,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 2386.00 |  |
| 296 |  | 成套LED轮廓灯C | DC24V,12W,黄光,120°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 186.00 |  |
| 297 |  | 成套LED轮廓灯D | DC24V,6W,黄光,120°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 37.00 |  |
| 298 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 34.00 |  |
| 299 |  | 成套户外不锈钢型配电箱 | 宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1.00 |  |
| 300 |  | 控制器 主控器 |  | 台 | 1.00 |  |
| 301 |  | 控制器 分控器 |  | 台 | 4.00 |  |
| 302 |  | 音频、视频及脉冲分配器 |  | 台(套) | 50.00 |  |
| 303 | 莱蒙水榭春天 | 装饰灯 | 成套LED点光源C：DC24V,5W,2700~3000K,120°~180°,￠120,防护等级≥IP67,DMX512；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 690 |  |
| 304 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 355 |  |
| 305 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 31 |  |
| 306 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 33 |  |
| 307 |  | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 71 |  |
| 308 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 23 |  |
| 309 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y1-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 310 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y1-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 311 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y1-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 312 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y1-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 313 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y1-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 314 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y1-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 315 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 3 |  |
| 316 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 3 |  |
| 317 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 23 |  |
| 318 | 绿地旭辉城 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 107 |  |
| 319 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 10 |  |
| 320 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 12 |  |
| 321 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 563 |  |
| 322 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 57 |  |
| 323 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 105 |  |
| 324 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 140 |  |
| 325 |  | 装饰灯 | 成套LED点光源C：DC24V,5W,2700~3000K,120°~180°,￠120,防护等级≥IP67,DMX512；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 1238 |  |
| 326 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 80 |  |
| 327 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y2-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 328 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y2-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 329 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y2-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 330 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y2-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 331 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y2-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 332 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y2-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 333 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y2-AL7；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 334 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 4 |  |
| 335 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 4 |  |
| 336 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 28 |  |
| 337 | 龙湖春江彼岸 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 1204 |  |
| 338 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 65 |  |
| 339 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 147 |  |
| 340 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 341 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 342 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 343 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 344 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 345 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL6；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 346 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL7；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 347 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL8；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 348 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL9；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 349 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL10；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 350 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y3-AL11；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 351 | 印月尙庭 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 132 |  |
| 352 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 6 |  |
| 353 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 7 |  |
| 354 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y4-AL7；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 355 | 缤纷北苑 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 135 |  |
| 356 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2b：DC24V,14W,2200K,18°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 30 |  |
| 357 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2c：DC24V,9W,2200K,18°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 22 |  |
| 358 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4a：DC24V,16W,2200K,120°*180°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 250 |  |
| 359 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4b：DC24V,8W,2200K,120°*180°,L=500,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 19 |  |
| 360 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯4c：DC24V,5W,2200K,120°*180°,L=300,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 37 |  |
| 361 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 50 |  |
| 362 | 星耀城 | 装饰灯 | 成套LED点光源A：DC24V,3W,3000K,120°~180°,￠90,防护等级≥IP67；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 1127 |  |
| 363 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 23 |  |
| 364 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y7-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 365 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1 |  |
| 366 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1 |  |
| 367 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 2 |  |
| 368 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 23 |  |
| 369 | 银泰海威国际 | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯2a：DC24V,28W,2200K,18°,L=1000,防护等级≥IP67；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 84 |  |
| 370 |  | 装饰灯 | 成套LED窄光束投光灯A：AC220V,31W,2200K,4.5°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 18 |  |
| 371 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V，350W，IP65 | 套 | 10 |  |
| 372 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y30-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 373 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y30-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 374 | 水映城 | 装饰灯 | 成套LED泛光灯A：AC220V,67W,2200K,25°*60°,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 147 |  |
| 375 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y32-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 376 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y32-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 377 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y32-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 378 | 控制系统补充 | 交换机 | 成套DMX512交换机：8口，千兆以太网 | 台 | 17 |  |
| 379 |  | 适配器 | 成套DMX512适配器：数据信号适配，放大器 | 台 | 1250 |  |
| 380 |  | 控制器 | 成套DMX512主控器：2口输出 | 台 | 2 |  |
| 381 |  | 控制器 | 成套DMX512分控器：8口输出 | 台 | 153 |  |
| 382 |  | 智能上网型UPS电源 | 成套智能上网型UPS电源：智能上网型,RJ45/RJ11通讯端口,额定容量1000VA,密闭式铅酸蓄电池,长效机配6A大电流智能充电模块，可外接电池组，备用时间任选 | 套 | 11 |  |
| 383 | 低碳科技馆裙房 | 装饰灯 | 成套LED像素点A：DC12V,1.44W,RGB,120°~180°,￠50*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 26238 |  |
| 384 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1a：AC220V,38W,2200K,10°*50°,L=1000,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 367 |  |
| 385 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1b：AC220V,19W,2200K,10°*50°,L=500,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2 |  |
| 386 |  | 装饰灯 | 成套LED洗墙灯1c：AC220V,12W,2200K,10°*50°,L=300,防护等级≥IP66；灯具支架安装于建筑面 | 套 | 2 |  |
| 387 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC24V,350W,IP65 | 套 | 53 |  |
| 388 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,350W,IP65 | 套 | 227 |  |
| 389 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y18-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 390 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y18-AL2；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 391 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y18-AL3；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 392 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y18-AL4；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 393 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱 Y18-AL5；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 394 | 送配电装置系统 | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 4 |  |
| 395 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 4 |  |
| 396 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 51 |  |
| 397 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 50 |  |
| 398 | 低碳科技馆球体 | 装饰灯 | 成套LED像素点C：DC12V,0.72W,RGB,120°~180°,L60*W16*H12,防护等级≥IP68；灯具线槽式安装在建筑立面上 | 套 | 9166 |  |
| 399 |  | 小电器 | 成套防水开关电源：DC12V,250W,IP65 | 套 | 45 |  |
| 400 |  | 配电箱 | 成套户外不锈钢型配电箱(原有改造) Y18-AL1；宽*高*深（800*1200*350），箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板；箱内电气元件按系统图 | 台 | 1 |  |
| 401 |  | 控制箱 | 成套户外不锈钢型控制器箱 宽*高*深（400*420*300）；箱内骨架为热镀锌钢构件，箱体材质厚1.5mm不锈钢板 | 台 | 1 |  |
| 402 |  | 控制器 | 成套灯具控制主控器 15W | 台 | 1 |  |
| 403 |  | 控制器 | 成套灯具控制分控器 DMX512型 | 台 | 5 |  |
| 404 |  | 小电器 | 成套灯具控制信号放大器 | 台 | 10 |  |

# 备注说明：

# 在养护过程中，对无法使用的灯具、光源、电器，更换材料、元器件时品牌的选择应与原使用品牌相同。对无法采购到的光源、电器，经采购人同意后可采用不低于同类光源、电器标准的其它品牌（如电源茂硕、飞利浦、明纬或相当于；灯具芯片科锐、飞利浦流明、欧司朗或相当于），相关费用计入投标总价中。

2、本项目已建设完工五年，本次招标养护期为三年。各投标供应商应充分考虑项目种所有维护设备的使用年限，并结合这些设备的市场价格以及后续养护过程中材料价格的涨幅，充分考虑备品备件，建议备品备件至少以不低于5%的比例考虑。本项目建设期间的主材价格仅供参考，标项一：2619.2640万元，标项二：3407.3580万元，标项三：4222.916万元，各投标供应商结合市场行情及企业成本合理报价， 否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为无效标。

# 四、养护标准

根据《城市照明设施养护维修服务标准》（DB3301/T 0165-2015）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163)、《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB 50617）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89）等及国家有关强制性标准的规定执行。

# 五、养护的相关要求

# （一）养护内容

1、养护的内容：

景观照明设施的日常巡查、维修、清洗、防盗看护、亮灯显示内容更新维护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）以及亮灯控制网络维护等，确保亮灯设施及亮灯控制网络正常安全运行。

（1）做好巡检：

①按现行有关规范要求精心组织养护。对养护内容进行日常巡查，及时记录设备的运行情况。对养护范围内的所有亮灯点位，每天至少巡查一次；所有景观照明设施、配电箱等应每周至少巡检一次；地埋电缆线路、接地装置、防雷装置、漏电保护装置每季度应至少巡检一次；集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置应每季度至少巡检一次；及时发现和处理设施缺陷和故障，确保景观照明设施完好和安全运行。如遇到特殊情况，须随时巡检。

②高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候来临前，应按要求进行防火、防台、防汛、防雷、抗雪等专项检查，并增加巡检次数，必要时根据现场实际情况做临时断电处理，并报告采购人。特殊自然灾害期间，应成立应急抢险小组，落实专人值班值守，做好突发事件的应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好信息的报送及数据、图片等记录的存档。此外，应保持联络畅通，及时反映情况，服从采购人的指挥和安排。

③遭遇非养护原因引起的意外事故（如雷击）或人为破坏造成的设施损坏，须立即采取应急抢修措施，避免养护范围内的所有设施遭受破坏，并做好赔偿、修复的调查工作。除不可抗力的自然环境因素外，因偷盗等人为因素导致的景观照明设施故障，养护单位应第一时间向采购人报告，必要时报警，并及时更换或维修故障设施，费用自行承担。

④在重大活动或节假日期间负责对亮灯的启闭时间按规定提前进行调整，具体启闭时间以上级的亮灯保障通知要求为准。在亮灯以节假日模式或平时模式开启时，养护单位须上路开展巡查。

⑤每周的日常亮灯期间，每日1次全覆盖巡查；重大活动和大型节假日期间，每日2次全覆盖巡查。巡查人员须在亮灯前到岗就位并做好签到登记，直至亮灯时间结束方可撤岗。特大活动保障期间，须成立应急小分队，制定应急保障措施，提前2天将保障期间的值班表上报给采购人，安排人员24小时值班，必要时需蹲点监护，并提前准备好总维护量额5%以上的备货。

⑥当天巡查时需对正常运行的亮灯点位和存在问题的亮灯点位进行拍照、上报、留档记录。照片等影像资料需要有时间地点等水印。存在问题的亮灯点位整改后同样需要拍照留档，并将整改前后的对比照片按月度编制好后报区采购人。每次巡检都需要留存巡检记录和影像资料，以备查验。

（2）清洗

对养护内容进行日常巡查，及时记录设备的运行情况。保持照明设备的清洁，无明显污垢。亮化工程建筑物景观照明设施外表应无污染、锈蚀、违规粘贴。建筑物景观照明设施每半年清洗一次，污染严重地段提高清洁工作频次；室外配电箱每半年清洗一次，室内配电箱每年清洗一次，污染严重地段提高清洁工作频次；设施设备积尘明显或者灯柱存在乱张贴的要及时清理；及时清除未经许可的任何悬挂物。

（3）喷漆翻新：

灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年年末一次。

（4）设备设施维护检测：

按维护要求，春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、控制柜各一次；重大保障活动及国家法定节假日前做好电缆、灯具、控制柜的专项检测；电缆每年绝缘测试一次；控制柜预防性检测每年一次。

（5）日常维护：

①对光源、灯具、电器、灯杆、电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌、照明节能设施及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复。

②要求景观照明设施无破损、开裂、倾斜、脱落、缺亮、显示不同步等问题。对所发现的故障和缺陷应及时修复，确保亮化设施及附属设施正常安全运行。

③景观照明灯具故障，1个工作日内修复；电线裸露、杆线吊挂、灯具脱落、灯杆倾斜、灯杆门缺失、电缆井盖缺失等，应在2个小时内做好安全预防措施，并在12小时内修复；控制柜故障，1个工作日内修复；发生大面积熄灯故障，12小时内修复；因安全、保障等要求，需实施应急处理的，应立即采取措施做好处置。因特殊情况无法按时修复的，可在规定时间内提出延期申请。

如因养护单位未按照合同要求进行保养造成的损坏,由养护单位承担相应责任；

（6）保障灯具运行安全、正常、稳定。政府大型活动、外事活动等提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。

# （二）养护人员相关要求：

标项一：

▲1、人员配置：养护人员不少于12人。其中：

（1）项目负责人1名（具有机电工程或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师证书）；

（2）技术负责人1名（具有机电工程或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师证书或中级以上职称）；

（3）安全主管1名（具有有效的安全生产考核合格证书（C证））；

（4）现场安全员不少于2名（具有有效的安全生产考核合格证书（C证））；

（5）因该标项为高架养护施工，高处作业人员不少于3名（同时具有行业主管部门颁发的有效的高处作业证和电工证，要求作业类别为“高处作业”、高、低压或建筑电工作业）；

（6）作业辅助人员不少于3人（含驾驶员）；

（7）项目资料员1名；

标项二：

▲1、人员配置：养护人员不少于10人。其中：

（1）项目负责人1名（具有机电工程或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师证书）；

（2）技术负责人1名（具有机电工程或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师证书或中级以上职称）；

（3）安全主管1名（具有有效的安全生产考核合格证书（C证））；

（4）现场安全员不少于1名（具有有效的安全生产考核合格证书（C证））；

（5）高处作业人员不少于3名（（同时具有行业主管部门颁发的有效的高处作业证和电工证，要求作业类别为高处作业、高、低压或建筑电工作业）；

（6）作业辅助人员不少于2人（含驾驶员）；

（7）项目资料员1；

标项三：

▲1、人员配置：养护人员不少于10人。其中：

（1）项目负责人1名（具有机电工程或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师证书）；

（2）技术负责人1名（具有机电工程或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师证书或中级以上职称）；

（3）安全主管1名（具有有效的安全生产考核合格证书（C证））；

（4）现场安全员不少于1名（具有有效的安全生产考核合格证书（C证））；

（5）高处作业人员不少于3名（（同时具有行业主管部门颁发的有效的高处作业证和电工证，要求作业类别为高处作业、高、低压或建筑电工作业）；

（6）作业辅助人员不少于2人（含驾驶员）；

（7）项目资料员1名；

投入本项目的班组人员需固定，以上所有人员需提供有效期内的相关证书复印件并加盖公章，且均须为供应商本单位在职人员，提供连续缴纳近三个月的社保证明。

2、供应商应配备胜任养护工作的专业作业人员参与养护服务工作，人员数量应符合本项目的实际需要。如供应商拟派的养护人员在本项目实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合采购文件的要求或与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，采购人有权要求其重新调整充实专业服务人员，供应商必须接受，否则作违约处理，采购人可单方面终止合同。给采购人造成经济损失的，供应商还应予赔偿。

3、供应商应强化队伍的管理，未经采购人批准禁止擅自更换养护人员。所有工作人员须确保在岗期间服装整齐、规范。

4、景观照明启闭期间养护单位人员到岗率应达到50%，并上报每日巡查定位、巡查轨迹；重大活动或应急响应二级及以上人员到岗率应达到100%，并服从采购人统一安排、调配。

▲6、拟投入本项目所有的服务人员工资不得低于《杭州市人民政府关于调整市区最低工资标准的通知》（杭政函[2017]161号）规定的工资标准，必须落实职工劳保福利待遇。杭州市政府2018年规定的最低工资2010元/月，社会保障费用：养老保险14%、医疗生育保险11.7%、失业保险0.5%、工伤保险0.2%，社会保障费用的最低缴费基数为4100元。必须保障职工休息休假权利（以上文件如有更新，以行业主管部门颁布的最新文件为准）。供应商结合企业自身实力进行合理报价，还须考虑项目服务期内的人工工资根据最新的杭州市最低工资标准及时做出调整，但承包合同总价不作调整的因素（因人工费上涨引起费用增加的风险应考虑在投标总价内，采购人不另行支付)，否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为无效标。

# ▲（三）养护设备相关要求：

# 标项一：

# 1、高空作业车：不少于1辆（高架地面作业）。

# 2、工程救险车（轻型普通货车）：不少于1辆；

# 3、巡查车：皮卡不少于2辆。

# 标项二：

# 1、工程救险车（轻型普通货车）：不少于1辆；

# 2、巡查车：皮卡不少于2辆。

# 标项三：

# 1、工程救险车（轻型普通货车）：不少于1辆；

# 2、巡查车：皮卡不少于2辆。

# 机械设备必须固定用于本项目相应标项中。自有的提供发票或购销合同和车辆行驶证复印件，以及仅用于相应标项的书面承诺书，租赁的同时提供租赁合同、车辆行驶证复印件和仅用于相应标项的书面承诺书。

# （四）其他相关要求：

▲1、养护作业占道施工时，养护单位施工组织方案及高架作业方案需符合交警部门的相关要求。高架作业时，必须在作业车辆后方设置相应的防撞设施。

2、安全、文明作业

（1）养护人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定穿戴工作服、绝缘鞋，安全帽、反光背心，佩戴工作证，严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度进行维护和作业；维修抢修后做到工完料清、场净，无来电投诉等情况。中标人应对养护人员进行一年不少于二次的安全教育培训，并建立台账。

（2）工程项目部应组织以安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核，严格执行特种作业安全生产相关规定，高处作业人员必须持证上岗，工程项目部每天要组织1～2次安全检查，对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患整改消项记录。

（3）现场施工人员必须正确穿戴安全防护用品，管理人员和工人所戴安全帽分色以示区别，作业操作必须符合相关规范要求。

（4）下绳作业应按照相关规范要求执行。

（5）为保证景观照明效果，应符合科技监管要求（采用GPS精确定位养护车辆、提供亮化巡查电子轨迹图等）。

（6）养护维修作业不得降低建筑物照明设施安装的紧固度（包括灯具内部零件的紧固度），不得损坏建（构）筑物主体以及附属绿化、铺装等设施。

（7）养护维修作业完成后应及时清理现场，并确保城市照明设施开关箱、检查井等有效关闭，无虚掩现象。

（8）当场无法修复的设施，应对电缆、灯杆等设置临时安全措施，必要时设置警示标志，并尽快修复。

（9）养护单位须24小时对亮化工程智能控制系统内的故障报警和电流、电压、用电量等数据进行实时监控。一旦发现有断电、跳闸等报警或者数据出现异常，应立即前往现场进行处置。

（10）因供应商未履行安全生产职责，造成财物损失或人员伤亡的，由供应商自行承担全部责任。

3、建立相应运行台账

供应商每月制定台账，定期或不定期的检查台账、维修台账，每季度形成该季度完整台账交采购人审核。检查台账反映每次检查时间、检查责任人、设备运行情况。维修台账反映维修详细情况，台账作为对维护工作的规定性考核内容。

六、设施移交：

1、在合同期满前10个工作日内，由养护单位向采购人提出移交申请。

2、养护单位必须将全部养护工作的档案、资料及时移交给采购人，交接好有关事宜。

3、养护单位应确保照明设施的原有数量、型号、规格应保持不变，照明设施应保持完好状态，否则采购人有权依情直接从履约保证金中得到补偿。

七、售后服务保障

1、突发事故及时处理

（1）照明设施发生故障的，应在接到故障通知后10分钟响应，30分钟内赶到现场。应急修复不超过12小时；表箱故障修复不超过2小时；线路故障修复不超过12小时。灯具、电源故障修复不超过12小时，修复后及时予以反馈。

（2）照明设施人为损坏或被盗，灯光设施脱落悬挂有危险隐患的，应在30分钟内赶到现场处理，采取必要的安全措施，并及时向公安机关报案，将报案回执单交采购人备案。

（3）电缆偷盗问题24小时内修复，高架、快速路设施故障在48小时内修复。

2、大型活动及灾害性天气保障有力

（1）中标人应做好各类外事接待、节庆活动等重大保障活动的亮灯保障，活动前采购人通知养护单位检查养护区域内设施，及时查、修复各类故障，亮灯率和设施完好率达到考核指标。

# 八、供应商报价：

1、本次报价方式为总价包干，供应商结合项目情况及供应商自身实际及市场行情进行合理报价。

# 2、投标总价应包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护、维修、更换（含材料），防汛、抗雪防冻应急保障工作等；包括完成本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金、设施偷盗风险费用、其它需供应商承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

# 3、养护期内除不可抗力的自然环境因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的景观照明设施缺损，均由供应商负责及时更换或维修，并承担相关费用，该费用由供应商自行考虑,该报价纳入投标总报价中。中标后，原灯具存在偷盗或人为造成不亮均由中标人负责维修和更换，相关费用计入投标总价中。

# 4、在养护过程中，对无法使用的灯具、光源、电器，更换时材料、元器件品牌的选择应与原使用品牌相同。对无法采购到的光源、电器，经采购人同意后可采用不低于同类光源、电器标准的其它品牌（如电源茂硕、飞利浦、明纬或相当于；灯具芯片科锐、飞利浦流明、欧司朗或相当于），相关费用计入投标总价中。

# 5、景观照明养护期内产生的各种费用（材料、运输、装卸、堆放、场地租用费及有关规费，风险费用等）应全面考虑并列入报价中。

# 九、履约保证金：养护单位在签订合同时向采购人交纳中标总额2%的履约保证金，在服务期满后，采购人全额无息退还，养护单位需开具正规收据。

# 十、付款方式及考核：

# 1、合同签订后15日内，支付合同金额的30%作为预付款，剩余合同金额的70%按季度进行支付。

# 2、月度检查考核综合评价分在92分（含）以上为达标，综合评价分低于92分，当月综合评价为不达标。得分在92分以下每扣1分（不足1分按1分计）每月相应扣减当期养护经费的1%。

3、每季度按考核结果支付该季度实得养护费用。年度考核成绩92分以下，取消其继续服务资格；并取消该养护单位对本区公共部位景观照明设施下一轮投标资格。

# 4、遇特殊情况停运部分照明设备，根据停运数量及日期扣除（参照综合维修单价）停运部分维护费，但养护单位不得减少巡检次数，待恢复正常运行后再支付维护费。

# 5、遇设施提升改造时，改造期间根据日期扣除（中标综合维修单价）改造期间的维护费。

# 6、考核细则：采购人将依据主管部门及自身的相关规定制定本项目的相关考核细则；本项目的中标人须无条件同意采购人制定的相关考核制度。考核办法另行制定。

▲十一、特别说明：本次杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目共有标项一、标项二、标项三同时进行采购，供应商可以就标项一、标项二、标项三同时应标，评标时将按上述标项顺序进行评标。为保证服务质量，同一项目成员班子和机械设备只能服务于一个标项，如供应商拟投入的同一项目成员班子和机械设备服务于两个或两个以上标项的，当供应商在首标项被推荐为第一中标候选人的，则只保留该标项的中标资格，其后续标项的投标文件将不再进入评审。

第四部分  评标办法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

5.2接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

▲供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

12.2多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10招标文件要求提供样品（含小样），供应商没有提供样品（含小样）的；

13.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14供应商所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同供应商的投标文件相互混装；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

一、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各供应商的投标报价、技术和服务方案、供应商提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各供应商的综合得分为：投标价格得分+商务技术得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分10分，商务技术得分 90分。

各供应商的商务技术得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格【A=10分】：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项做出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各供应商的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×10

(精确到小数点后二位)。

关于价格分计算的说明：

①根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用）。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

▲ 资信技术方案（B= 90分）：

标项一：资信技术方案（B= 90分）：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系情况 （0～3分） | 供应商具有有效的ISO质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书。每个证书得1分，最高得3分。（证明材料：证书复印件加盖公章） | 0～3分 |
| 2 | 类似业绩 （0～8分） | 供应商自2016年1月1日至投标截止日，有类似业绩，每个1分，本项最高得4分；在类似业绩中有高架景观灯的，额外再得1分，本项最高得4分。（时间以验收报告或用户反馈证明材料时间为准，证明材料：同时提供合同和用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）复印件） | 0～8分 |
| 3 | 企业荣誉 （0～1分） | 供应商自2018年1月1日至投标截止日（以获奖时间为准），承接的景观照明工程项目或养护项目，获得省级及以上荣誉的，得1分，获得地级市荣誉的，得0.5分。本项目最高得1分。（证明材料：荣誉证书复印件） 注：同一项目奖项不得累计得分，按最高奖项计分。 | 0～1分 |
| 4 | 项目负责人要求及类似业绩 （0～4分） | （1）拟投入本项目的项目负责人具有机电工程或市政公用工程一级注册建造师资格，并有大专及以上学历的，得2分；具备机电工程或市政公用工程二级注册建造师资格，并有大专及以上学历的，得1分；本项最高得2分。（证明材料：同时提供注册证书、学历证书、劳动合同、连续缴纳近6个月的社保证明） | 0～2分 |
|  |  | （2）拟投入本项目的项目负责人自2016年1月1日至投标截止日，有类似业绩，1个得1分，本项最高得2分。（时间以合同签订时间为准，证明材料：同时提供合同和用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）复印件；如合同或用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）不能反映项目负责人信息的，还需提供业主证明。） | 0～2分 |
| 5 | 拟投入本项目的设施设备 （0～5分） | 此项目为高架施工，供应商投入本项目的设施设备在满足采购需求最低配置的基础上，新增以下设备的： （1）具有高空作业车：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
|  |  | （2）工程救险车（轻型普通货车）：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：行驶证上使用性质为“工程救险”，自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
|  |  | （3）工程巡查车（皮卡）：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：行驶证上需标有“工程救险”，自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
|  |  | （4）防撞车：供应商拥有防撞缓冲车辆的，得2分。 （证明材料：自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～2分 |
| 6 | 养护方案及技术措施 （0～41分） | （1）养护管理工作总体思路及方案：①阐述养护管理工作总体思路及方案（0-2分）②重点分析养护内容的现状及针对性的解决方案（0-3分）。 | 0～5分 |
|  |  | （2）养护管理工作具体措施：①是否有详细、突出重点、有针对性的养护措施（0-3分）②是否对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法（0-2分）。 | 0～5分 |
|  |  | （3）日常巡查方案：是否有详细健全的日常巡查方案，能否确保定期全覆盖巡查到位，及时发现各类问题并处理。 | 0～4分 |
|  |  | （4）城市照明工作宣传方案：是否有定期宣传计划，能否采用多种形式开展城市照明宣传工作。 | 0～3分 |
|  |  | （5）针对本项目，有完善的专业结构班子： ①班子成员专业结构合理、劳动力投入计划。0～2分 ②在满足项目采购需求对拟投入人员最低要求的基础上，额外增加同时具备高处作业及电工（高压、低压、建筑电工）作业的，每人加1分，最高3分；（证明材料：提供行业主管部门颁发的有效作业证书、劳动合同、连续缴纳近三个月的社保证明，未提供不得分。） ③非固定投入本项目的人员但可供后续项目服务过程中保障、应急服务随时调配的，同时具备高处作业及电工（高压、低压、建筑电工）作业的，每人得1分，最高3分。（证明材料：提供行业主管部门颁发的有效作业证书、劳动合同、连续缴纳近三个月的社保证明，未提供不得分。） | 0～8分 |
|  |  | （6）安全文明养护：景观照明设施项目安全保证体系和安全管理制度，文明养护管理措施，环境保护相关措施，0～3分；具有建筑施工范围安全生产许可证的得1分，提供证书复印件并复印件加盖公章。 | 0～4分 |
|  |  | （7）养护质量、亮化率、照明设施防盗保障措施。 | 0～4分 |
|  |  | （8）应急保障方案： ①抗雪防冻、防汛防台、突发事件等的应急预案。0～4分 ②节假日、大型活动、突击检查及各类城市评比时的管理措施，重点考虑后续亚运会等重大活动的保障方案、应急处置方案。0～4分 | 0～8分 |
| 7 | 高架作业专项施工方案 （0～6分） | （1）高架景观灯养护作业占道施工组织方案（0～3分）。 （2）高架景观灯养护作业交通维护方案（0～3分）。 | 0～6分 |
| 8 | 企业内部考核办法及管理制度 （0～3分） | 内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性。 | 0～3分 |
| 9 | 资料管理方案 （0～3分） | 有完善的档案管理制度，日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求。 | 0～3分 |
| 10 | 服务便捷性、快速响应性 （0～8分） | （1）是否能够迅速响应采购人的要求、是否能够快速提供良好的售后服务支持，是否常年备有能够满足采购人要求的备品、备件。0～3分 | 0～3分 |
|  |  | （2）服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等。0～3分 | 0～3分 |
|  |  | （3）为及时响应项目实施中的应急任务，在项目所在地设立养护服务常驻点，有固定的养护办公场所（办公及管理用房）及养护基地（机具停车场地、物资仓储）的得2分；承诺中标后设立养护场地的，得1分。（证明材料：场地租赁合同或自有土地使用权证或土地使用证明复印件加盖公章）。 | 0～2分 |
| 11 | 养护移交平稳过渡实施方案 （0～2分） | 供应商中标后养护移交平稳过渡实施方案：企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施，根据方案可操作性酌情给分。 | 0～2分 |
| 12 | 合理化建议 （0～2分） | 针对本项目的其他合理化建议。 | 0～2分 |
| 13 | 优惠承诺 （0～2分） | 供应商对采购人的其他实质性优惠承诺，未提供此项内容的不得分。 | 0～2分 |
| 14 | 投标文件制作 （0～2分） | 投标文件是否编制完整，是否格式规范、符合采购文件要求编制的，投标文件有关内容是否出现前后矛盾、与采购文件要求不一致等且需要通过询标等程序进行澄清的。如出现上述问题的，该项不得分。投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～2分 |

供应商应提供真实、有效期的有关证明文件及资料，未提供或失效的、虚假的不得分，原件备查。

标项二：资信技术方案（B= 90分）：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系情况（0～3分） | 供应商具有有效的ISO质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书。每个证书得1分，最高得3分。（证明材料：证书复印件加盖公章） | 0～3分 |
| 2 | 类似业绩（0～6分） | 供应商自2016年1月1日至投标截止日，有类似业绩，每个1分，本项最高得6分。（时间以验收报告或用户反馈证明材料时间为准，证明材料：同时提供合同和用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）复印件。 | 0～6分 |
| 3 | 企业荣誉 （0～1分） | 供应商自2018年1月1日至投标截止日（以获奖时间为准），承接的景观照明工程项目或养护项目，获得省级及以上荣誉的，得1分，获得地级市荣誉的，得0.5分。本项最高得1分。（证明材料：荣誉证书复印件） 注：同一项目奖项不得累计得分，按最高奖项计分。 | 0～1分 |
| 4 | 项目负责人要求及类似业绩 （0～4分） | （1）拟投入本项目的项目负责人具有机电工程或市政公用工程一级注册建造师资格，并有大专及以上学历的，得2分；具备机电工程或市政公用工程二级注册建造师资格，并有大专及以上学历的，得1分；本项最高得2分。（证明材料：同时提供注册证书、学历证书、劳动合同、连续缴纳近6个月的社保证明） | 0～2分 |
|  |  | （2）拟投入本项目的项目负责人自2016年1月1日至投标截止日，有类似业绩，每个1分，本项最高得2分。（时间以合同签订时间为准，证明材料：同时提供合同和用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）复印件；如合同或用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）中不能反映项目负责人信息的，还需提供业主证明。） | 0～2分 |
| 5 | 拟投入本项目的设施设备 （0～3分） | 供应商投入本项目的设施设备在满足采购需求最低配置的基础上，新增以下设备的： （1）具有高空作业车：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
|  |  | （2）工程救险车（轻型普通货车）：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：行驶证上使用性质为“工程救险”，自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
|  |  | （3）工程巡查车（皮卡）：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：行驶证上需标有“工程救险”，自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
| 6 | 养护方案及技术措施 （0～44分） | （1）养护管理工作总体思路及方案：①阐述养护管理工作总体思路及方案（0-3分）②重点分析养护内容的现状及针对性的解决方案（0-3分） | 0～6分 |
|  |  | （2）养护管理工作具体措施：①是否有详细、突出重点、有针对性的养护措施（0-3分）②是否对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法（0-3分）。 | 0～6分 |
|  |  | （3）日常巡查方案：是否有详细健全的日常巡查方案，能否确保定期全覆盖巡查到位，及时发现各类问题并处理。 | 0～5分 |
|  |  | （4）城市照明工作宣传方案：是否有定期宣传计划，能否采用多种形式开展城市照明宣传工作。 | 0～3分 |
|  |  | （5）针对本项目，有完善的专业结构班子： ①班子成员专业结构合理、劳动力投入计划。0～2分 ②在满足项目采购需求对拟投入人员最低要求的基础上，额外增加同时具备高处作业及电工（高压、低压、建筑电工）作业的，每人加1分，最高3分；（证明材料：提供行业主管部门颁发的有效作业证书、劳动合同、连续缴纳近三个月的社保证明，未提供不得分。） ③非固定投入本项目的人员但可供后续项目服务过程中保障、应急服务随时调配的，具备高处作业及电工（高压、低压、建筑电工）作业的，每人得1分，最高3分。（证明材料：提供行业主管部门颁发的有效作业证书、劳动合同、连续缴纳近三个月的社保证明，未提供不得分。） | 0～8分 |
|  |  | （6）安全文明养护：景观照明设施项目安全保证体系和安全管理制度，文明养护管理措施，环境保护相关措施，0～3分；具有建筑施工范围安全生产许可证的得1分，提供证书复印件并复印件加盖公章。 | 0～4分 |
|  |  | （7）养护质量、亮化率、照明设施防盗保障措施。 | 0～4分 |
|  |  | （8）应急保障方案： ①抗雪防冻、防汛防台、突发事件等的应急预案。0～4分 ②节假日、大型活动、突击检查及各类城市评比时的管理措施，重点考虑后续亚运会等重大活动的保障方案、应急处置方案。0～4分 | 0～8分 |
| 7 | 楼宇作业专项施工方案 （0～6分） | （1）楼宇景观灯养护作业、施工组织方案（0～3分）。 （2）楼宇景观灯养护专项作业防护方案（0～3分）。 | 0～6分 |
| 8 | 企业内部考核办法及管理制度 （0～3分） | 内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性。 | 0～3分 |
| 9 | 资料管理方案 （0～3分） | 有完善的档案管理制度，日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求。 | 0～3分 |
| 10 | 服务便捷性、快速响应性 （0～8分） | （1）是否能够迅速响应采购人的要求、是否能够快速提供良好的售后服务支持，是否常年备有能够满足采购人要求的备品、备件。0～3分 | 0～3分 |
|  |  | （2）服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等。0～3分 | 0～3分 |
|  |  | （3）为及时响应项目实施中的应急任务，在项目所在地设立养护服务常驻点，有固定的养护办公场所（办公及管理用房）及养护基地（机具停车场地、物资仓储）的得2分；承诺中标后设立养护场地的，得1分。（证明材料：场地租赁合同或自有土地使用权证或土地使用证明复印件加盖公章）。 | 0～2分 |
| 11 | 养护移交平稳过渡实施方案 （0～3分） | 供应商中标后养护移交平稳过渡实施方案：企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施，根据方案可操作性酌情给分。 | 0～3分 |
| 12 | 合理化建议 （0～2分） | 针对本项目的其他合理化建议。 | 0～2分 |
| 13 | 优惠承诺 （0～2分） | 供应商对采购人的其他实质性优惠承诺，未提供此项内容的不得分。 | 0～2分 |
| 14 | 投标文件制作 （0～2分） | 投标文件是否编制完整，是否格式规范、符合采购文件要求编制的，投标文件有关内容是否出现前后矛盾、与采购文件要求不一致等且需要通过询标等程序进行澄清的。如出现上述问题的，该项不得分。投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～2分 |

供应商应提供真实、有效期的有关证明文件及资料，未提供或失效的、虚假的不得分，原件备查。

标项三：资信技术方案（B= 90分）：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系情况（0～3分） | 供应商具有有效的ISO质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书。每个证书得1分，最高得3分。（证明材料：证书复印件加盖公章） | 0～3分 |
| 2 | 类似业绩（0～8分） | 供应商自2016年1月1日至投标截止日，有类似业绩，每个1分，本项最高得4分；案例中如有楼宇点光源项目的，额外再加1分，本项最高得4分。（时间以验收报告或用户反馈证明材料时间为准，证明材料：同时提供合同和用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）复印件） | 0～8分 |
| 3 | 企业荣誉 （0～1分） | 供应商自2018年1月1日至投标截止日（以获奖时间为准），承接的景观照明工程项目或养护项目，获得省级及以上荣誉的，得1分，获得地级市荣誉的，得0.5分。本项最高得1分。（证明材料：荣誉证书复印件） 注：同一项目奖项不得累计得分，按最高奖项计分。 | 0～1分 |
| 4 | 项目负责人要求及类似业绩 （0～4分） | （1）拟投入本项目的项目负责人具有机电工程或市政公用工程一级注册建造师资格，并有大专及以上学历的，得2分；具备机电工程或市政公用工程二级注册建造师资格，并有大专及以上学历的，得1分；本项最高得2分。（证明材料：同时提供注册证书、学历证书、劳动合同、连续缴纳近6个月的社保证明） | 0～2分 |
|  |  | （2）拟投入本项目的项目负责人自2016年1月1日至投标截止日，有类似业绩，每个1分，本项最高得2分。（时间以验收报告或用户反馈证明材料时间为准，证明材料：同时提供合同和用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）复印件；如合同或用户验收报告（或用户其他反馈证明材料）中不能反映项目负责人信息的，还需提供业主证明。） | 0～2分 |
| 5 | 拟投入本项目的设施设备 （0～3分） | 供应商投入本项目的设施设备在满足采购需求最低配置的基础上，新增以下设备的： （1）具有高空作业车：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
|  |  | （2）工程救险车（轻型普通货车）：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：行驶证上使用性质为“工程救险”，自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
|  |  | （3）工程巡查车（皮卡）：每辆得1分，本项最高得1分。 （证明材料：行驶证上需标有“工程救险”，自有的提供发票及车辆行驶证复印件，租赁的还需提供租赁合同。） | 0～1分 |
| 6 | 养护方案及技术措施 （0～44分） | （1）养护管理工作总体思路及方案：①阐述养护管理工作总体思路及方案（0-2分）②重点分析养护内容的现状及针对性的解决方案（0-3分）。 | 0～5分 |
|  |  | （2）养护管理工作具体措施：①是否有详细、突出重点、有针对性的养护措施（0-3分）②是否对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法（0-2分）。 | 0～5分 |
|  |  | （3）日常巡查方案：是否有详细健全的日常巡查方案，能否确保定期全覆盖巡查到位，及时发现各类问题并处理。 | 0～4分 |
|  |  | （4）城市照明工作宣传方案：是否有定期宣传计划，能否采用多种形式开展城市照明宣传工作。 | 0～3分 |
|  |  | （5）针对本项目，有完善的专业结构班子： ①班子成员专业结构合理、劳动力投入计划。0～2分 ②在满足项目采购需求对拟投入人员最低要求的基础上，额外增加同时具备高处作业及电工（高压、低压、建筑电工）作业的，每人加1分，最高3分；（证明材料：提供行业主管部门颁发的有效作业证书、劳动合同、连续缴纳近三个月的社保证明，未提供不得分。） ③非固定投入本项目的人员但可供后续项目服务过程中保障、应急服务随时调配的，具备高处作业及电工（高压、低压、建筑电工）作业的，每人得1分，最高3分。（证明材料：提供行业主管部门颁发的有效作业证书、劳动合同、连续缴纳近三个月的社保证明，未提供不得分。） | 0～8分 |
|  |  | （6）安全文明养护：景观照明设施项目安全保证体系和安全管理制度，文明养护管理措施，环境保护相关措施，0～3分；具有建筑施工范围安全生产许可证的得1分，提供证书复印件并复印件加盖公章。 | 0～4分 |
|  |  | （7）养护质量、亮化率、照明设施防盗保障措施。 | 0～4分 |
|  |  | （8）针对灯光秀楼宇的专项维护方案 | 0～3分 |
|  |  | （9）应急保障方案： ①抗雪防冻、防汛防台、突发事件等的应急预案。0～4分 ②节假日、大型活动、突击检查及各类城市评比时的管理措施，重点考虑后续亚运会等重大活动的保障方案、应急处置方案。0～4分 | 0～8分 |
| 7 | 楼宇作业专项施工方案 （0～5分） | （1）楼宇景观灯养护作业、施工组织方案（0～3分）。 （2）楼宇景观灯养护专项作业防护方案（0～2分）。 | 0～5分 |
| 8 | 企业内部考核办法及管理制度 （0～3分） | 内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性。 | 0～3分 |
| 9 | 资料管理方案 （0～3分） | 有完善的档案管理制度，日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求。 | 0～3分 |
| 10 | 服务便捷性、快速响应性 （0～8分） | （1）是否能够迅速响应采购人的要求、是否能够快速提供良好的售后服务支持，是否常年备有能够满足采购人要求的备品、备件。0～3分 | 0～3分 |
|  |  | （2）服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等。0～3分 | 0～3分 |
|  |  | （3）为及时响应项目实施中的应急任务，在项目所在地设立养护服务常驻点，有固定的养护办公场所（办公及管理用房）及养护基地（机具停车场地、物资仓储）的得2分；承诺中标后设立养护场地的，得1分。（证明材料：场地租赁合同或自有土地使用权证或土地使用证明复印件加盖公章）。 | 0～2分 |
| 11 | 养护移交平稳过渡实施方案 （0～2分） | 供应商中标后养护移交平稳过渡实施方案：企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施，根据方案可操作性酌情给分。 | 0～2分 |
| 12 | 合理化建议 （0～2分） | 针对本项目的其他合理化建议。 | 0～2分 |
| 13 | 优惠承诺 （0～2分） | 供应商对采购人的其他实质性优惠承诺，未提供此项内容的不得分。 | 0～2分 |
| 14 | 投标文件制作 （0～2分） | 投标文件是否编制完整，是否格式规范、符合采购文件要求编制的，投标文件有关内容是否出现前后矛盾、与采购文件要求不一致等且需要通过询标等程序进行澄清的。如出现上述问题的，该项不得分。投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣1分，扣完该项得分为止。 | 0～2分 |

供应商应提供真实、有效期的有关证明文件及资料，未提供或失效的、虚假的不得分，原件备查。

第五部分 拟签订的合同文本

说明：合同将由采购人（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，本合同为样稿。

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目合同书

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

杭州市滨江区城市管理局   以  公开招标  对   杭州市滨江区闻涛路江堤、江南大道沿线楼宇等景观灯养护项目   项目进行了采购。经评定，   （中标供应商名称）为该项目   （标项名称）         中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   杭州市滨江区城市管理局   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 第一条 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.2中标通知书；

1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.5 其他相关采购文件。

第二条  服务内容、数量、价格及其它：

| 序号 | 设置地点名称 | 设备名称 | 品牌、型号 | 计量单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年合同总价 | 大写： ¥： |

说明：1、合同总价应包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等；包括本项目一个服务年度所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金、设施偷盗风险费用、其它需乙方承担的费用及潜在满足甲方监管要求可能涉及的一切费用。在项目实施过程中不得增加任何费用。

2、日常管理维护费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的维护费用。

3、偷盗风险费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的偷盗修复费用。

第三条 服务期限

本合同价的服务期限为一年（自 年 月 日至 年 月 日），总服务期为三年，合同一年一签，乙方在合同服务期内年养护综合评分达到92分（含）以上的，甲方按有关程序与乙方签订下一年度的养护合同，直到总服务期三年。

第四条 服务内容

设备清单所述公共部位景观照明设施养护，包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等的日常养护。

第五条 养护的涵义及内容

1、养护的内容：

景观照明设施的日常巡查、维修、清洗、防盗看护、亮灯显示内容更新维护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）以及亮灯控制网络维护等，确保亮灯设施及亮灯控制网络正常安全运行。

（1）做好巡检：

①按现行有关规范要求精心组织养护。对养护内容进行日常巡查，及时记录设备的运行情况。对养护范围内的所有亮灯点位，每天至少巡查一次；所有景观照明设施、配电箱等应每周至少巡检一次；地埋电缆线路、接地装置、防雷装置、漏电保护装置每季度应至少巡检一次；集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置应每季度至少巡检一次；及时发现和处理设施缺陷和故障，确保景观照明设施完好和安全运行。如遇到特殊情况，须随时巡检。

②高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候来临前，应按要求进行防火、防台、防汛、防雷、抗雪等专项检查，并增加巡检次数，必要时根据现场实际情况做临时断电处理，并报告采购人。特殊自然灾害期间，应成立应急抢险小组，落实专人值班值守，做好突发事件的应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好信息的报送及数据、图片等记录的存档。此外，应保持联络畅通，及时反映情况，服从甲方的指挥和安排。

③遭遇非养护原因引起的意外事故（如雷击）或人为破坏造成的设施损坏，须立即采取应急抢修措施，避免养护范围内的所有设施遭受破坏，并做好赔偿、修复的调查工作。除不可抗力的自然环境因素外，因偷盗等人为因素导致的景观照明设施故障，养护单位应第一时间向采购人报告，必要时报警，并及时更换或维修故障设施，费用自行承担。

④在重大活动或节假日期间负责对亮灯的启闭时间按规定提前进行调整，具体启闭时间以上级的亮灯保障通知要求为准。在亮灯以节假日模式或平时模式开启时，养护单位须上路开展巡查。

⑤每周的日常亮灯期间，每日1次全覆盖巡查；重大活动和大型节假日时，每日2次全覆盖巡查。巡查人员须在亮灯前到岗就位并做好签到登记，直至亮灯时间结束方可撤岗。特大活动保障期间，须成立应急小分队，制定应急保障措施，提前2天将保障期间的值班表上报给采购人，安排人员24小时值班，必要时需蹲点监护，并提前准备好总维护量额5%以上的备货。

⑥当天巡查时需对正常运行的亮灯点位和存在问题的亮灯点位进行拍照、上报、留档记录。照片等影像资料需要有时间地点等水印。存在问题的亮灯点位整改后同样需要拍照留档，并将整改前后的对比照片按月度编制好后报区采购人。每次巡检都需要留存巡检记录和影像资料，以备查验。

（2）清洗

对养护内容进行日常巡查，及时记录设备的运行情况。保持照明设备的清洁，无明显污垢。亮化工程建筑物景观照明设施外表应无污染、锈蚀、违规粘贴。建筑物景观照明设施每半年清洗一次，污染严重地段提高清洁工作频次；室外配电箱每半年清洗一次，室内配电箱每年清洗一次，污染严重地段提高清洁工作频次；设施设备积尘明显或者灯柱存在乱张贴的要及时清理；及时清除未经许可的任何悬挂物。

（3）喷漆翻新：

灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年年末一次。

（4）设备设施维护检测：

按维护要求，春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、控制柜各一次；重大保障活动及国家法定节假日前做好电缆、灯具、控制柜的专项检测；电缆每年绝缘测试一次；控制柜预防性检测每年一次。

（5）日常维护：

①对光源、灯具、电器、灯杆、电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌、照明节能设施及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复。

②要求景观照明设施无破损、开裂、倾斜、脱落、缺亮、显示不同步等问题。对所发现的故障和缺陷应及时修复，确保亮化设施及附属设施正常安全运行。

③景观照明灯具故障，2个工作日内修复；电线裸露、杆线吊挂、灯具脱落、灯杆倾斜、灯杆门缺失、电缆井盖缺失等，应在2个小时内做好安全预防措施，并在24小时内修复；配电箱故障，2个工作日内修复；发生大面积熄灯故障，24小时内修复；控制机房设备和网络故障，除运营商等其他不可抗力因素外，应在6小时内修复；因安全、保障等要求，需实施应急处理的，应立即采取措施做好处置。因特殊情况无法按时修复的，可在规定时间内提出延期申请。

如因养护单位未按照合同要求进行保养造成的损坏,由养护单位承担相应责任；

（6）保障灯具运行安全、正常、稳定。政府大型活动、外事活动等提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。

# 第六条 养护人员：

1、人员配置：养护人员    人。项目负责人：       ；技术负责人：       ；其他人员详见拟投入本项目人员汇总表。

2、乙方应配备胜任养护工作的专业作业人员参与养护服务工作，人员数量应符合本项目的实际需要。如乙方拟派的养护人员在本项目实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合采购文件的要求或与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，甲方有权要求其重新调整充实专业服务人员，乙方必须接受，否则作违约处理，甲方可单方面终止合同。给甲方造成经济损失的，乙方还应予赔偿。

3、乙方应强化队伍的管理，建立上岗人员花名册，登记人员相关信息（身份证、暂住证、操作证），每年一次检查身体健康情况，相关信息在合同签订一个月内递交甲方备案；合同期间未经甲方批准禁止擅自更换养护人员。

4、景观照明启闭期间养护单位人员到岗率应达到50%以上，并上报每日巡查定位、巡查轨迹；重大活动或应急响应二级及以上人员到岗率应达到80%以上，并服从甲方统一安排、调配。

5、所有工作人员须确保在岗期间服装整齐、规范，标识、标牌、围挡完整、统一，醺酒、吸毒、生病及其他精神状态不佳者严禁养护作业。

# 第七条 投入设备：

# 1、高空作业车：    辆。

# 2、巡查车：     辆。

# 3、工程救险车：     辆。

# 4、…………

第八条 设施移交

1、在合同期满前10个工作日，由养护单位向采购人提出移交申请；

2、养护单位必须将全部养护工作的档案、资料及时移交给采购人，交接好有关事宜。

3、养护单位应确保照明设施的原有数量、型号、规格应保持不变，照明设施应保持完好状态，否则甲方有权依情直接从履约保证金中得到补偿。

第九条 售后服务保障

1、突发事故及时处理

（1）应在接到故障通知后10分钟响应，30分钟内赶到现场。应急修复不超过24小时；表箱故障修复不超过2小时；线路故障修复不超过24小时。灯具、电源故障修复不超过24小时，修复后及时予以反馈。

（2）照明设施人为损坏或被盗，灯光设施脱落悬挂有危险隐患的，应在30分钟内赶到现场处理，采取必要的安全措施，并及时向公安机关报案，将报案回执单交甲方备案。

（3）电缆偷盗问题48小时内修复，高架、快速路设施故障在48小时内修复。

2、大型活动及灾害性天气保障有力

乙方应做好各类外事接待、节庆活动等大型活动的亮灯保障，活动前采购人通知养护单位检查养护区域内设施，及时查、修复各类故障，亮灯率和设施完好率达到考核指标。

第十条 甲方的权利、职责与义务

1、甲方的权利：

（1）及时按合同约定支付景观照明设施的养护费用。

（2）审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的养护工作量报表。

（3）对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台账，进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、半年度、年度考核。

（4）在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

（5）甲方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。

2、甲方的职责与义务：

（1）向乙方提供有关景观照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全业内资料。

（2）及时审核、下达乙方上报的月度养护计划。

（3）对乙方养护工作进行检查、督促，对设施完好状况进行跟踪检测；发现乙方未按规范要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取应急措施。

（4）对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

（5）负责协调处理因不可抗力的自然因素造成的设施损坏事件。

第十一条 乙方的权利、职责与义务

1、乙方的权利

（1）按照本合同确定的养护设施范围，经甲方确认的实际养护设施量及考核情况,取得相应养护经费。

（2）编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作。

2、乙方的职责与义务

（1）按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行。

（2）掌握合同范围内设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保景观照明设施完好和安全运行。

（3）乙方在实施和完成本合同的养护作业过程中，应该遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责。

（4）对合同范围内的所有景观照明设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施。

（5）对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

（6）根据养护计划编制养护方案，并应在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。

（7）乙方工作班人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责；建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

（8）配合甲方做好合同范围内设施量及设施现状调查工作，并为甲方的检测和检查等提供协助。

（9）制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。

（10）养护期内，乙方有责任发现并及时制止合同范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好赔偿、修复的调查工作。

（11）养护期内，除不可抗力的自然环境因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的景观照明设施缺损，由乙方负责及时更换或维修，并承担相关费用。

（12）定期核对图纸资料。合同期生效起三个月内完成所有设备资料复核调整和标识工作，并及时向甲方提供资料和设备清单，按月度上报资料变更资料。

（13）对发现的缺亮、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率在达到考核指标要求。

（14）保持照明设备的清洁，无明显的污垢。及时清除未经许可的任何悬挂物。

（15）本合同终止时，乙方必须向甲方移交其使用的全部档案资料。

第十二条 养护质量标准和要求

1、养护考核依据：

按照《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》、《杭州市城市照明管理办法》、《杭州市滨江区亮化管理办法》、《杭州市公共部位照明设施养护评价标准》等相关规定要求。

2、档案资料保管：

乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台账的整理和归档工作；应每年将养护档案资料移交甲方一份。

第十三条 突发事件处理及防汛、抗台、抗雪

乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《杭州市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台账的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

第十四条 “三来件”处置

乙方应建立24小时值班制度，及时处理“三来件”事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。

第十五条 考核及支付

1、付款条件及方式：

# （1）合同签订后15日内，支付合同金额的30%作为预付款，剩余合同金额的70%按季度进行支付。

# （2）月度检查考核综合评价分在92分（含）以上为达标，综合评价分低于92分，当月综合评价为不达标。得分在92分以下每扣1分（不足1分按1分计）每月相应扣减当期养护经费的1%。

（3）每季度按考核结果支付该季度实得养护费用的80%养护费用；剩余20%的养护经费根据年度考核结果进行拨付。

# （4）年度考核得分92分（含92分）以上，核拨余下各季度实得养护费用之和的20%养护经费；年度考核得分92分以下，扣除相应年度考核经费（92分-年度考核成绩）*全年养护经费/92分，直到年度考核经费扣完为止）；年度考核成绩92分以下，取消其继续服务资格；并取消该养护单位对本区公共部位景观照明设施下一轮投标资格。

（5）遇特殊情况停运部分照明设备，根据停运数量及日期扣除（参照综合维修单价）停运部分维护费，但养护单位不得减少巡检次数，待恢复正常运行后再支付维护费。

（6）遇设施提升改造时，改造期间根据日期扣除（中标综合维修单价）改造期间的维护费。

2、考核办法，另行制定。

第十六条 违约处罚

1、如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，每发生一件逾期未整改将处以2000元人民币的罚款。累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月维护费用的10%。

2、由于养护不到位或不文明施工等情况而被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以2000元人民币的罚款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

3、严格遵守电力部门的安全管理规定，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚。如因乙方未能全面履行本合同义务导致甲方因此遭到行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，且乙方应向甲方另行承担违约金每次2000元。情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

4、每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，每次应向甲方承担1000元人民币的违约金。

5、建立健全景观照明的资料台账，确保图纸资料的完整性、正确性。每年度的图纸资料核对、标识工作必须完成，未完成的不予进行费用决算。

6、乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同，并没收履约保证金。

7、除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约造成对方实际损失且违约金不足弥补这一损失的，违约方还应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

第十七条 安全、文明施工

1、为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2、合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或第三方人身和财产损失，乙方应负责予以妥善处理，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。如甲方因此遭到第三方索赔的，有权全额向乙方追偿。

第十八条 履约保证金

乙方在签订合同时必须向甲方交纳合同总额（年度）2%（计         元）的履约保证金，在服务期满后凭乙方开具的正规收据全额无息退还。履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

第十九条 其他约定

下列内容不包括在本合同养护经费内：

1、不可抗力或非乙方人为因素造成设施损坏需抢修或维修，经甲方核实同意发生的抢修费用。

2、经上级审批立项的专项工程费用。

3、配合甲方完成本合同约定养护内容以外的工作所发生的费用。

第二十条 不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

第二十一条 争议解决

1、双方的招投标文件如与合同不一致，应以合同为准。

2、关于本合同争议，应双方友好协商解决，协商不一致的，由合同签订地人民法院解决。

第二十二条 合同生效

1、合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章，经采购代理机构鉴证备案后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、采购文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要、协议书均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 代理机构鉴证： 法定（授权）代表人： 鉴证日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

5、本合同一式七份，具同等法律效力，鉴证方备案一份，甲乙双方各执二份；代理机构存档二份。

第六部分  应提交的有关格式范例

供应商的投标文件应对照采购文件中第二部分规定并参考评标办法进行编制。本部分仅提供了投标文件的部分格式，采购文件提供了投标文件格式的，投标文件必须按照采购文件的格式进行编制。未提供格式的，参照采购文件的要求自拟。

投  标  文  件

（资格证明文件）

项目名称：

标项名称：

项目编号：

供应商名称：                           （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                     （签字或盖章）

年   月   日

目   录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

（2）法人授权书

（3）授权代表的身份证（复印件）

（4）资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（7）具有良好商业信誉特别声明

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 法人授权书

致 （采购人、采购代理机构） ：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：           ，联系电话：       手机：        传真：             )，代表我公司全权处理  项目名称、标项名称、项目编号           政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理  项目名称、标项名称、项目编号         政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

……

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致 （采购人、采购代理机构）     ：

我方郑重承诺，我方具有履行  项目名称、标项名称、项目编号     合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致 （采购人、采购代理机构）              ：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

致 （采购人、采购代理机构）    ：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

①具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

投标文件

（报 价 文 件）

项目编号：

项目名称：

标项名称：

供应商：                                     （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                            （签字或盖章）

日期：   年    月    日

目   录

1、投标响应函；

2、投标（开标）一览表；

3、投标报价明细表；

4、中小企业声明函（如有）；

5、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

投标响应函

致：（采购人名称）

(供应商全称)授权            (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的  项目名称、标项名称、项目编号     招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求供应商提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

投标（开标）一览表

致：（采购人名称）

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成  项目名称、标项名称、项目编号        的实施。

单位：元

内 容

本项目投标报价（以此唱标为准）：一年报价 （大写） 元（小写: ） 三年报价 （大写） 元（小写: ）

供应商承诺的质量标准：按照采购文件要求 服 务 地 点： 杭州市滨江区 服 务 期： 三年（具体以合同约定的起始日期为准）

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2.投标总价应包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护、维修、更换（含材料），防汛、抗雪防冻应急保障工作等；包括完成本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金、设施偷盗风险费用、其它需供应商承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

投标报价明细清单

项目名称：

标项名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 机械设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 材料费（含备品备件等） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 税金 |  |  |  |  |  | 供应商须注明税率 |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 一年投标总价 | 小写： |
|  | 大写： |
| 三年投标总价 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：1、报价清单根据提供的设备清单编制，投标综合单价应包括所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用。供应商应自行考虑报价的风险，采购文件中未明确，但完成本项目的工作内容所需费用，由供应商应自行计入综合单价中，中标后不得调整。

2、日常管理维护费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的维护费用。

3、偷盗风险费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的偷盗修复费用。

4、本项目的采购代理费由中标人支付。在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。

5、表中内容可自行扩展。如有必要，供应商可以附件的形式对上述各项费用的组成进行细化说明（格式自拟）。

6、此表“一年投标总价”应与“开标一览表”中的“一年投标报价”一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的报价金额为准。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标项名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市滨江区出台了《杭州高新开发区（滨江）政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见杭州高新区(滨江)门户网站——阳光政务——通知公告—《关于做好政府采购支持中小企业信用融资工作的通知》。

投 标 文 件

（商务技术文件 ）

项目编号：

项目名称：

标项名称：

供 应 商：                            （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                    （签字或盖章）

日期：         年        月       日

目   录

1、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

2、法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件；

3、联合体协议（如有）

4、投标声明书；

5、供应商针对本项目的组织实施及管理方案；

6、供应商针对本项目的重点难点以及相应的技术措施；

7、供应商针对本项目的维护、养护组织实施计划；

8、供应商保证养护维修质量、安全的主要技术措施；

9、供应商的机械设备投入情况及管理方案；

10、供应商拟投入的人员配置情况；

11、供应商应急工作措施和方案及合理化建议、其他相关优惠承诺（如有）；

12、关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

13、供应商认为需要的其他技术文件或说明（格式自拟）。

附件1：

法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系我公司的法定代表人。为                     项目的投标以及签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称(电子签名)：

日 期：   年  月  日

附：身份证正反面复印件

附件2：

法人授权书

致 （采购人、采购代理机构） ：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：           ，联系电话：       手机：        传真：             )，代表我公司全权处理  项目名称、项目编号           政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

附件3：

# 投标声明书

# 采购人名称    ：

本单位自愿参加   项目名称        (项目编号：        )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次采购文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件4：

# 供应商基本情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  |
| 地址、邮编 |  |
| 主要业务范围 |  |
| 企业性质 |  |
| 成立时间 |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |
| 公司领导班子构成情况 |
| 法人代表 | 公司经理 |  |  |  |
| 公司人员职称构成情况 |
| 人员总数（人） |  |  |  | 其他 |
| 人员构成（%） | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件5：

类似项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：须提供合同复印件加盖公章。（可按本表格式自行扩展）

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件6：

项目组人员情况安排表

项目名称：

项目编号：

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）和连续缴纳近3个月的社保证明（须加盖当地社保部门公章）。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件7：

项目负责人情况表

项目名称：                                           项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格证书及编号 |  | 职 务 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 联系电话 |  | 从事同类项目年限 |  |
| 已完成项目情况 |
| 业主单位 | 项目名称 | 项目简况 | 工作日期 | 工作质量 |
| 简介： |
| 备 注 | 附身份证复印件、相关证明材料、本员工连续缴纳近6个月社保证明、劳动合同等 |

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件8：

拟投入本项目设备一览表

（按此格式自制）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、额定功率（kw） | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件9：

备品备件一览表

项目名称：

标项名称：

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件10：

商务响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 项 目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款办法 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：此表格可扩展，但已有内容不可缺。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件11：

评分索引表

项目名称：

标项名称：

| 序号 | 评审内容 | 评份标准 | 自评分 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见投标文件第几页 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：评分索引表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件12：

认为需要的其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

附件13：

关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

# Text boxes

法定代表人身份证正反面

授权代表人身份证正反面