杭州市滨江区人民法院高清数字法庭

采购及安装项目

招标文件

编号:BJCG-2019GKZB-JZ-009

杭州市滨江区人民法院

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二〇一九年八月十二日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      评标办法及评分标准

第四部分      项目技术规范和服务要求

第五部分      采购合同的一般和特殊条款

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心作为集中采购机构（以下简称采购机构）受杭州市滨江区人民法院的委托，就“杭州市滨江区人民法院高清数字法庭采购及安装项目”进行公开招标采购。具体如下：

- 招标编号：BJCG-2019GKZB-JZ-009

2、项目名称：杭州市滨江区人民法院高清数字法庭采购及安装项目。

3、采购方式：公开招标。

4、招标内容：杭州市滨江区人民法院高清数字法庭采购及安装，详见招标文件。

5、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

6、招标文件的报名/发售时间、地址、售价：

（1）供应商报名时间：2019年08月12日至2019年 08月 19日（双休日及法定节假日除外）；

（2）标书售价：免费；

（3）供应商报名方式：本项目实行网上报名，供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名，不接受现场报名。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”；

（4）供应商报名时须提交的文件资料：无；

（5）提示：采购机构认为非报名供应商与本项目不存在利害关系，同时将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

7、投标截止时间与地点：2019年09月03日上午09时30分，地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼1号开标室（2404）。

8、开标时间与地点：2019年 09月03日上午09时30分，地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）滨江区公共资源交易中心4楼1号开标室（2404）。

9、其他事项：

（1）质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑受理地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼滨江区公共资源交易中心；联系人：俞一帆；联系电话：0571-87702549。

投诉受理地点：杭州市滨江区财政局；联系人：柴工；联系电话：0571-87760023。

10、投标保证金：金额人民币 0 元整（不缴纳）。

11、项目联系人

（1）采购人联系方式：杭州市滨江区人民法院，联系人：赵工，联系电话：0571-86537937。

（2）杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心业务受理科，联系人：杨工，联系电话：0571-87702447，传真：0571-87702447。

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二○一九年八月十二日

# 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：杭州市滨江区人民法院高清数字法庭采购及安装项目。 二、采购预算：本项目采购预算人民币 97.5 万元。 三、项目技术规范和服务要求：供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售，详见招标文件第四部分。 四、项目实施地点：杭州市滨江区 。 五、项目实施时间：在签订合同后1个月内设备到货，签订合同后2个月内完成设备部署调试测试并上线试运行；试运行1个月后正式投入运行。 六、质保（服务）期：叁年（从供货验收合格交付使用之日起）。 七、所投设备软硬件演示： 无 八、投标报价：有关本项目建设所需的设备供货、运输、保管、安装、调试、试运行、技术培训及相关售后服务等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。 九、政府采购当事人及监管部门：杭州市滨江区人民法院为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心为采购机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织等为投标人，经评审产生并经批准的投标人为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），杭州市滨江区财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 2 | 投标时提供的资质文件： （1）特定资格条件要求的资质文件：无。 （2）其他资质文件（如果有）： 投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件。 （3）特许资质文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 投标文件份数：正本壹份、副本肆份。 |
| 5 | 合同名称：《杭州市滨江区人民法院高清数字法庭采购及安装项目合同》 |
| 6 | 合同款结算方式： 1、合同签订后15日之内支付合同价款的30%； 2、主设备及主材料（主材料指合同清单里有明确数量的施工材料）到货后15个工作日之内支付合同价款的40%； 3、项目实施、竣工验收后15个工作日之内支付合同价款的30%。 |
| 7 | 履约保证金： 中标人缴纳中标价总价3%的履约保证金至采购人指定账户，履约保证金转质保金，质保期（高于招标文件要求的，以投标人承诺质保期为准）满后无未解决质量与服务问题，无息退还。 |
| 8 | 节能环保要求： 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 9 | 支持中小企业价格扣除： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |

# 一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见前附表第1项所述。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

# 二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 项目技术规范和服务要求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将在评标过程中被判断为无效。

4.3“▲”系指实质性要求条款。

5. 招标文件的解释

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于招标文件领取截至之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出。采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

5.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均须采用书面形式。

6. 招标文件的修改

6.1  从招标文件发出至投标截止时间三日前，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

6.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

7. 投标报价

7.1  报价范围见前附表所述。

7.2  其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：报价文件、技术文件、商务资信文件。如该项目出现2个或2个以上标段，投标文件应分标段单独制作，并分别按规定密封包装。

9.1 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

(1) 开标<报价>一览表；

(2) 投标报价明细表；

(3) 中小企业声明函。

9.2  投标人的技术文件应包括：针对本项目的技术（服务）响应方案，技术（服务）偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料（包含技术评分条款中要求提供的证明材料）等（均需加盖公章）。

(1)投标人应提供针对项目的完整技术（服务）方案：

针对本项目的完整技术（服务）解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计（服务要求）和实施计划的建议；

项目涉及硬件设备采购的，需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料。明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效的责任，将由投标人自行承担）。

(2)投标人在投标文件技术（服务）响应/偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

(3)针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

(4)项目实施人员一览表；投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

(5)针对本项目维护方案。包括售后服务机构及人员情况等，包含免费维护期内的技术服务、技术培训、售后服务的内容及措施，与免费维护期外的技术服务、技术培训、售后服务的内容及措施。

投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）； (如果有)

(8)培训计划；(如果有)

(9)验收方案；

(10)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明；(如果有)

(11)投标人认为需要的其他技术文件或说明。(如果有)

9.3 投标人的商务资信文件应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料（包含商务资信评分条款中要求提供的证明材料）等（均需加盖公章）。

(1)资格证明文件：

资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

1）法定代表人授权委托书，须提供法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）、须提供授权代表在本单位的社保参保证明；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

3）2018年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

6）具有良好商业信誉的特别声明函；；

7）信用中国查询证明：

开标前5日内，登录信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），查询本单位信用信息，附信息页面打印页，并加盖投标人公章；

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

8）特定资格条件要求的资质文件复印件；(如果有)

(2)投标响应函；

(3)投标声明书；

(4)开标<商务>一览表；

(5)信用等级证明；(如果有)

省级信用平台信用报告或信用等级证书。

(6)类似案例成功业绩证明材料；

(7)商务响应/偏离说明表；

(8)廉政承诺书；

(9)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明；(如果有)

(10)投标人认为需要的其他商务文件或说明；(如果有)

(11)制造商针对本项目的授权书；(如果有)

(12)联合投标协议书（联合投标时）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；

# 10. 投标有效期

10.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 11. 投标文件的编制和签署

11.1投标文件分为报价文件、技术文件、商务资信文件三部分，并将三部分分别装订、包装。否则开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。活页装订（胶订以外装订形式视为活页装订）将被拒绝。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在投标文件封面格式规定位置加盖投标单位公章。投标文件封面上需标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

11.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

11.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

# 四、投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标志

12.1投标文件须含报价文件、技术文件、商务资信文件三部分，并且三部分分别单独密封包装。没有单独密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

12.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称。

13. 投标截止期

13.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

13.2采购机构可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14. 投标文件的补充、修改、撤回

14.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

14.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

14.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

14.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤回投标文件。

# 五、开标

15. 开标

15.1采购机构将于“招标公告”规定的开标时间、地点组织开标，各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效二代身份证，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派授权代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

15.2采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

15.3对投标人投标文件情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

15.4采购机构工作人员按投标人提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应的商务资信文件和技术文件（包括正本、副本）数量，将密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封。宣读开标<商务>一览表，然后将拆封后的商务资信文件和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。

对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还投标人代表。

15.5经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关资格性审查和符合性审查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

15.6商务资信和技术评审结束后，主持人宣布商务资信和技术评审无效投标人名称及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；采用综合评分法的，公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分之和。

15.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读开标<报价>一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

15.8开标时，投标文件中的投标（开标）一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.9报价文件开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

# 六、资格审查

16. 资格审查

16.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

16.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

16.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

17. 评标原则

17.1 竞争优选；

17.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

17.3 价格合理，方案、产品先进可行；

17.4 反对不正当竞争。

18. 评标组织

采购机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

19. 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

20. 投标文件审查

20.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

20.2 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

20.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中的开标<报价>一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标<报价>一览表为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

22. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

（3）投标文件组成漏项或者活页装订（胶订以外装订形式视为活页装订）或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（4）投标人不具备投标资格的；

（5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（6）投标报价高于本项目采购预算的；

（7）投标人未按招标文件变更通知编制投标文件的；

（8）《开标<报价>一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

（9）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（10）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（11）投标人拒绝按招标文件第21.4条修正原则对投标文件进行修改的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（14）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

（15）经信用中国网站查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（16）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的。

（17）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（18）法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

23. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

24. 重新组织采购

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

25. 评标内容的保密

25.1  公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 八、定 标

26. 授标建议

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果经采购人确认，最终确定预中标人。

27. 中标通知

27.1中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单、专家评分表。

27.2采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

27.3投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

27.4如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构上报采购监管部门，采购监管部门根据审查结果将取消其中标资格，，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

27.5在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

九、合同签订及其他

28. 合同的签订

28.1合同将由采购人与经评审最终确定的中标人结合本项目具体情况协商后签订。招标文件第五部分《采购合同的一般和特殊条款》为采购人提出的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

28.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，并缴纳履约保证金。

28.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

29. 履约保证金

30.1中标人按文件规定向采购人交纳履约保证金。质保期满，服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金。

30.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

30.验收

采购人应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

31.货款结算方式

# 付款方式：采购人与中标人依照前附表规定的付款方式进行项目款项的支付。

# 十、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

32.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.供应商质疑

33.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，过期质疑不予受理。

33.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

33.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.供应商投诉

34.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

34.2质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 十一、解释权

35.凡涉及本招标文件的解释权均属于杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心。

第三部分   评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，分三部分组成，其中价格分40分，技术分45分，商务资信及其他分15分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标内容及标准

### （一）价格分（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的上限价(不另设上限价的以预算价作为上限价)，做无效标处理。

3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

### （二）技术分（45分）

1、投标产品的性能与需求的吻合程度（20分）

投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止。标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减3分扣完为止（参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离）。

2、投标产品的正偏离性能（6分）

投标产品的性能优于基本功能、技术指标与需求的，每项正偏离得2分，满足不得分，最高6分。

3、所投产品生产厂家资质情况（2分）

1）为确保系统安全性,投标人所投的视频监控建设厂家需要提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库(CNNVD)技术支撑单位等级证书(一级),提供得1分,不提供不得分；

2）投标人所投的视频监控建设厂商应具备良好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力以及提供关键性技术支持，能提供省发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件，提供得1分，不提供不得分。

4、业务系统平台要求（3分）

为保证法院业务系统平台安全性以及系统的统一调配与升级，高清数字法庭系统需要与原有系统安装在同一台服务器上进行使用和管理, 提供有效的系统兼容证明及对接解决方案。提供得3分，不提供或评标专家评定无效方案不得分。

5、组织实施方案（5分）

投标人组织实施方案的合理性、规范性，包括①设备供货及验货方案②安装调试及系统接入方案③试运行测试及调优方案④系统管理培训及系统运行维护培训方案⑤验收方案，每一项内容完整、有效得1分，最高5分。

6、项目组人员素质情况（3分）

1）拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有调动投标人各项资源能力，且项目负责人未经采购人允许不得变更，提供近3个月的参保证明，得1分；

2）项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，提供近3个月的参保证明，人力资源数量充足的得1分，人力资源配置合理的得1分，最高2分。

7、售后服务方案情况（4分）

投标人提供的售后响应到场修复方案，是否符合采购人需求，响应时间在1小时以内，得1分；修复时间在2小时以内的，得1分；现场不能修复，采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位在修复时间内正常使用的，得2分；本项内容最高4分。

8、投标文件制作（2分）

投标文件编制完整，格式规范、装订整齐（活页装订的将被拒绝）、复印及扫描件字迹清晰、符合采购文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与采购文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。

### （三）商务、资信及其他分（15分）

### 投标人需提供相关有效证明文件或资料的复印件并加盖投标单位公章，未提供或少提供者不得分。

1、资质及信誉情况（6分）

1）投标人具备ISO9001质量管理体系认证得1分；

2）投标人具备ISO14001环境管理认证体系得1分；

3）投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质得1分，具有音视频集成工程企业资质二级及以上资质得1分，最高2分；

4）投标人提供省级信用平台认定的信用服务机构出具的信用等级证书或信用报告（需同时提供省级信用平台认定信用服务机构证明及信用等级证书或信用报告），具有A级的得1分，AA级的得1.5分，AAA级的得2分，其余不得分，最高得2分。

2、投标人业绩情况（6分）

投标人自2016年7月1日以来具有类似项目成功案例，每一项得1分，最高3分（需同时提供合同、相关发票记账联、验收报告，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准，原件备查）；若上述项目案例，提供用户满意及以上的满意度反馈表（反馈表必须与合同用户一致并需加盖用户公章），每一项得1分，最高3分。

3、延保服务（3分）

免费质保服务期高于招标文件要求的，每增加1年得1分，最高3分。

(四 ) 技术、商务、资信及其他分的计算

各投标人的技术分为评标委员会成员的独立评分结果汇总数的平均值，即按照下列公式计算：

技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

商务、资信及其他分由评标委员会成员集体统一评定。

# 第四部分  项目技术规范和服务要求

项目编号：BJCG-2019GKZB-JZ-009

### 采购单位（采购人）名称：杭州市滨江区人民法院

一、项目背景

本项目为杭州市滨江区人民法院高清数字法庭采购及安装项目，根据最高人民法院“关于印发《关于庭审活动录音录像的若干规定》的通知(法发[2010]33号)”、浙江省高级人民法院“关于印发《浙江省法院系统数字法庭信息管理系统建设规范》的通知（浙高法办[2008]17号）”，浙江省高级人民法院“关于印发《2014年全省法院信息化工作规划》的通知（浙高法〔2014〕21号）”，浙江省高级人民法院“关于印发《浙江法院数字法庭高清改造技术规范》的通知（浙高法〔2014〕64号）”等有关文件和规定设计与实施本项目。

二、建设内容

人民法院数字法庭信息管理系统建设，必须遵循国家的有关标准和最高法院、浙江省高院制定的规范。在建设该项目时要根据实际需要，本着经济、实用原则进行，既要满足审判工作的需要，又要考虑社会发展和技术发展对审判工作提出的新的要求，根据实际情况，合理确定建设规模和水平，为实现庭审音视频信息的采集、存储与应用，为远程提讯、远程庭审、庭审直播和点播等应用奠定基础。特建设滨江区人民法院外派法庭信息点建设项目。

本项目工程主要有以下几个部分：

1、浦沿人民法庭信息点增补建设；

2、政法委信访超市高清数字法庭建设；

3、海创园外派法庭高清数字法庭建设；

4、项目施工与系统集成。

三、采购总清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浦沿人民法庭信息点增补建设 |
| 一 | 视频监控系统 |
| 1 | 室内POE半球 | 57 | 台 |
| 2 | 室外快球 | 10 | 台 |
| 3 | 32通道硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 4 | 8通道硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 5 | 监控磁盘阵列扩容 | 64 | TB |
| 6 | 视频综合平台 | 1 | 套 |
| 7 | 平台安全保护系统 | 1 | 套 |
| 8 | POE交换机24口 | 3 | 台 |
| 9 | 报警主机 | 1 | 套 |
| 10 | 手动报警按钮 | 4 | 只 |
| 二 | 会议设备 |
| 1 | 视频多点控制单元 | 1 | 台 |
| 2 | 会议终端主机 | 1 | 台 |
| 3 | 终端显示单元 | 1 | 台 |
| 4 | 高清摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 会议话筒1（含鹅颈式可拨插麦克风） | 6 | 台 |
| 6 | 会议话筒2（含鹅颈式可拨插麦克风） | 12 | 台 |
| 7 | 调音台 | 1 | 台 |
| 三 | 门禁系统 |
| 1 | 考勤机 | 3 | 套 |
| 2 | 双门门禁控制器 | 4 | 台 |
| 3 | 读卡器 | 10 | 只 |
| 4 | 出门按钮 | 8 | 只 |
| 5 | 250-300KG级双门磁力锁 | 6 | 套 |
| 6 | 250-300KG级单门磁力锁 | 3 | 套 |
| 四 | 施工部分 |
| 1 | 整体施工线材及辅材 | 1 | 项 |
| 2 | 整体布线安装调试费 | 1 | 项 |
| 政法委信访超市 |
| 1 | 高清简易庭审主机 | 1 | 台 |
| 2 | 庭审发言话筒 | 8 | 台 |
| 3 | 高清云台摄像机 | 2 | 台 |
| 4 | 时序电源 | 1 | 个 |
| 5 | 综合标准机柜 | 1 | 个 |
| 6 | 法庭布线及辅助材料 | 1 | 套 |
| 7 | 8路录音主机 | 1 | 台 |
| 8 | 桌面型定向拾音器 | 3 | 台 |
| 9 | 全向拾音器 | 1 | 台 |
| 10 | 语音识别音频采集设备 | 1 | 台 |
| 11 | 高清数字法庭软硬件安装调试费 | 1 | 项 |
| 海创园外派法庭 |
| 一 | 高清数字法庭设备 |
| 1 | 高清简易庭审主机 | 1 | 台 |
| 2 | 庭审发言话筒 | 8 | 台 |
| 3 | 高清云台摄像机 | 2 | 台 |
| 4 | 时序电源 | 1 | 个 |
| 5 | 综合标准机柜 | 1 | 个 |
| 6 | 法庭布线及辅助材料 | 1 | 套 |
| 7 | 8路录音主机 | 1 | 台 |
| 8 | 桌面型定向拾音器 | 3 | 台 |
| 9 | 全向拾音器 | 1 | 台 |
| 10 | 语音识别音频采集设备 | 1 | 台 |
| 11 | 高清数字法庭软硬件安装调试费 | 1 | 项 |
| 二 | 视频监控、门禁系统及基础办公设备 |
| 1 | 门禁读卡器 | 11 | 个 |
| 2 | 4门门禁控制器 | 3 | 台 |
| 3 | 250-300KG单门磁力锁 | 11 | 个 |
| 4 | 出门按钮 | 11 | 个 |
| 5 | 室内POE半球 | 6 | 台 |
| 6 | 8通道硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 7 | 硬盘录像机硬盘4T | 2 | 块 |
| 8 | POE交换机24口 | 1 | 台 |
| 9 | 48口三层交换机 | 1 | 台 |
| 10 | 施工布线系统 | 1 | 项 |

四、详细要求及清单

## 室内POE半球

具有200万像素CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明）

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）

最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）

红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）

需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明）

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明）

信噪比不小于55dB。（公安部型式检验报告证明）

需具大于100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）

需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）

支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）

需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）

需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）

可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）

需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明）

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）

不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）;

## 室外快球

视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL（以公安部型式检验报告为准）

支持20倍光学变焦

支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）

支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能

动态范围不小于105dB（以公安部型式检验报告为准）

信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms（以公安部型式检验报告为准）

★网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个（以公安部型式检验报告为准）

★具备较强的网络适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）

支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色

支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°

垂直手控速度不小于150°/S

支持在图像画面中选定的任意区域，放大或缩小至画面中心

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能

支持云台优先控制，RS485与网络可设置不同优先

支持守望功能，当球机静止时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能

支持字符叠加功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设

支持断电记忆功能

支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能

球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128G

支持感兴趣区域设置，最多可支持8块区域

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC（以公安部型式检验报告为准）

支持48kHz音频采样率（以公安部型式检验报告为准）

支持码流平滑设置（以公安部型式检验报告为准）

支持三码流同时输出

支持标准Onvif协议

支持IP地址访问控制功能

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警

支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌（以公安部型式检验报告为准）

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃;

## 32通道硬盘录像机

硬件规格：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位，可满配6TB硬盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

报警IO：16进4路（可选配8出）

软件性能：

输入带宽：256M

32路H.264、H.265混合接入

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

## 8通道硬盘录像机

硬件规格：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位，可满配6TB硬盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

报警IO：16进4路（可选配8出）

软件性能：

8路H.264、H.265混合接入

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

## 监控磁盘阵列扩容

1、在原有存储以及平台基础上,扩容64T容量,需要与原有系统无缝兼容；

2、系统涉及与原有系统对接软件生产商满足CMMI 5级及以上; 软件开发商需提供ITSS信息技术服务云计算服务能力标准符合型证书三级。

## 视频综合平台

视频综合管理平台，能够无缝对接原有平台, 所投系统平台与现有平台不一致，需提供兼容性测试报告或对接解决方案。

## 平台安全保护系统

| 项目 | 详细参数要求 |
| --- | --- |
| 安全要求 | 自身安全机制 | 具有自我保护机制，对产品自身的执行程序、策略文件、配置文件进行保护，禁止对其进行非授权修改；具备防卸载能力。管理平台支持对登录的IP、时间进行控制，同时提供登录密码策略设定。 |
| 系统兼容性 | 操作系统兼容性 | 支持多操作系统平台，包括windows/Linux/FreeBSD等系列操作系统。 |
|  | 虚拟化兼容性 | 兼容VMware、Kvm、Hyper-V等主流虚拟化平台，支持通过镜像模板分发及安装。 |
| 识别 | 资产识别 | 支持对主机软硬件资产进行统一管理，包括：主机硬件资产信息、主机账户信息、主机网络信息、主机进程信息、主机服务信息等。其中硬件资产信息包括：CPU、内存、磁盘等信息，支持设定阈值告警；账户信息包括账户名、属主及权限；网络信息包括对外开放端口、连接会话等；进程信息包括活跃进程、进程路径等；服务信息包括服务列表、服务启停状态等。 |
|  | 统一展示 | 管理中心提供对资产信息的统一展示，支持资产的多维度统计。 |
| 防护 | 登录控制 | 利用RDP、SSH或者本地登录主机时，支持硬件USB-KEY的双因素身份认证功能，认证因子包括操作系统密码、USB-KEY的PIN码。（提供截图证明，中标后提供原厂盖章件） |
|  | 账户保护 | 支持对主机操作系统账户保护，监控账户的增删改，支持账户锁定状态。（提供截图证明，中标后提供原厂盖章件） |
|  | 暴力破解防护 | 针对RDP、SSH、FTP、MY SQL、SQL SERVER等，提供防暴力破解功能，锁定攻击源。（提供截图证明，中标后提供原厂盖章件） |
|  | 程序控制 | 支持对执行程序的黑白名单控制，仅允许白名单程序执行；系统内置白名单库，自动识别系统中程序的可信度；白名单控制不仅判断程序的路径，而且校验程序hash值，校验不通过拒绝启动。支持驱动程序、应用程序、动态链接库、静态链接库等执行体的控制。 |
|  | 脚本控制 | 支持对脚本程序的执行控制，仅允许在白名单中的脚本执行。脚本类型包括shell、bat、python、perl、java、php等。 |
|  | 程序保护 | 支持对执行程序、脚本程序的完整性保护，防止被非授权篡改。 |
|  | 配置保护 | 提供安全配置策略模版，支持对账户、服务、程序、系统等关键配置进行保护。防止添加、删除、修改的危险操作。（提供截图证明，中标后提供原厂盖章件） |
|  | 进程防护 | 可拓展支持对关键进程的保护，包括防杀、防止内存注入、防止消息HOOK等。 |
|  | 网络控制 | 支持主机防火墙功能，防火墙支持应用级和包过滤两种。 |
|  | 微隔离 | 支持对主机网络环境的微隔离，默认主机之间不能相互访问。支持基于工作组、服务器类型等配置微隔离策略。 |
|  | 容器隔离 | 支持将高风险服务程序加入到权限容器中，限制服务的访问权限。 |
|  | 移动介质访问控制 | 可支持移动介质授权管理，提供移动介质注册上报接口，移动介质在使用前须经过授权。 |
| 检测 | 文件完整性检测 | 支持对主机文件进行完整性检测，完整性检测范围支持自定义。 |
|  | 漏洞检测 | 可拓展支持基于本地代理方式的主机漏洞检测，包括操作系统、中间件及应用程序的漏洞。 |
|  | 合规配置管理 | 支持基于本地代理方式进行基线检查、基线还原。系统提供安全基线模板，支持批量配置。 |
|  | 弱口令检测 | 支持对操作系统、中间件、数据库的弱口令检测。 |
|  | Webshell检测 | 支持对主机上恶意的Webshell进行检测，包括JSP、ASP等脚本类型。 |
| 响应 | 账号管理 | 可拓展支持统一收集主机账号，托管账号，收回账号，支持账号自动改密。 |
|  | 权限管理 | 可拓展支持对应用维护、数据库维护、操作系统维护的细粒度权限控制。 |
|  | 行为审计 | 提供用户登录审计、程序控制审计、访问控制审计、注册表审计、移动存储审计、时间变更审计、进程防护审计。 |
|  | 录像审计 | 可拓展支持对远程维护的录像审计。 |
| 统一管理 | 安全态势展示 | 支持对所管主机的安全态势展示，包括资产态势、威胁态势、脆弱性态势等。 |
|  | 安全策略管理 | 支持私有白名单统一管理，支持容器策略模板统一管理，支持微隔离策略模板统一管理，支持基线策略模板统一管理，支持漏洞库统一升级，支持弱口令库统一管理。 |
|  | 安全审计管理 | 支持审计信息自动备份、导入导出。 |
|  | 访问策略 | 管理平台自身支持基于OTP动态口令的身份认证，同时支持对访问源的IP地址、访问时间段进行控制。管理中心支持配置密码策略，防止暴力破解。（提供截图证明，中标后提供原厂盖章件） |
| 部署方式 | 部署架构 | 管理平台支持单机部署、私有云部署、级联部署。 |
|  | 自动化部署 | 支持通过管理平台集中自动化部署，支持一键完成自动化检测环境、自动化安装，管理平台可直接对保护服务器进行配置管理。（提供截图证明，中标后提供原厂盖章件） |

## POE交换机24口

24个10/100/1000 Base-T以太网端口(PoE)，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口。

## 报警主机

专业级网络报警主机，板载16个防区，可扩展至48防区，板载4路继电器，可通过4路或8路继电器扩展板扩展至48路， PSTN +板载IP，可扩展1个IP，可扩展1个GPRS通讯接口，具备多种途径冗余警情上报功能。

## 视频多点控制单元

技术参数要求

采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。

支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括windows、andriod、ios操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。

本次配置不少于8个1080p60fps终端并发入会。

支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。

支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。

支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

支持H.239、BFCP双流协议标准。

支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

支持双流功能，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。

支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。

支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。

具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。

支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。

## 会议终端主机参数要求

| 指标项 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 终端需与多点控制单元为同一品牌。 |
|  | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 |
|  | 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 |
| 协议标准 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 |
|  | 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 |
|  | 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |
|  | 支持H.239标准双流协议。 |
| 音视频特性 | 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 |
|  | 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 |
|  | 提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 |
|  | 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 |
|  | 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 |
| 功能特性 | 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 |
|  | 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 |
|  | 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 |
|  | PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 |
|  | 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 |
|  | 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 |
| 网络适应性 | 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 |
|  | 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 |

## 终端显示系统

70寸高清液晶显示单元，4k超高清（3840×2160），含支架。

## 高清摄像机

镜头图像传感器采用不小于1/2.7" 传感器，支持1080p60等高清信号输出。

支持不小于12倍光学变焦。

支持广角镜头，水平视角不小于70°。

视频输出接口具备SDI、DVI接口。

支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°

支持根据安装方向自动翻转图像。

支持保存不少于255个预置位。

## 会议话筒1、2（含鹅颈式可拨插麦克风）

专业大心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。单元具有内置喇叭，耳机插孔，可以调节耳机音量。单元级联采用专业的8芯航空插头，并带有金属固定螺。

## 调音台

12通道调音台，最多6个话筒/12个线路输入，4个单声道+4个立体声，2编组母线+1立体声母线，2 AUX（包括FX），单旋钮压缩，XLR平衡输出。

## 考勤机

★需与滨江区人民法院本院考勤系统兼容，能实现考勤数据统一管理，现有系统为汉王考勤管理系统V7，所投品牌与现有系统品牌不一致，需提供兼容性测试报告或实际使用案例；

产品规格：用户容量 1000人脸用户，1000指纹用户，1万刷卡用户 ；记录容量 15万条；硬件平台 1GHz高速数字处理器，128MB DDR3 ；摄像头 专用双摄像头 ；验证方式 人脸（工号+人脸)、刷卡+人脸、刷卡或人脸、刷卡、人脸加指纹、人脸或指纹； 门禁输出 标准韦根26、韦根34、开关信号；验证速度 <1秒 ；刷卡 ID卡 ；按键 4*4触摸按键 ；显示 3.5英寸高亮度TFT彩屏，320*240分辨率 ；语音 语音合成，报中文姓名 ；通信方式 标准TCP/IP、Wifi、U盘 ；电源 12V DC，工作电流1.5A ；使用距离 30－80 cm ；使用温度 0℃－40℃ ；使用湿度 20% - 80% ；外形尺寸 240mm(长)*160mm(高)*108mm(宽) ；安装方式 壁挂式。

## 250-300KG级双门磁力锁

适用门型  木门、玻璃门、金属门、防火门；表面温度  低于环境温度+20℃以内；适用温度  -10～+55℃(14-131F) ；适用湿度  0～95%(相对湿度) ；外壳处理  阳极硬化电镀处理；锁体处理  环保锌电镀处理；吸板处理  环保锌电镀处理 ；产品重量  2.1kg。

## 250-300KG级单门磁力锁

最大拉力280kg×2/锁体500x48.5x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mAx2,24V/250mAx2/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调。

## 高清简易庭审主机

主机一体化设计，采用嵌入式linux系统，安全可靠

采用H.264视频压缩技术,支持High Profile视频编码，AAC音频编码，采样率不低于48K；

不少于4路高清1080P视频输入,接口支持HD-SDI、3G-SDI；

每一路均能独立编码录像，分辨率可支持1080p@60fps；

不少于4路示证输入，接口支持HDMI、VGA

不少于4路话筒输入，支持48V幻象供电；

支持1/2/4/6多画面显示，合成画面分辨率1080P；

网络协议：TCP、UDP、RTP、RTSP、RTMP、组播传输；

★最多同时控制4个法庭同时开庭；

不少于6个SATA口，支持RAID1；（提供接口截图）

控制：支持RS232、RS485 ；

不少于2个100/1000M自适应网口，负载均衡；

★为了便于管理，要求将主机接入到用户现有的数字法庭平台，本院现有系统为天地伟业TC-H800R-F。投标产品若与用户现网运行的产品不同品牌，要求中标后提供投标产品与现网运行的数字法庭软件对接的测试证明，并由双方厂商盖章确认。

## 庭审发言话筒

换能方式：电容式

指向性：心型指向

频率响应：40Hz-16KHz

输出阻抗（欧姆）：200Ω

灵敏度：-40dB±2dB

供电电压：DC3V

咪管长度：430mm

咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴

单支话筒重量：0.58KG

输出、指示：平衡、座灯、管灯

抗手机、电磁、高频干扰

## 高清云台摄像机

镜头图像传感器采用不小于1/2.7" 传感器，支持1080p60等高清信号输出。

支持不小于12倍光学变焦。

支持广角镜头，水平视角不小于70°。

视频输出接口具备SDI、DVI接口。

支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°

支持根据安装方向自动翻转图像。

支持保存不少于255个预置位。

## 时序电源

额定输出电压：交流220V,50HZ；额定输出电流：30A；可控制电源：8路；

每路动作延时时间：1.9秒；供电电源：VAC50/60HZ 25A；拨动开关控制电源；单路额定输出电源：20A；尺寸（W*D*H):485*250*43mm；重量：2KG。

## 综合标准机柜

标准网络机柜，22U，尺寸大小600*600*1000mm。

## 8路录音主机

录音通道数8路；拾音器接口数量8个；音频处理电路Clearspeech 音频处理软V2.0；音频输入接口：3芯端子（音频、公共地、电源正极）；音频输入电平：2.0Vp-p，音量控制范围83dB；音频输入阻抗阻抗：1000Ω；两RJ45网口10M/100M；音频压缩标AAC/Ogg；主机支持2TB内置SATA硬盘；音频文件播放器：暴风影音、MediaPlay、KMPlayer等；音频采样率32kHz、48kHz可调节；音频采样位：16bit；音频输出码率：48kbps；故障告警：拾音器异常告警，网络故障告警、硬盘告警

★为了保证稳定性和兼容性，与滨江区人民法院本院现有的语音备份系统同品牌，本院现有系统为天地伟业/TC-H800R-F-RA，所投品牌与现有系统品牌不一致，需提供兼容性测试报告或实际使用案例。

## 桌面型定向拾音器

监听面积： 5 ～ 50平方

音频传输： 3000米

频率响应： 20Hz ～ 20kHz

灵 敏 度： －45dB

信 噪 比： 50dB（1米40 dB音源）40dB（10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa

指向特性： 全指向性 动态范围： 80dB （1KHz at Max dB SPL）

最大音压： 120dB SPL （1KHz,THD 1%）

输出阻抗： 600 ～ 1000欧姆非平衡

信号幅度： 2.5Vpp/-25db

麦 克 风： BOURNS镀金电容咪头

信号处理： DSP数字降噪，AGC自动增益，ALC自动电平控制

保护电路： 雷击保护、电源极性反转保护

## 全向拾音器

拾音范围：5～300平方

拾音音头：高级白金录音全向音头

指向特性：全向

灵 敏 度：-38. dB(10.0 mV  e 1V at 1 Pa)

信 噪 比：85 dB （1 kHz 于 1 Pa）

失 真 1 ：≧ 0.2%  （ 74dB声压、A加权）

失 真 2 ：≧ 0.5%  （110dB声压、A加权）

最大音压：125dB 声压（1 kHz ≤ 3% THD、A加权.）

频率响应：150Hz ～ 18kHz（90dB声压、A加权）

信号处理：DSP noise reduction    DSP降噪处理

动态范围：88 dB（1kHz at Max dB SPL）

输出阻抗：600～1000欧姆非平衡

保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护

连接方式：三线制：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色）

信号传输：3000米（电磁复杂环境请用屏蔽电缆）

## 语音识别音频采集设备

A-D 动态范围：109 dB A加权（所有输入）；D-A动态范围：108 dB A加权（线路输出）；支持采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz A 96 kHz；时钟抖动：<250 ps

## 门禁控制器

★需与滨江区人民法院浦沿法庭门禁系统兼容，现有门禁卡能在外派法庭使用，现有系统为亚希一卡通管理系统V6.0，所投品牌与现有系统品牌不一致，需提供兼容性测试报告或实际使用案例；

支持卡、卡+密码、密码、首卡开门、多卡开门、胁迫码开门等多种开门方式。具备TCP/IP和RS485，轻松实现多台联网，联网数量无限制，可与传统RS485控制器混合组网。消防联动；报警联动：门长时间未关闭报警、非法卡报警、非法闯入报警、胁迫报警等功能。具备多门互锁、时间段节假日控制、强制门状态为常开或者常闭、远程开门等功能。可扩展视频监控联动功能，门禁刷卡自动抓拍图像。LED显示、语音提示。一卡通平台集中管理，可扩展访客、考勤、消费、梯控、通道、车辆出入、水控等子系统。支持客户应用程序二次开发。门数控制：2门或者4门. 可外接读卡器数：2或4（单向读卡）. 身份识别类型：智能卡：ID卡 /IC卡 /CPU卡 /SIMPASS卡 /RF-SIM卡；生物：指纹、静脉、人脸等；其它：二维码、二代证、NFC、手机APP（可混合）。卡容量：2万(可扩展至5万)。

## 48口三层交换机

48个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口。

备注：打“★”标记为重要技术指标和证书、报告、照片等证明文件，投标人须如实响应，中标候选公示期间重点对关键技术指标进行测试，虚假响应的按无效标处理，由此产生的一切损失由投标人自行承担。

# 五、集成要求

1、总体要求

提供相应的产品并将之集成到滨江区人民法院本院及浦沿法庭信息化系统中，部分系统须与滨江区人民法院本院进行对接与数据互通，做好安装之前的运行、切换等准备工作。

中标的投标商应向项目单位提供产品或服务，承担与滨江区人民法院本院原有设备的衔接责任，并承担在衔接过程中对系统原有设备调测责任，包含但不限于以下内容：

a、高清数字法庭系统、独立语音备份、视频监控系统（存储系统、视频综合平台等）、门禁系统须与滨江法院现有相关系统平台无缝兼容，管道及线缆改造实施过程中造成的装修破坏负责恢复原状；

b、项目施工期间务必做好防尘、防噪工作，不得影响机房设备运行及单位人员正常办公。施工过程中若出现机房原有设备或线路破坏，影响机房设备正常运行，施工方负责2小时内恢复设备正常运行，由此产生的所有费用施工方需全额承担；

c、施工过程中若需对原有系统软硬件配置或设置进行更改，需经业主同意，并经原有设备/系统提供商或集成商进行技术交底，提供双方认可的可行性方案后方可实施。

d、施工过程中若造成法院原有信息化系统软硬件及数据的损坏，施工方负责联系设备原厂进行修复，由此产生的所有费用施工方需全额承担，若造成软硬件及数据损坏无法还原，由施工方进行相应的赔偿，并承担相应的责任。

2、系统安装、调试和集成地点

投标商应在中标后负责完成本项目所涉及的设备系统集成工作，设备系统的部署地点位于滨江区人民法院浦沿法庭、滨江区政法委信访超市、海创园外派法庭。要求勘察调研、部署实施、联调测试、试运行、验收等各个环节均需要中标商相应的实施人员现场服务。

3、安全保密要求

中标商在与用户签订合同时，须同时与用户签订相应的安全保承诺书（或协议），以确保用户的相应技术资料及信息不被泄露和滥用。

4、实施质量要求

实施过程流程管控应符合ISO9001相关要求，设备配置策略应符合安全原则，文档质量符合国家标准规范及监理要求。其它应符合国家及行业标准规范要求。

5、实施进度要求

中标方要在实施过程中要保证提供充足的人力物力及其它资源，要求在签订合同后1个月内设备到货，签订合同后2个月内完成设备部署调试测试并上线试运行；试运行1个月后正式投入运行。

6、技术文档要求

对建设过程管理和成果产物的要求：

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

●过程性文档

项目实施过程中的产生的流程性文档，不限于如：现场勘察记录、需求调研记录及分析、实施方案报审单、开工申请、开工令、设备/材料报审表、货物检验签收单、软件/设备安装调试测试记录、培训记录、初验申请单、试运行申请、终验申请、项目总结报告等等。

●成果性文档

项目实施过程中的产生的成果性文档，不限于如：项目实施方案、测试方案及计划，测试记录、用户手册、系统运行管理维护手册等等。

●设备/软件随机资料

设备/软件随机自带的光盘、资料文档等等。

●其他需要提交的材料。

以上仅供参考，中标商在项目过程中应按照用户单位要求提供相应文档资料。

7、用户培训要求

中标方应负责对采购单位人员进行全面技术培训。中标方须提出详细的用户培训计划，至少包括：

（1）培训方式、内容:

●现场培训

用户方人员2人以内，每个设备安装调试时，厂商安装人员在安装现场对设备管理员进行现场培训，目的是使设备管理员初步建立对设备的管理、配置、维护基本直观能力。现场培训次数根据设备现场安装次数确定。

●会场集中培训

用户方人员2人以内，整个系统安装调试完毕后，在统一集中的地点，中标方组织项目实施人员、各设备厂商工程师等，对用户相关人员进行会场集中培训，目的是使用户方的设备管理员、网络管理员、安全管理员、系统管理员、应用管理员等相关人员了解本项目中各产品的功能、性能、部署、配置、管理、维护等情况。会场集中培训次数根据实际情况和培训效果进行1-2次。

（1）培训费用及验收费用由中标方承担（包括但不限于会场会议租用费用、培训期被培训人员食宿费用、交通费用、教材费用、厂商及讲师费用、考试费用、验收会议专家费等）。

（2）受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的设备及系统维护、故障诊断与处理和设备日常管理工作。

8、设备质保要求

（1）除已在需求注明外，其他设备（含软件）提供原厂三年免费质保。

（2）相关设备系统软件的升级及相应的库升级在质保期内由中标人免费提供，并且必须在最短时间内进行升级以保证系统安全。

（3）中标方应在质保期内每半年提供一次巡检服务，检测设备及系统运行情况、清洁设备并做好设备运行记录。

（4）保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。

（5）质保内，中标方应确保设备的正常使用，在接到用户故障处理要求后，投标人应承诺提供专业工程师2小时内到现场并提出解决方案，4小时之内解决故障问题，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

9、技术支持及保外要求

中标方提供验收后3年7×24小时的技术服务。（电话、邮件、传真、远程、现场）。保修期后，继续提供维修服务，免收服务费，维修、更换故障设备仅收成本费。

10、相关费用要求

本项目投标总价包括但不仅限于项目清单中设备的采购运输安装、调试集成费用、培训费、验收费等。投标商应充分考虑招标的产品的运输、安装及集成测试培训验收等工作时各环节所发生的费用（包括验收会的专家费用），并计入投标报价中。

# 中标方所提供的软、硬件(如接口设备、缆线、软件、控制器、设备I/O槽等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件、配件等)需配齐以构成一套完整实用系统。如果在本招标文件中未列明而投标方又认为确实需要的，投标方应在投标文件中予以列明并计入投标报价。如果投标方在中标并签署合同后，在供货或系统集成时出现软、硬件、线路的任何遗漏，均必须由中标的投标方免费提供，招标方将不再支付任何费用。

# 六、技术需求表

| 主要技术指标 | 详见招标文件第四部分 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 符合国家相关行业标准及要求 |
| 验收条件及标准 | 安装完成后由采购人组织验收，要求所有产品不低于国家或行业标准规范要求。 |

# 七、商务要求表

| ▲供货时间 | 在签订合同后1个月内设备到货，签订合同后2个月内完成设备部署调试测试并上线试运行；试运行1个月后正式投入运行。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 1、合同签订后15日之内支付合同价款的30%； 2、主设备及主材料（主材料指合同清单里有明确数量的施工材料）到货后15个工作日之内支付合同价款的40%； 3、项目实施、竣工验收后15个工作日之内支付合同价款的30%。 |
| ▲质保期 | 叁年（从供货验收合格交付使用之日起） |
| 备品备件要求 | 投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。 |

# 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                       的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币              元作为本合同的履约保证金。履约保证金转质保金，质保期满后无未解决质量与服务问题，无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计），15天包换。

2.质保金    元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：按照招标方要求的时间供货。

2.交货方式：由中标方直接将货物送至现场并自行安装完毕，由项目采购人监交、鉴证。

3.交货地点：项目建设工地。

十、货款支付

1.付款方式：按“商务要求表”付款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（以投标时封存的样品为基础）进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具同等法律效力。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 开户银行： 银行账号： 法定（授权）代表人： 联系电话： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、报价文件格式

1、投标报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、投标报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

3、报价文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1) 开标<报价>一览表；

(2) 投标报价明细表；

(3) 中小企业声明函；

3.1开标<报价>一览表

开标<报价>一览表

(采购人名称)、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标<报价>一览表的价格完成杭州市滨江区人民法院高清数字法庭采购及安装项目【招标文件编号：BJCG-2019GKZB-JZ-009】的实施。

单位：元

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见投标报价明细表 |
| 投标报价合计 |  |
| 本项目投标总报价（以此为准）： （大写，开标时按此唱标） ￥ 小写 |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年   月   日

3.2投标报价明细清单格式如下：

报价明细清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

2、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

3、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.3中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                 日期：     年     月     日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

二、技术文件格式

1、技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、技术文件封面格式：

正本/或副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

3、技术文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1)投标人应提供针对本项目的技术方案（包含设备或服务清单）；

(2)技术偏离说明表;

(3)组织实施方案；

(4)项目实施人员一览表；

(5)针对本项目维护方案；

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)备品备件清单（如果有）；

(8)培训计划（如果有）；

(9)验收方案；

(10)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

(11)投标人认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

3.1投标人应提供针对本项目的技术方案（包含设备或服务清单）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书（复印件加盖公章）

环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.2技术偏离说明表

技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

3.3组织实施方案

## 组织实施方案

## （由投标人根据招标文件要求自行编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.4项目实施人员一览表

项目小组人员名单

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.5针对本项目维护方案

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

附表A:服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.6优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.7备品备件清单（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.8培训计划(如果有)

培训计划

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.9验收方案

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

3.10关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

3.11认为需要的其他技术文件或说明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

三、商务资信文件格式

### 1、商务资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务资信文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（盖公章）： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 年 月 日

### 2、商务资信文件封面格式

正本/或副本 商务资信文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（盖公章）： 投标人地址： 年 月 日

### 3、商务资信文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1)资格证明文件：

1）法定代表人授权委托书；

2）营业执照复印件、税务登记证复印件、社保登记证复印件；

3）2018年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

6）具有良好商业信誉特别声明函；

7）信用中国查询证明；

8）特定资格条件要求的资质文件（复印件）（如果有）；

(2)投标响应函；

(3)投标声明书；

(4)开标<商务>一览表；

(5)信用等级证明（如果有）；

(6)类似案例成功业绩证明材料；

(7)商务偏离说明表；

(8)廉政承诺书；

(9)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

(10)投标人认为需要的其他商务文件或说明（如果有）；

3.1资格证明文件（所有资料均需加盖公章）：

3.1.1法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

(采购人名称)、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

兹委派我公司     先生/女士(其在本公司的职务是：       ，身份证号：     ，联系电话：     ，手机：      ，传真：    )，代表我公司全权处理    （项目名称）(编号：     )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

签发日期：  年  月 日

须提供法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面）；

须提供授权代表在本单位的社保参保证明；

3.1.2营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；

3.1.3 2018年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）；

3.1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行   项目名称   (编号：     ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.1.6具有良好商业信誉特别声明函；

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.1.7信用中国查询证明：

开标前5日内，登录信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），查询本单位信用信息，附信息页面打印页，并加盖投标人公章；

3.1.8特定资格条件要求的资质文件复印件（如果有）；

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

3.2投标响应函

投标响应函

（采购人名称） 、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的  （项目名称）(编号：     )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本    份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

3.3投标声明书

投标声明书

（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加   项目名称   (编号：     ）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：年  月  日

3.4开标<商务>一览表

开标<商务>一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

统一社会信用代码编号（或组织机构代码证号）：

项目实施时间： 质保（服务）期：

注:1、一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：      年   月  日

3.5信用等级证明（如果有）（加盖公章）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

3.6类似案例成功业绩证明材料

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、发票记账联复印件及验收合格报告复印件，并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.7商务偏离说明表

商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.8廉政承诺书

廉政承诺书

(采购人名称) ：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.9关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3.10投标人认为需要的其他商务文件或说明（如果有）

（由投标人根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

工

作

日