新浦路（浦乐路-龙山路）、浦联路（西浦路-新浦路）道路交通设施工程

编号： ZFZX-2019-0730-001

采

购

文

件

采 购 人：杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部

采购代理机构：浙江省房地产管理咨询有限公司

二〇一九年八月

目 录

第一章  采购公告	3

第二章  投标须知	6

投标须知前附表	6

一、总则	10

二、采购文件	12

三、投标文件	14

四、投标	17

五、开标、评标	18

六、定标	20

七、合同授予	20

八、废标	21

九、纪律和监督	21

第三章 评标办法	23

一、评标原则	23

二、评标组织	23

三、评标程序和内容	23

四、定标	27

第四章 合同条款及格式	29

第五章 工程量清单	64

第六章 技术标准和要求	65

一、项目要求	65

二、技术需求表	66

三、商务要求表	67

四、投标人的资信要求表	68

五、技术要求	69

第七章 投标文件格式	92

开标一览表	93

已标价工程量清单	94

投 标 总 价	94

中小企业声明函	115

监狱企业声明函	116

资信技术文件封面	117

资格审查资料	118

（一）资格后审须知	118

（二）资格后审资料目录	118

商务技术文件封面	122

商务、资信文件目录	123

技术文件目录	132

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省房地产管理咨询有限公司受杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部委托，就新浦路（浦乐路-龙山路）、浦联路（西浦路-新浦路）道路交通设施工程进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号 ： ZFZX-2019-0730-001

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新浦路（浦乐路-龙山路）、浦联路（西浦路-新浦路）道路交通设施工程 | 230.8856万元； | 1、智能交通工程，本次智能交通系统架构采用“监控中心-外场设备”两级形式，监控指挥中心设在滨江区交警大队，所有外场设备均通过通信光钎传输网络接入交警监控指挥中心； 2、标志标线施工工程（包括各种路面标线、导向箭头）。 |

四、投标供应商资格要求：

基本资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准（查询截止时间以投标截止日当天的信息为准）；

3、拒绝联合体投标。

▲投标人的特定条件：

投标人须有公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级资质及以上资质。（提供证书复印件加盖投标单位公章，原件备查）

五、采购文件的报名/发售时间、地址、售价:

时间：2019年08月26日至2019年09月02日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30

下午：13:30-16:30

地点：杭州市下城区西文街368号4楼406室

标书售价(元)：每本500（售后不退）

六、投标截止时间：2019年09月16日14时00分

七、投标地点： 杭州市下城区西文街368号4楼开标室

八、开标时间：2019年09月16日14时00分

九、开标地点：杭州市下城区西文街368号4楼开标室

十、投标保证金：（本项目不缴纳投标保证金）

投标保证金： /元

交付方式：转账支票、电汇、银行汇票

收款单位（户名）：浙江省房地产管理咨询有限公司

开户银行：杭州银行保俶支行

银行账号：77508100150602

十一、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、投标人购买标书时应递交

1）介绍信或法人授权书（原件）；

2）被授权人身份证（原件和复印件）；

3）营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

4）公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级资质及以上资质证书（复印件加盖公章）。

3、采购人：杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部；

联系人：郭工，联系电话：0571-56971808 ；

4、同级政府采购监管部门：杭州市滨江区政府采购领导小组办公室，联系电话：0571-87760023；

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

6、采购文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买采购文件，但该供应商如对采购文件有疑问可以按采购文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

7、供应商认为采购公告、采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑；

书面质疑受理地点：杭州市下城区西文街368号3楼309室；联系人：金工；联系电话：17826823102；

8、本项目面向中小企业采购，对监狱企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定给予价格优惠扶持，对残疾人福利性单位按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定给予价格优惠扶持；

采购代理机构名称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地点：杭州市下城区西文街368号3楼309室

采购代理机构联系人：金辰

联系电话：17826823102

邮箱：331203037 @qq.com

# 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部 联系人：郭工 电 话：0571-56971803 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：浙江省房地产管理咨询有限公司 地 址：杭州市下城区西文街368号3楼309室 联系人：金辰 电 话：17826823102 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新浦路（浦乐路-龙山路）、浦联路（西浦路-新浦路）道路交通设施工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 杭州市滨江区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见清单及施工图纸，及采购人明确指令的内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 配合市政道路同步施工，要求在2019年10月底前完工。（中标人需在接到业主或监理工程师施工通知后15天内完成） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 按《采购公告》规定 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.4.4 | 资格审查方式 | 资格后审。资格后审是指在开标后根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，对其投标作无效标处理。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 采购人不组织集中现场踏勘，投标人须自行前往踏勘现场，以确定施工中可能会碰到的问题更准确的报价，若不踏勘现场，造成投标中报价错漏的，由投标人自行承担。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 联系人：郭工 电 话：0571-56971803 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人如对采购文件有疑问，必须于投标截止时间七个工作日前以书面形式向采购机构提出将疑问传真至0571-88806379，并将电子版以邮件形式发至331203037@qq.com。 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 采购人对投标人提出的疑问进行澄清，并以书面形式通知所有已购买采购文件的投标人。澄清文件作为采购文件的补充文件，是采购文件的一部分，对所有投标人均有约束力。补充文件发出后，采购人原则上不改变采购文件规定的投标截止及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 对采购文件规定的实质性内容不得有负偏离 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人对采购文件内容提出质疑的截止时间 | 投标人认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以按相关规定提出书面质疑。质疑期限自投标人获得采购文件之日起7个工作日内向采购代理机构提出。 |
| 2.3.2 | 投标人要求澄清采购文件的截止时间 | 投标人如对采购文件有疑问，必须于投标截止时间七个工作日前以书面形式向采购机构提出将疑问传真至0571-88806379，并将电子版以邮件形式发至331203037@qq.com。 |
| 2.3.5 | 投标截止时间 | 同采购公告 |
| 2.3.6 | 投标人确认收到采购文件澄清的时间 | 24小时内 |
| 2.4.4 | 投标人确认收到采购文件修改的时间 | 24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | ▲90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件由“报价文件”、“资信文件”及“商务技术文件”三个部分组成，正本各一份，副本各四份，分别编制并单独装订成册，并在封面分别注明“资信文件”、 “商务技术文件”、 “报价文件”以及“正本”或“副本”字样。 ▲“商务技术文件”或“资信文件”中出现投标报价作无效标处理。 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 投标文件采用胶装，不得有活页、散页。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 投标人应将“报价文件”“资信文件”“商务技术文件”（各一正四副共五份）分开密封。在外包装上注明投标项目名称、项目编号、投标人全称、“商务技术文件”“资信文件”“报价文件”及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。 |
| 4.2.2 | 投标地点 | 同采购公告 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同采购公告 开标地点：同采购公告 |
| 5.2 | 开标顺序 | 密封情况检查：投标人代表检查。 开标顺序： “商务技术文件”评审结束后开标的顺序开启“报价文件” |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账支票或电汇或银行汇票 履约担保的金额：合同总额的5% 履约担保提交时间：合同签订前3天内交到甲方指定账户 退还时间：竣工验收合格后，退还履约保证金。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 本采购文件各章节内容如与投标须知前附表不一致，则以本投标须知前附表为准。 ▲商务技术文件中不得出现任何报价信息 |
| 11 | 投标人信用信息事项 | 1、信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 支持中小企业价格扣除 | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 符合工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）条件的中小微型企业应提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |
| 13 | 特别提醒 | 投标人报价超过预算价的，将不作为中标人候选人考虑，若报价超过预算价的投标人推荐为中标候选人时，则由排名靠后的投标人依次递补为中标候选人，若所有投标人报价均超过预算价，则本项目废标，重新采购。 |
| 14 | 预算金额 | 本项目预算金额230.8856万元；（其中新浦路171.7295万元；浦联路59.1561万元。） |
| 15 | ★采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付，以项目中标价为基数（如单价采购或以费率形式采购的，以项目预算控制价为基数），计费标准按《计价格［2002］1980号》文件中招标代理服务费收费标准规定的计算办法和费率的百分之八十计算。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。招标代理服务费计入投标总价中，无需单独填报。 |

## 一、总则

### 1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章、文件的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标；

1.1.2 本招标项目采购人：见投标须知前附表；

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标须知前附表；

1.1.4 本招标项目名称：见投标须知前附表；

1.1.5 本项目建设地点：见投标须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标须知前附表；

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标须知前附表；

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标须知前附表；

1.3.2  本项目的计划工期：见投标须知前附表；

1.3.2.1 投标人可根据工程特点，结合企业自身实力，按预计工期要求确定工期计划及投标工期，工期包括完成招标范围内全部工作内容的时间。

1.3.2.2 工程达到竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工验收报告，由发包人会同有关单位组织验收，验收期间不作为工期累计。工程验收合格，则竣工验收的当天即为完工日期和保修养护期的起计日期。如验收不合格返工，返工工期将作为工期累计。

1.3.3  本项目的质量要求：见投标须知前附表。

1.3.3.1承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范精心组织施工，确保工程质量。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求见投标须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1）两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购；

2）组成联合体参加本项目投标的，须在购买采购文件是做出相关声明，否则不予接受。

3）以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体各方应当具备规定的相应资格条件；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

4）联合体各方之间应当签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）投标保证金由主办人提供，对联合体各方均具有约束力；投标文件须由主办人盖章及其全权代表签署。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 资格审查方式：资格后审

1.4.5 多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资且达到控股关系的，按一个投标人认定。评审时，取有效标中的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术资信最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1 投标须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1 投标须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

### 1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。采购文件中带“▲”条款为实质性内容，投标人在投标文件中必须对采购文件规定的实质性内容进行明确响应。

## 二、采购文件

### 2.1  采购文件的组成

本采购文件包括：

第一章  采购公告；

第二章  投标须知；

第三章  评标办法；

第四章  合同条款及格式；

第五章  工程量清单；

第六章  图纸；

第七章  技术标准和要求；

第八章  投标文件格式；

投标须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2  采购文件的质疑

2.2.1  投标人认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.2.2  质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

2.2.3  质疑期限自投标人获得采购文件之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.2.4  质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.2.5  质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。

2.2.6  质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.2.7  质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件。

### 2.3  采购文件的澄清

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.3.2 投标人对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料在“投标人须知前附表”规定截止时间前传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对规定截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

2.3.3 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.3.4 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.3.5 补充文件发出后，采购人原则上不改变采购文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

2.3.6 投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.3.7 投标人在采购文件规定的截止时间前内未对采购文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.3.8 当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.4  采购文件的修改

2.4.1 由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.4.2 补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.3 补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

2.4.4 投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.5 投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.6 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.7 对补充文件的澄清答复按2.3款规定。

2.4.8 当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4.9 任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（均需加盖公章）：

A、报价部分：

（1）开标一览表；

（2）已标价工程量清单；

（3）中小企业（监狱企业）声明函及其相关的证明材料

B、资信部分：

资格审查资料。

投标人的资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）上一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）。

（5）供应商认为应该提交的其他资料。

C、技术、商务部分

商务资信文件包括：

(1)投标响应函；

(2)法定代表人授权委托书；

(3)投标声明书；

(4)投标保证金递交凭证；

(5) 售后服务保障机构情况；

(6) 投标人和供应商基本情况（附相关证明文件）

(7) 类似案例成功业绩证明材料；

(8) 商务响应表；

(9) 廉政承诺书；

(10) 投标人认为需要的其他商务文件或说明；

技术文件包括：

(1)投标人应提供针对本项目的总体技术方案：

a.产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，产品的图文资料及说明；

b.材料及配件一览表；

c.随机专用工具及备品备件明细表

d.主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状，产品样本说明书、选型手册、具体结构图；

e.产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等。

(2)技术响应表及技术偏离表

(3)针对本项目建设的详细实施计划：

(4)项目实施人员一览表;

(5)项目维护方案：

a.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

b.验收前、后的维护方案；

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)验收方案；

(8)投标人认为需要的其他技术文件或说明；

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金（本项目不采用）

3.4.1  投标人在提交投标文件的同时，应按投标须知前附表的规定提交投标保证金。联合体投标的，应符合投标须知的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3  未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在按要求提交了履约保证金并签署合同（生效）后五个工作日内退还。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标文件有效期内撤回投标文件的；

（2）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；

（3）中标人未能在规定期限内提交履约保证金的；

（4）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1 “强制性资格条件表“应附相应的资质证书等证明材料的复印件。

### 3.6  备选投标方案

除投标须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件由法定代表人或其委托代理人签署，由法定代表人签署的在投标文件中提供法定代表人身份证明函，由委托代理人签署的在投标文件中提供附有法定代表人身份证明函的授权委托书，法定代表人身份证明函、授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件要求；否则无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数详见投标须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、页码，具体装订要求见投标须知前附表规定。

## 四、投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将“报价文件”、“资信文件”和“商务技术文件”（各一正四副共五份）分开密封。在外包装上注明投标项目名称、项目编号、投标人全称、“商务技术文件”或“资信”或“报价文件”及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.1.2未密封的《投标文件》将被拒绝，其他未按要求标记或“商务技术文件”和“报价文件密封在一起，或“资信文件”和“报价文件”密封在一起，《投标文件》造成误投或提前拆封或报价提前泄露的风险由投标人承担。

4.1.3  投标文件的外包封上应写明的其他内容见投标须知前附表。

### 4.2  投标文件的提交

4.2.1  投标人应在本章第2.3.5项规定的投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2  投标人提交投标文件的地点：见投标须知前附表。

4.2.3  除投标须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.3.5项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2  投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

## 五、开标、评标

### 5.1  组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人依法组建，成员总数为5人或以上单数，包含政府采购评审专家及用户代表，其中政府采购评审专家不少于总人数的2/3。

### 5.2、开标、评标

5.2.1采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加。

5.2.2投标供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员，签署《政府采购活动现场确认声明书》。

5.2.3投标人代表为法定代表人或其委托代理人，投标人代表必须出席开标大会，并签名报到，以证明其出席开标会议，且提交有效身份证原件（或采购人认可的其他身份证明原件）进行核验。法定代表人须提供（现场出示或在投标文件中提供）法定代表人资格证明书，委托代理人须提供（现场出示或在投标文件中提供）附有法定代表人资格证明书的授权委托书。

投标人按采购文件规定的投标文件响应截止时间、地点递交所有的《投标文件》，采购人或采购代理机构收到《投标文件》后首先检查文件的密封情况，并让投标单位签署《政府采购活动现场声明书》。

清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，按供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封。先拆分资信文件，并由招标方或代理机构进行资格审查，将资格审查通过的密封报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，未通过资格审查投标单位现场退还所有投标文件，再将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

5.2.4资格性审查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

5.2.5符合性审查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2.6投标文件的澄清

评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由投标人代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

5.2.8评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

5.2.9评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

### 5.3、开启报价文件

5.3.1开启“报价文件”时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

5.3.3检查有效投标人“报价文件”的密封情况，确认无误后按顺序开启“报价文件”，唱读“开标记录表”全部内容，同时宣布对各投标人有效资格证明文件、投标保证金等审查结果和技术 、资信标得分情况。

5.3.4开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

5.3.5“报价文件”唱标结束后，唱标人提请各投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。如发现与采购响应文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。

5.3.6开标会议结束。

### 5.4、错误修正

“报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）合计累计金额与小计（合计）金额不一致的，以小计（合计）金额为准，并修改合计累计金额及总报价。

（4）正副本内容不一致的，以正本为准。

当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作无效标处理。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

### 5.5、评标原则和评标办法

5.5.1评标原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

5.5.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

## 六、定标

### 6.1、依法确认采购结果

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》依法确定中标人。

采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

### 6.2、中标结果公告及中标通知书签发

6.2.1结果公告

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公示，公示期为7个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

## 七、合同授予

### 7.1、签订合同

7.1.1 中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

7.1.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

7.1.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监管部门进行汇报。

### 7.2、履约保证金

7.2.1中标人按“投标人须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

7.2.2履约保证金有效期从签订本合同至本工程验收完毕后28天内有效。

7.2.3竣工验收合格后，退还履约保证金。

## 八、废标

### 8.1  废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 投标不足三家或有效投标不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当重新组织采购；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门的批准。

## 九、纪律和监督

### 9.1  对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  采购过程及结果质疑

9.5.1 投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

9.5.2 质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

9.5.3 质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出。

9.5.4 质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

9.5.5 质疑书必须署名，由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

9.5.6 质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

9.5.7 质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件。

### 9.6  质疑回复

质疑答复按浙江省政府采购相关规定处理。

### 9.7  投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 第三章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

## 三、评标程序和内容

### 3.1  评标的一般程序

（1）首先开启资信文件，由招标采购单位或代理机构对投标单位进行资格审查，资格审查通过的单位进入后续评审，不符合资格的投标单位现场退还所有投标文件；

（2）开启商务技术文件，评标委员会对各投标人商务技术文件进行符合性审查，不合格的投标文件做无效标处理，不再进入报价文件评审，并退还报价文件；

（3）通过符合性审查后根据评审原则和评审办法对各投标文件进行商务技术评审；

（4）详细评审，必要时对投标文件中的问题进行询标；

（5）宣布商务技术部分无效标情况并公布各合格投标人的商务技术文件得分；

（6）开启合格供应商的报价文件，并当场进行记录；

（7）价格评审；

（8）根据评标办法对投标文件进行排序；

（9）完成评标报告，推荐中标候选人。

### 3.2  投标文件的符合性审查

评标委员会应依照采购文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

商务、技术文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务和技术的评审：

（1）投标人的投标资格不满足国家、省、市有关规定的；

（2）投标人的资质等资格条件不满足采购文件载明的强制性要求的；

（3）未按采购文件的要求签署和盖章的；

（4）商务技术文件部分中包含本次项目报价信息的；

（5）未实质性响应采购文件规定的实质性内容的（具体条文用“▲”标示）；

（6）改变采购人提供的工程量清单内容；

（7）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或采购文件要求的；

（8）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

（9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的

### 3.3  投标文件的商务技术评审

评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议，记名表决，少数服从多数的方法进行。

如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不合格作无效标处理：

（1）主要的施工技术方案或安全保障措施、专项施工方案、工期进度安排计划不可行的；

（2）主要施工机械设备不能满足施工需要的；

（3）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。

### 3.4  投标文件的报价评审

评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价。

如报价文件中有以下情况之一的，可按商务评审不合格做无效标处理：

（1）投标人未按采购文件实质性规定要求进行报价或拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

（2）文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费四项费用或税金或规费未按采购文件要求报价的；

（3）评标委员会认定属投标人自身原因有漏项的。

（4）因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过原总报价0.5%。

（5）工程量清单报价与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；

### 3.5  详细评审

本次评分按百分制进行评分，商务技术、报价二部分的得分之和为该投标人的最终得分。

1、商务技术评分（总分70分）

评标专家组成员对各投标单位的投标文件充分审核、讨论及评议后，由各专家按评分细则自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

所有评标委员会成员的评分合计后的算术平均值作为该投标人的技术部分得分（保留小数点后两位数，第三位四舍五入）。

技术分（45分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 包括投标产品主要性能、投标产品关键技术、关键技术应用的合理性、功能齐全与先进程度、技术特点，设备可靠性、先进性、经济性、实用性。多数性能指标明显优于招标需求、产品关键技术及应用合理的，得9-12分； 多数性能指标与招标需求基本一致的，根据优劣质情况得1-9分（最优秀得7-9分，其次得4-7分，最次得0-4分）； 产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 12分 |
| 2 | 本项目的施工方案、重点、难点的分析及其采取的应对措施 | 应对措施好的得5-6分，较好的得3-5分，一般的得0-3分。 | 6分 |
| 3 | 针对本项目建设的详细实施计划 | 根据投标人提供的“项目实施进度计划表” ，工作内容的详细程度、时间安排的合理程度等酌情打分。 | 4分 |
| 4 | 本项目的质量管理和质量保证 | 本项目的质量管理和质量保证 ：有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分，缺少质量监控措施或缺少质量检测设施的得2 分，两项均没有的不得分。 | 4分 |
| 5 | 拟投入本项目的管理人员方案 | 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，人员数量是否充足，配置是否合理，项目组人员资质、工作履历、工程实践证明资料。好的得3-4分，较好的得2-3分，一般的得0-2分。 | 4分 |
| 6 | 技术培训及售后服务 | 详细的技术培训方案0-2分； 售后服务机构、人员情况0-2分； 售后服务承诺（范围、标准及期限等）0-2分。 | 6分 |
| 7 | 拟投入本项目设备配备方案 | 设备较多且较先进的得3分，其次得2分，最差的得0-1分。 | 3分 |
| 8 | 验收方案 | 方案优秀的得3分，方案较优秀的得2分，方案一般的得0-1分。（必须通过公路交通主管部门的验收） | 3分 |
| 9 | 优惠条件或特殊承诺 | 根据投标人描述的优惠条件或特殊承诺酌情打分（例如可延长保修期等） | 3分 |

商务、资信及其他分（25分）（提供相关有效证明文件及资料并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 权威认证 | 投标企业取得的ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、职业健康安全管理体系方面的认证情况（认证范围需包含“智能交通”字样），每提供一个有效认证得1.5分，最高4.5分；（本项最高4.5分） | 4.5分 |
| 2 | 投标人企业资质 | 投标人具备电子与智能化工程专业承包资质一级得3分，二级及以下得2分。 | 3分 |
| 3 | 资信等级情况 | 提供有效期内的企业信用报告复印件，同时提供信用浙江（http://zjcredit.zjdpc.gov.cn/）网站企业查询结果网页截图，AAA级的得3分，AA级的得2分，A级的得1分。 | 3分 |
| 4 | 智能交通行业获得的荣誉情况 | 在智能交通领域获得过国务院、国家部委或相关的全国性行业协会（学会）颁发的荣誉证书，每个得2分，最高得5.5分。 | 5.5分 |
| 5 | 业绩 | 投标人自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准），类似业绩（智能化交通工程）。 具有单个项目100万元及以上的每个项目得0.5分；具有单个项目300万元及以上的每个项目得1分，得分可累加，但同一个项目不可重复计分，最高得5分。（证明材料为合同复印件，原件备查。业绩证明资料必须至少一处能体现合同金额、项目属性等信息如不能体现这些信息，则须出具业主证明，否则不得分。） | 5分 |
| 6 | 环保 | 提供的设备或材料是否属于“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的品目，由各评标委员会成员按其重要性及数量酌情打分。（节能产品清单公告媒体：中国政府采购网、中国环境资源信息网、中国节能节水认证网；环境标志产品清单公告媒体：中国政府采购网、国家环境保护总局网、中国绿色采购网，投标时应提供以上媒体相关证明） | 0-2分 |
| 7 | 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐（活页装订的将被拒绝）、复印及扫描件字迹清晰、符合采购文件要求的，得2分。 | 2分 |

2、商务报价 （总分30分）

商务报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分，小数点后保留2位小数。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值30%×100

根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业（监狱企业视为小型、微型企业）【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】；

3）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

监狱企业参加投标，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 3.6  投标人得分排序

评标委员会将最终得分最高的前二名投标人依次（评分相同时，投标总价低者优先）作为第一、第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。

### 3.7  评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向采购人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

### 3.8  公示

评标结果在浙江政府采购网进行公示。

## 四、定标

采购人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者经查实存在违法、违规行为、在评标时是无法发现和确认的不符合中标条件等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给采购人造成的损失，由放弃中标权的中标候选人承担，有关行政监督部门将其放弃中标权的情况记录其信用档案。

如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为、在评标时是无法发现和确认不符合中标条件的等情况，采购人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。

当所有中标侯选人经查实都存在上款情况时，将重新依法组织招标。

第四章 合同条款及格式

GF-1999-0201

建设工程施工合同

工程名称：                                      工程

工程编号：

建设单位： 杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设

指挥部

承包单位：

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

### 采购合同的一般和特殊条款

项目名称：                         工程

项目编号：

甲方：（买方）杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲、乙双方根据           投标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：                     工程

2.型号规格：详见投标文件

3.技术参数：详见投标文件

4.数量（单位）：详见投标文件

二、合同金额

本合同金额为（大写）：             元整（￥            元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方按照合同总金额的5%缴纳作为本合同的履约保证金（以银行保函形式提交）。合同签订后，竣工验收合格后，剩余履约保证金（无息）归还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期2年。（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算）。

2.质保金：结算审计价的2.5%。

九、工期

1.工期：按照招标方要求的时间。

2.交货方式：由中标方直接将货物送至现场并自行安装完毕，由项目采购人监交、鉴证。

3.交货地点：项目建设工地。

十、货款支付

合同款结算方式：

1、工程款按月结算，监理工程师在收到承包人的月度工程量报表、完整试验检测等资料及申请进度款报告后进行审查签署意见，并报发包人审批，发包人按审查确认的已完成合格工程量的60%支付，并在下月支付，合同价款待交警部门对道路交通设施工程验收通过后付至60%（不得超过）；

2、道路交通设施工程验收整改完毕且提交完整的工程竣工资料，并经政府有关部门通过竣工验收、具备备案条件和完整的决算资料并经工程结算经财政审计部门审核批复后付至结算审计价的97.5%；

3、余款2.5%作为质量保修金，待保修期结束后，费用全部结清（不计息）。

当采购设备数量超出合同范围与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（如投标时有封存的样品以样品为基础）进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，经鉴证方备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式贰份，副本壹拾肆份，具同等法律效力。

| 甲方：杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 开户行： 账号： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 代理机构鉴证： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

（二）、通用条款（略）

# 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

2、合同文件及解释顺序

3、语言文字和适用法律、标准及规范

4、图纸

# 二、双方一般权利和义务

5、工程师

6、工程师的委派和指令

7、项目经理

8、发包人工作

9、承包人工作

# 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

11、开工及延期开工

12、暂停施工

13、工期延误

14、工程竣工

# 四、质量与检验

15、工程质量

16、检查和返工

17、隐蔽工程和中间验收

18、重新检验

19、工程试车

# 五、安全施工

20、安全施工与检查

21、安全防护

22、事故处理

# 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

24、工程预付款

25、工程量的确认

26、工程款（进度款）支付

# 七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

28、承包人采购材料设备

# 八、工程变更

29、工程设计变更

30、其他变更

31、确定变更价款

# 九、竣工验收与结算

32、竣工验收

33、竣工结算

34、质量保修

# 十、违约、索赔和争议

35、违约

36、索赔

37、争议

# 十一、其他

38、工程分包

39、不可抗力

40、保险

41、担保

42、专利技术及特殊工艺

43、文物和地下障碍物

44、合同解除

45、合同生效与终止

46、合同份数

47、补充条款

（三）专 用 条 款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

- 合同协议书及附件（含《廉政合同》及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- 中标通知书（含招标文件及招标答疑、询标纪要）；

- 投标书及投标附录；

- 合同专用条款（含招标补充文件中与此有关的部分）；

- 合同通用条款；

- 技术规范专用条款（含招标补充文件中与此有关的部分）；

- 技术规范；

- 图纸（含招标补充文件中与此有关的部分）

- 标价的工程量清单；

- 投标书附录（含附篇）；

- 业主和承包人共同签订的其他文件。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同文件及往来资料均使用 汉 语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家、浙江省、杭州市、滨江区现行的其它法律、行政法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  国家、地方及行业现行有关标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范除本文件提供外均由承包人自备；

国内没有相应标准、规范时的约定：根据施工实际情况，由业主、设计、监理、现场工程师及杭州市建设工程质量监督站四方协商而定。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前一周内提供施工图3套，不足部分承包人可向发包人提请加晒，费用由承包人自负。标准图集由承包人自备。

发包人对图纸的保密要求：不得向他人提供本工程的图纸或将图纸用于其他工程，否则发包人有权解除合同并有权向承包人进行索赔。

使用国外图纸的要求及费用承担：   / 。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：            职务：  总监理工程师

职权：  按监理合同有关规定办理

需要取得发包人批准才能行使的职权：  依据监理合同,但涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。

5.3发包人派驻的工程师（在合同中明确）

姓名：        职务：     发包人代表

职权：负责本工程有关工作的联系和协调工作，进行质量、安全、进度、投资、文明施工等进行全面监督管理，以及代表发包人应行使的基本权利 。

7、项目经理

姓名：             职务： 项目经理

姓名：             职务： 技术负责人

（1）、根据《杭州市建筑施工企业项目经理管理试行办法》，承包人确认      担任本工程施工的项目经理，并进行管理工作；

（2）、如在工程实施过程中，承包人擅自变更项目班子主要人员和人员不能到位承诺，离开施工现场必须按发包人要求的管理措施取得书面批准并进行登记，否则，按违约处理；若项目班子主要人员由于工作质量、态度等原因，使发包人及监理不满意的，发包人有权予以辞退。

（3）、项目经理、技术负责人到岗率不得低于24日历天/月，委托人将进行指纹考核，如达不到承诺要求的，每缺一天罚款2000元，其他管理人员每缺一天罚款1000元。项目经理和技术负责人离开2天必须经总监理工程师和业主代表批准，离开3天及以上则必须经过业主主要领导批准。

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：结合具体实际情况，施工场地具备主体工程施工条件，或具备局部施工条件且后续可连续施工。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：1、承包人根据现场情况自行安排施工用电用水，并承担一切费用。2、照明通电、给排水的试电、试水费用由承包人承担，施工期间现场临时用水、用电管线的使用和维护由承包人负责，承包人应足额缴纳临时用水、用电费用。

承包人严格按照“区住建[2014]134号文件关于印发《杭州市滨江区建设项目节水设施建设管理办法》的通知”执行。3、承包人做好必要时自备发电设备发电保证施工的准备，费用已包含在合同价格中不做调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 根据实际情况，满足当地地方要求完成。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 工程地质勘察报告及地下管线资料（除招标时已提供的以外）开工陆续提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:  协助承包人办理好施工许可证等相关证件、批件、申请批准手续。

（6）水准点与座标控制点交验要求： 开工前3天，将水准点和坐标控制点以书面形式提交给承包人，双方在现场交验水准点和坐标控制点，交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新放点费用和其他损失均由承包人负责。工程完工后，承包人将水准点和坐标控制点完好无损的交还给发包人。

（7）图纸会审和设计交底时间:  开工日3天前，由发包人组织设计人、承包人、监理单位进行图纸会审，设计人向承包人进行设计交底。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作: 发包人在招标前提供已知原有地下管线资料，承包人在施工前对地下管线提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由承包人承担。发包人未提供且招标文件未明确需承包人承担的保护工作，承包人需向发包人及时报告施工现场内须保护的新发现的地下管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木。未知地下管线由承包人负责开挖样洞并及时报告工程监理单位及发包人，承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由发包人承担；邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木，由承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由发包人承担。因承包人施工不当造成的损失，其费用由承包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方签订合同时约定。

8.2发包人委托承包人办理的工作：承包人应与发包人共同协调处理。

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:

（1）需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：　无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间: 开工前7天，向监理工程师提交2份其格式、内容详尽，可操作的符合监理工程师规定要求的工程施工进度计划（该计划作为承包人向发包人承诺施工节点进度）和项目施工主要工作岗位工作人员及施工组织方案。每月15日向发包人、监理单位提交当月完成工程量、本月工程产值报表及下月工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值，一式四份，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。每周一报告本周作业计划，上周实施情况一式二份。（当月已完合格工程量：指上月19日至当月20日的工程量）

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承办施工暂住人口证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设，承担所有安全保卫责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 免费提供给发包方含：效能监察小组、发包人代表、勘察、设计、监理的足够的现场办公休息室和相应的办公基本设备及用品，供现场办公值班和休息。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 遵照政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理相关手续，费用由承包人负责，发包人给予配合。如承包人未及时办理有关手续而造成的罚款由承包人承担。

（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:　按发包人的要求进行保护，所有费用承包人已在投标报价中包干。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担:　 施工过程中如有发生，保护工作由承包人负责，如因承包人原因造成损坏的，则应无条件修复。除文物保护费用由发包人承担外，其余一切费用由承包人承担。

承包人进场后应对现场管线进行彻底调查，并结合发包人提供的已有管线图纸，对现场管线进行保护，并对施工现场周围建筑物和地下管线提出可行的施工方案，报发包人和有关部门审核后方可施工，确保其安全正常进行。但因承包人自身原因引起的保护、抢修费用及造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。

（8）施工现场清洁卫生的要求：　承包人结合《杭州市建设工程现场安全文明施工标准化工地管理办法》等省市区相关规定，制定相应文明施工措施方案，保证施工现场清洁卫生。如承包人未按文明施工方案实施的，发包人有权责令承包人立即整改，对承包人拒不整改或未按规定期限完成整改的，发包人有权对承包人处以罚款、暂停施工等处罚。本工程承包人搭设的所有临时设施、施工便道等（包括借地范围内），在本工程交工验收合格后，必须在规定的期限内自行拆除清运完毕，达到监理和发包人认为合格的使用状态否则将不予结算。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

a、本招标工程所有需外运的土方和建筑垃圾中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，费用包含在合同总价内，今后不作调整。

b、承包人须文明施工、封闭施工，要求编制详尽的交通组织方案和围挡方案等，保证周边企业和居民的出入和生活需要，费用包含在合同总价内，今后不作调整。如因承包人不文明施工对周边居民区生活造成损失的，由承包人承担一切责任。

c、对于招标前后明确的地下管线，确因承包人施工中措施不力而损坏，则发包人将对承包方处以罚款。根据损坏情况，按有关规定处以不同金额的罚款。使发包人声誉受到损害，并造成社会不良影响的，则扣除履约保证金的文明施工保证费用及投标书中的文明施工费用。

d、工程竣工时承包人应向发包人提交竣工申请报告，工程竣工报告经总监理工程师签署意见，由发包人组织勘察、设计、施工、使用单位、监理和质量监督站进行验收。验收时间不作工期累计。工程验收合格，则承包人提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格返工，则返工日期将作为工期累计。

e、承包人必须充分做好与各配套单位的协调配合，场地移交以土路基基顶标高为准；

f、协助发包人和监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是承包人的义务，承包人故意隐瞒或不及时向监理工程师通报此类较为明显的差异，承包人应自费纠正或消除此类差异给工程带来的影响。

g、负责办理施工期间的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护卡、质监、安监等相关审批手续。

h、承包人必须确保本工程质量一次性验收合格。

i、承包人必须严格按发包人相关工程管理办法执行。如违反相关规定，发包人有权扣除相应工程款。

j、本工程所采用施工原材料必须严格按投标文件执行，如有变更需提前征求委托方书面同意。

K、每间民工宿舍应安装一台能够正常运作使用的空调，并保证民工可以随时使用，如不安装空调或不允许民工使用的，则在支付工程款时，按照5000元/间房，扣除空调费用

L、承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，承包人应根据通车路段的特点，提出通车路段的维护方案，报交警部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：①成立维护、管理组织，负责正常的道路维护和交通管理工作。②落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能安全交会，车辆平稳通过。③配备交通管理标志，并制定专人维护交通秩序。④加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。⑤由于承包人措施不力，导致堵车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿，诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，因由承包人承担一切费用。

M、接受发包人委托，负责办理施工期间的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护卡、质监和安监的报监手续。

N、承包人有责任维护杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部的企业形象，若由于承包人的安全、文明施工问题而造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包人索赔的权利；

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：　在施工图会审后7天内，承包人向工程师提交2份其格式和内容符合工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

工程师确认的时间：收到文件后7天内书面答复批准或提出修改意见。对施工组织设计方案的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的费用不作调整。

各部分工程均按规定计划及节点进度计划完成，如果工程的实际进度不符，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。如总施工进度或节点施工进度不符合同计划的，发包人有权提出索赔。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：      按招标文件要求执行

10.3本条所述的施工组织设计和进度计划不应对随投标文件提交的施工组织设计、进度计划做实质性变动，而是对其进一步细化。在施工过程中，工程师有权要求承包人随时提交工程师认为必要的关于施工组织设计和进度计划的任何说明和文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

承包人应按照经工程师批准的上述施工组织设计和进度计划进行施工。但在任何情况下，工程师对上述施工组织设计、进度计划的批准并未解除承包人对此应负的责任。

13．工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：a、因设计变更而影响到施工进度的；

b、因业主未能提供施工条件而无法开工建设等原因影响进度的(承包人提出书面意见经监理工程师签署)：

c、业主明确指令暂时停止施工的(不包括承包人因质量、安全和管理不善等因素引起的停工)；

d、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

e、除经发包人联系单签证同意外，工期一律不得顺延。

f、发包人与监理单位对于同一事项签证时间不一致时，以发包人的签证为准。

g、不可抗力。

13.2工程延期的审批：

a、必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b、若只是局部工程受到影响，承包人应采取合理措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c、延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，工程师也不考虑延长工程总工期。

d、双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期；

（2）因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；

（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用和延误工期均由承包人自行承担，并负责经济赔偿；

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延。

（7）延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序发包人也不考虑延长工程总工期。

四、质量与验收

15.3为保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须严格管理，确保工程质量一次性验收合格。承包人承诺做到：

15.3.1对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，落实质量责任制，在各施工班组设质检员，并将制度和人员名单报监理工程师备案。

15.3.2开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位，必须遵循先试验后铺开施工的程序。要先向监理工程师报送施工组织设计，监理工程师审核同意经发包人审核后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后经发包人审核才能铺开施工。

15.3.3分项工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查和工序交接中的检验。

15.3.4加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作假，接收质量检查时，必须出示原始资料。

15.3.5接受发包人定期不定期的施工质量、进度管理、安全文明等的检查。

15.3.6承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，经监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

17．隐蔽工程和中间验收：

17.1双方约定中间验收部位：　按杭州市建设工程质量安全监督站有关要求执行。根据本工程特点，隐蔽工程须监理工程师及发包人的质量安全监督科验收后方可进行下道工序的施工。

19．工程试车

19.5试车费用的承担：　无

五、安全施工

承包人应严格按照“杭州市标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定及智慧新天地相关管理办法，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。若发生安全事故，由承包人承担全部赔偿责任，与发包人无关，并确保在15天内妥善处理好善后事宜，否则发包人有权直接处理，相关费用在工程款中扣除，并视情况扣除相应或全部履约保证金。

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.2本合同价款采用  固定价格合同  方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

a、措施费项目；

b、材料、人工、机械价格不论何种情况均不做调整；

c、在工程施工中承包商能预料的风险；

d、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，合同履行期间物价变动；定额、标准及规范调整；

e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整；一周内非承包人造成停水累计超过8小时及连续停电15小时以上导致停工时，经发包方签证同意工期顺延，但费用不予补偿；

f、不可抗力因素。

g、施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容；

h、采购文件明确要求包干的内容；

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价内考虑，不再另行计算。

风险范围以外合同价款调整方法：

(1)a.工程量按实调整；b.使用的材料品种、规格的变更；c.工程设计变更、施工联系单签证等发生的费用。

(2)工程综合单价的确定：有投标价可套的按原投标综合单价计(①涉及招标时经专家评审修正的综合单价则按修正的综合单价计；②非经评审修正的综合单价按原投标综合单价计。无投标价的可参考类似投标价，并要求按照投标价的组价口径进行组价；无类似投标价的，有定额可套的按《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)定额直接费加规费和税金结算；无定额的，由发包人、监理方及承包人用书面确定综合单价，最终以审计为准；按照施工中标价与控制价同口径计算，同比例优惠。

（3）上述价款的调整，如在本工程评标过程中有替代原投标报价的修正价的，则参照修正价。（“修正价”是指在评标过程中，评标委员会依据招标文件规定的评标办法修正不平衡投标报价后形成的投标单价，修正价亦经发承包双方确认。）

(4)据《关于印发<杭州高新区（滨江）政府性投资项目概、预算（工程量清单）质量管理暂行办法>的通知》（区办【2012】46 号）要求。未在规定时间内提出核对报告的，视作对工程量清单无异议，不再调整因工程量清单错项、漏项等引起的费用。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：  无

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：  无

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：本工程结算以滨江区审计部门出具的审计报告为准。

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:     /

扣回工程款的时间、比例:    /

25．工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:　每月15日前提交已完工程量报告，否则，发包人有权延期支付工程款。

26．工程款（进度款）支付。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1、工程款按月结算，监理工程师在收到承包人的月度工程量报表、完整试验检测等资料及申请进度款报告后进行审查签署意见，并报发包人审批，发包人按审查确认的已完成合格工程量的60%支付，并在下月支付，合同价款待交警部门对道路交通设施工程验收通过后付至60%（不得超过）；

2、道路交通设施工程验收整改完毕且提交完整的工程竣工资料，并经政府有关部门通过竣工验收、具备备案条件和完整的决算资料并经工程结算经财政审计部门审核批复后付至结算审计价的97.5%；

3、余款2.5%作为质量保修金，竣工验收合格之日起质保期满后退还，费用全部结清（不计息）。

工程款（进度款）在特殊情况下，因进度款不能及时支付，承包人不因价款支付问题而影响工程进度和质量。

本工程为政府性投资项目，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、财政或审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其他结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。结算价款最终经财政或审计部门审定后支付。

承包人必须在发包人认可的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金管理协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

承包人应确保职工（包括农民工）工资支付，积极落实《关于滨江区建设工程领域开设农名工工资专用账户和银行代发工资的通知》（区住建{2018}124号）和《关于落实建设工地工程款（人工费）与其他工程款分账管理有关事项的通知》（区住建{2018}1号）的规定，建立职工工资支付保证制度。

七、材料设备供应

28．承包人采购材料设备

28.1.1本工程所采用的所有材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料规定的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人招标时规定的统一品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。监理工程师对于材料的确定并不解除总承包人的任何责任。若承包人在施工过程中采用不合格或不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料时，一经发现无条件更换，承包人不得以各种理由加以拒绝。如有两次以上用材不符合标准的建材，发包人有权处以贰拾万元罚款并解除本合同。

28.1.2承包人应于每月15日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

承包人承担检验费用的材料、设备：为完成本工程（分包工程材料、设备除外）施工、验收所需交纳给政府的所有材料、设备检验费用已包含在合同价款中，由承包人承担。

28.1.3本工程所采用的所有建筑材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料规定的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人招标时规定的统一品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。监理工程师对于材料的确定并不解除总承包人的任何责任。若承包人在施工过程中采用不合格或不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料时，一经发现无条件更换，承包人不得以各种理由加以拒绝。

28.1.4承包人承担检验费用的材料、设备：为完成本工程（分包工程材料、设备除外）施工、验收所需交纳给政府的所有材料、设备检验费用已包含在合同价款中，由承包人承担。

28.1.5由承包人采购的建筑材料须向发包人提供正式发票复印件备案。

28.1.6发包人有权对本工程所需的所有材料进行更改，如果发包人认为本工程部分材料需由发包人采购或进行调整，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。有关调整变更项目的价款从承包人投标报价的相应部分增减。

28.1.7承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管工作。

28.1.8承包人提供的材料产品的质量必须符合国家建材行业标准要求。

28.1.9本工程建材一律不得选用省市有关部门通报批评的生产厂家的产品。

八、工程变更

30．工程变更：

发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从；对变更（或增加）项目中的无价材料（或项目）发包人有权按规定进行招标或进行政府采购确定价格及供货单位。

为规范管理，施工单位无权主动提出变更，如需变更需提请发包人同意，由发包人下达变更通知，如由施工单位擅自变更及其引起的拆除、返工等费用不予计取。

凡是对施工图纸的改变，属设计变更。承包人不得对设计擅自变更，承包人擅自变更，虽经监理工程师和发包人同意，也不作为竣工结算依据，设计变更原则上必须由设计院出具设计文件经发包人书面同意，才可变更，变更费用根据合同相关内容执行。

九、竣工验收与结算

32．竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：承包人提供竣工图的约定：竣工验收前十天向发包人提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告一式五份，并附光盘。发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案，竣工技术资料未移交给区城建档案馆或指挥部综合档案室的不得支付尾款。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：     /

32.7其他：1、发包人将根据发包人的《工程竣工验收管理办法》及《竣工验收管理办法补充规定》在竣工验收前增设初验收(暨指挥部内部验收)环节，由发包人、设计单位、勘察单位及指挥部外聘质量监督员（专家）（涉及该单位项目回避）组成的验收组进行初验（相关费用由承包人承担）。验收组须对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成初验收意见。初验收不通过的不得申请竣工验收。

2、根据杭州市建设工程声像档案归档整理规定，做好声像档案归档整理工作。

3、竣工验收完成后两个月内必须上报竣工结算。本工程为政府性投资项目，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。承包人报送结算，工程价款审计后核减额超过送审造价5%幅度以外的审查费用及核增部分审查费用由施工单位支付，发包人从应付工程价款中扣缴。

本工程最终价格以审计部门的最终审计报告为准。

34、保修

34.4本项目保修期执行《建设工程质量管理条例》及浙江省、杭州市相关保修规定。

34.5本工程保修期《工程质量保修书》所约定的期间，保修期始于项目正式竣工验收合格的日期。在保修期内承包人应无偿对项目进行修理。

34.6在保修期内，接到发包人指令后，及时赶到现场并采取切实可行的措施进行抢险抢修，完成相关维修工作内容，如施工单位超过两次未及时响应业主要求对工程进行修复工作,发包人有权采取一切措施自行完成，相关费用由承包人承担，并扣罚该分部工程保修费。

34.7若因维修人员不到位，保修金不予退还，影响恶劣的，发包人有权向承包人索赔，且由此所造成的一切损失由承包人负责。

十、违约、索赔和争议

35．违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：     无

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:     无

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:     无

双方约定的发包人其他违约责任:     无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:　 因承包人原因造成工期延误的按每延误一天罚合同价的0.6％元的违约金，如因承包人的原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人有权安排其它施工队伍进场施工，费用经审计确认后从承包人合同价款中扣除。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:

（1）没收履约保证金中相应的质量部分；

（2）工程质量如达不到约定条件的部分，发包人现场代表或监理代表一经发现，可要求承包人返工，直至达到合同约定条件，并由承包人承担返工费用；

（3）工程质量若返工后仍达不到约定条件，承包人承担违约责任并赔偿发包人的一切损失。

（4）除发包人认可外，任何情况下承包人均不得擅自停工，如擅自停工，则按每日合同价2万元/天的违约金进行处罚。

上述人员到位率每周例会通报一次，且在监理月报中反映，承包人的上述人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的，发包人有权解除合同，承包人承担违约责任。承包人如提出更换项目经理及主要技术骨干必须征得发包人同意，且更换的项目经理在资历和业绩方面不得低于原项目经理。

b、本工程未经发包人同意，承包人不得另行发包。禁止承包人有任何转包或挂靠行为，一经发现立即将承包人清退出场，终止合同，承包人承担由此造成的一切损失及经济法律责任；

c、承包人延期开工达7日；

d、承包人无正当理由全部停工达3日；

e、承包人发生重大安全质量事故的；

f、承包人施工进度比预定计划严重滞后，显然不能按照合同约定的工期如期完成；

g、有其它违约行为造成无法履约的。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具、设备转交由发包人全权使用，无论发包人自理还是由其他承包方，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算。但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

双方约定的承包人其他违约责任:

（1）安全施工、文明施工不能达到目标管理要求的，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部安全、文明施工履约保证金。

（2）竣（交）工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包方指定时间内做到工完场清，发包方有权指定其他单位清理，其费用在工程款中扣除。

（3）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械设备、材料和人员，影响工程正常进度和工程施工质量的违约责任，发包人有权扣除部分履约保证金。

（4）承包人有下列行为的，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，由承包人承担并赔偿：

a、项目管理人员如果未经发包人及监理单位许可，擅自离岗的，作违约论处。承包人不能按承诺要求到位的，承担违约责任，同时发包人有权扣除全部到位率保证金。

37．争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：
　　（一）提交 杭州  仲裁委员会仲裁；
　　（二）依法向人民法院起诉。

十一、其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不同意分包

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定:　 按本合同通用条款第39条执行。

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下:

（l）发包人投保内容:  /

发包人委托承包人办理的保险事项:   无

（2）承包人投保内容:　按有关规定办理保险。

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下:

（l）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为:  /  担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为:　 合同金额的5%（以银行保函形式提交）

（3）双方约定的其他担保事项:

a. 履约保证金

承包人应在签订合同的同时，应按招标文件规定的格式和金额向发包人提交中标金额5％的履约保证金（以银行保函的形式提交）。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

- 保证金内容包括：工期履约保证金15%，项目班子人员、施工机具到位履约保证金15%，施工质量履约保证金15%，安全文明履约保证金30%，结算上报及时率保证金10%，竣工验收移交及时率保证金10%，其他5%），如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

b. 履约担保的有效期：履约担保从签订本合同至本工程验收完毕后90天止。承包人在合同履约期间无违约行为，竣工验收达到投标承诺和合同的全部内容后无息退还剩余的履约保证金。

46．合同份数

46.1双方约定合同副本份数:　正本贰份，双方各执壹份；副本壹拾肆份，甲方执玖份；乙方执伍份。如正本与副本有不一致处，以正本为准。

47．补充条款

47.1工程质量要求的其他约定

47.1.1承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。承包人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

工程必须一次性通过验收，如无法一次性通过验收，承包人必须按合同价的5%向发包人支付违约金，该违约金从履约保证金及工程款中扣除。若承包人不按发包人要求整改的，发包人有权委托第三方进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程维修责任。

47.2工期要求的其他约定

47.2.1如因施工周期较长或跨年度施工，承包人应充分考虑国家法定节假日对工程总工期目标的影响，提前做好民工节前轮休安排，要有针对性实质措施，如由此带来的工期延误，总工期不予顺延。

47.2.2承包人应详细踏勘、了解现场，在投标中应充分考虑场地标高等对施工工期的影响，该部分内容包含在合同总价中，今后不再调整。

47.2.3承包人必须主体及其他配套施工单位做好配合协调工作，因协调配合不当引起的工期等所有损失均由承包人承担。

47.2.4如承包人认为发生了可顺延工期情形的，承包人必须于工期延误情形发生后14天内向发包人提出顺延工期申请，经发包人签证后按发包人签证的工期顺延。承包人逾期未申请顺延工期的，工期不予以顺延。

47.2.5若因发包人原因导致承包人中标后无法进场顺利施工或施工中途暂停的，承包人不得向发包人提出除工期顺延外的任何索赔要求。

47.3安全文明施工要求的其他约定

47.3.1中标人必须按照《杭州市建设工程文明施工管理规定》等省市区工程建设安全文明施工的有关规定，做好安全生产、文明施工。

安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，否则发包人有权拒绝支付该项费用。

47.3.2本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由承包人负责解决并承担费用。接到投诉电话和新闻舆论批评，必须在24小时内处理完毕和信息反馈，相关费用已包含在优惠后的合同总价中。

47.4合同价款的其他约定

47.4.1道路土方工程量依据施工图中提供的土方表及现状标高数据计算，管线沟槽开挖土方按路基底标高起算。沟槽土方工程量计算按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算规则，设计原地面标高±0.0以下部分，投标人应依据施工组织设计自行确定工作面、放坡及部分低于基底土方回填等因素在相应的清单子目内综合报价。设计原地面标高±0.0以上部分高方土，进场前由业主委托第三方进行现场测绘，该费用已含在合同价中，不再调整。

47.4.2在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程和设备）成品的保护工作由承包人负责，费用包含在合同总价内，今后不予调整。

47.4.3施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不再调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。

47.4.4按规范、设计要求检测及移交验收所需的检验试验费全部包含在合同总价内，今后不再调整，但检验试验单位必须经监理和业主批准。

47.4.5承包人应在现场踏勘时，充分了解施工用水、排水位置，并办理相关手续，在施工方案中合理安排；电力不足部分或遇停电，承包人自备发电机；施工临时用水、用电接入场地内的相应费用包含在合同总价内，今后不再调整。

47.4.6施工进出道路由承包人负责维护，做好保洁扬尘控制，费用用包含在合同总价内，今后不再调整。

47.5其他方面的约定：

47.5.1承包人所供货产品如发包人在使用工程中涉及知识产权纠纷，由承包人自行与权利人协商解决，与发包人无关。涉及费用由承包人在合同中综合考虑，今后不做调整。若由于知识产权纠纷导致发包人损失的，承包人应给予发包人相应赔偿。

47.5.2承包人应充分响应杭州市委、市政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。

47.5.3对于工程车出现过重大交通事故的施工单位，发包人保留处罚以及拒绝其在杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部发包的工程中投标的权利。

47.5.4工程竣工验收通过后，承包人须向相关管理单位（如住建局、交警等）移交全部工程，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款；施工过程中，如发现总承包单位的协调不作为行为，对分包单位采取断水、断电等行为，进而影响工程进度的，发包人将根据分包工作所占总包服务和管理费用的比例进行加倍处罚。

47.5.5当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约保证金，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

47.5.6承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包 人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

47.5.7工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人（或发包人委托的中介机构）随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。

47.5.8承包人应提供所有分部分项工程量清单和技术措施清单项目的综合单价分析表和工料机分析表（工料机分析表由中标人在收到中标通知书两天内提供（须与电子文本完全一致），但电子文本需与投标文件同时提交）。

47.5.9合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同履行过程中，经双方协商一致变更、补充本合同内容的，不受本条款限制，补充合同或工程联系单等内容与本合同内容不一致的，以补充合同内容为准。

47.5.10（1）承包人未按合同约定履行义务，造成工程质量低下、进度迟缓、管理混乱，发包人有权终止合同，没收相应履约保证金，并赔偿发包人因此造成的损失并依法承担相应的法律责任。（2）按发包人和承包人约定的工期节点目标考核。连续两个节点目标未完成，暂扣工期履约保证金的50%，连续三个节点目标未完成，暂扣全部工期履约保证金，同时发包人有权终止合同。（3）在工程实施过程中，要求承包人注册建造师到岗率不低于85%，技术负责人和五大员到岗率不低于95%，由监理每日考勤，如承包人项目部成员到岗率低于上述规定，注册建造师每少一天罚人民币2000元，其他人员每少一天罚1000元。如承包人擅自变更注册建造师，发包人可终止合同，没收相应履约保证金，取消其两年内在本单位的投标申请，并赔偿发包人因此造成的损失。（4）承包人必须按期如实支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资的发放。（5）在上级组织的安全生产和文明施工检查中，被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金；工地发生治安纠纷等事故，每一次罚款1000元。（6）任何第三方就承包方使用于本合同项下的设备、材料、软件、技术文件和接受服务提出有关专利权、著作权、工业产权以及其他专属权利的侵权指控，均由承包人负责处理并承担一切经济和法律责任，包括发包人由此遭受的经济和法律上的损失。

47.5.12本工程所有原材料、成品、半成品的试验检测，均需选择信誉、服务良好的检测机构进行，并征得发包人同意。

47.5.13承包人在施工期间必须做好导流、挡水、泄水等工作，确保安全度汛。如因承包人原因出现问题，由承包人承担所有责任。

47.5.17涉及检测项目第一次由我部负责检测，若检测不合格，复检由中标单位委托专业单位进行检测，检测单位需经过建设单位和监理单位认可。复检检测费用由中标单位负责

（四）、廉政责任书格式

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部（以下称甲方）与承包人_           _（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行                    工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第—、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为                     工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

年  月  日                           年  月  日

甲方监督单位（盖章）                        乙方监督单位（盖章）

（五）、工程质量保修书

发包人（全称）：杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对               （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

无

。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 / 年；

3.装修工程为 / 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5.供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7、其他项目保修期限约定如下：

本工程质保期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。费用由承包人承担。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：      无

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

安全生产管理责任书

发包人：

承包人：

发包人将                          工程项目发包给承包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全面贯彻执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，双方就安全管理订立如下条款。

1、发包人、承包人双方必须认真贯彻国家、有关部委、当地政府颁发的有关安全生产的法律、法规、规范和规定。

2、承包人在施工期间必须严格遵守和执行国家、行业、地方、承包人企业在安全生产、治安保卫的有关规章制度，接受发包人、监理单位的监督、检查和指导。对发包人、监理单位违反安全生产规定、制度的指令，承包人有权要求发包人、监理单位改正。

3、承包人必须建立、健全安全生产责任制以及安全生产目标管理体系。

4、承包人必须建立安全生产规章制度和操作规程，一般应包括：施工组织设计与专项安全施工方案编审制度；安全技术措施计划执行制度；安全技术交底制度；架体设备安装验收制度；施工机具验收与保养维修制度；安全检查制度；安全教育培训制度；伤亡事故报告制度；安全生产事故应急救援制度；班组安全活动制度；消防防火责任制度；考核奖罚制度；门卫值班和治安保卫制度；卫生保洁制度；不饶民措施等。

5、承包人应编制《安全管理计划》和施工作业指导书，做好安全交底工作。承包人必须编制施工组织设计、施工方案和特殊作业的施工方案和安全技术措施，经所在公司技术负责人审批后报送监理审批，审批通过后才能实施，监理单位应监督承包人实施；承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。

6、承包人应有安全管理组织体制，包括具体负责安全生产管理人员。承包人必须按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中的要求配备足够多数量的现场安全员；进入现场施工人员及施工设备、机具、工器具的配备符合有关安全规定要求，确保个人防护用品的质量、配备、佩带方法符合有关要求，确保配备的消防器械的质量、保管和使用方法、热作业区域的管理规定等符合有关要求。

7、承包人保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》， 特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

8、承包人必须与分包单位签订《工程承包安全管理协议》， 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并制定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

9、承包人的临设和施工场区布置应符合发包人关于施工总平面布置的有关要求，即充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

10、承办人必须在施工区域内设置醒目的警告、警戒、指示等信号，为施工现场提供足够有效地劳动保护和安全防护装置。各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌，警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工单位负责人和监理单位同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。任何一方，擅自拆除、变电所造成的后果，均由该方负责。

11、承办人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

12、承包人严禁使用未经验收、验收已过期或验收不合格的机械设备、脚手架等设施，承包人对施工现场脚手架每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

13、施工前，承包人必须办理好相应上岗证等进场手续。承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。

14、承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工用具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示承包人对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

15、承包人施工人员不得随意进入非施工场所（除工作需要），不得随意操作阀门、开关等设备，不得私拉乱接电源，特殊情况必须向监理单位书面申请，并制定专人负责操作。承包人在施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在复杂地段施工，应增设足够的专业监护人。

16、现场各方人员必须严格执行行动用明火申报制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应征得防火主管同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

17、承包人在进行土方外运作业中，应严格遵守交通、城管、环保的各项条例，严禁滴、漏、洒而影响市容，与沿线居民妥善处理好关系，做到不扰民。在卸土点设立专职人员，服从各个部门检查监督。卸土范围，高度，卸土量等符合发包人及相关部门、单位的要求。否则由此引起的经济法律后果由承包人承担。

18、承包人在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后，对施工现场要进行一次全面的防火检查，做到工完清场，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

19、承包人在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。如遇有情况，应及时向发包人、监理单位和有关部门联系，采取保护措施后方能施工。严禁冒险作业，野蛮作业。

20、承包人应建立安全生产事故应急救援组织，编制安全生产事故应急救援预案上报审批，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性的维修、保养，保证正常运转。

21、承包人在施工期间，发生安全事故后，事故现场有关人员应当及时报告本单位负责人和发包人、监理单位；承包人单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，较少人员伤亡和财产损失。

22、本工程中，承包人的建筑工程安全防护、文明施工措施费用为         元。此费用是指按国家现行的建筑施工安全，施工现场环境与卫生标准和有关规定购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需的费用（并包括发包人、监理单位对建筑安全防护文明施工措施其他要求所发生的费用）。该费用必须按照投标文件的要求和相关规定安排使用，承包人对该专项费用不得挪作它用，如承包人在安全生产专项费用使用上违约，由发包人根据实际情况扣减建筑工程安全防护文明施工措施费用中未使用部分（使用部分应提供相应的发票证明）。

23、本工程施工中，承包人的安全生产保证金为履约保证金的10%。在发生承包人责任的人身伤亡事故或由于承包人施工人员违规操作影响发包人安全生产并造成损失时，发包人根据违章程度、损失程度决定是否扣除安全生产保证金及扣除比例，直至停止承包人工作。承包人如在建筑工程安全防护、文明施工措施专项费用上出现违约情况，除按本责任书第22条的规定处理外，还可以决定是否扣除安全生产保证金及扣除比例。

24、由于承包人的原因造成人员伤亡和财产损失，承包人负责事故抢救的抢救和善后处理工作，造成的经济和法律责任由承包人承担，并补偿发包人由此造成的工期、经济等方面的损失。

25、施工期间，承包人指派          负责本工程项目的有关安全、防火工作；监理单位指派           负责检查、督促承包人执行有关安全、防火规定。发包人指派          负责联系，确保工程款及时支付。

26、发包人、承包人双方必须严格执行本责任书，由于违反本责任书而造成人身伤亡或设备事故的，由责任方承担经济损失。

27、发包人委托监理单位对本项目的安全进行全过程的监理，内容详监理合同及有关规定。

28、未尽事项按现行法律、法规、规章，本责任书与现行法律、法规、规章有抵触的，从后者。

发包人：                                     承包人：

法人代表：                                   法人代表：

日期：                                       日期：

# 第五章 工程量清单

附：后附工程量清单

# 第六章 技术标准和要求

## 一、项目要求

1、本项目的投标价应包括所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用。

2、本项目采购范围为施工图内的交通信号灯、电子警察、视频监视、通信系统、配电系统等智能交通工作内容和交通安全设施采购及安装工程工作内容。采购内容详见项目采购清单。

3、本项目的投标报价应包括所供设备制造、供货、安装、调试、竣工验收、备品备件、技术支持、售后服务等全部费用。

4、本项目为交钥匙项目，所有的材料费、人工费、机械使用费、施工措施费、项目的验收费（包括公路交通管理部门的验收）、质保期内的工作及其他所需费用全部包括在投标报价内。

5、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标人应无条件退货，由此造成的损失由投标人负责，采购人保留追究的权利。

6、本项目推荐品牌为大华，海康，宇视，浙大中控。除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

## 二、技术需求表

| 1.功能要求 | a.必要功能 | 杭州交警部门将来是本智能交通系统的使用和管理单位，中标人与交警部门应一起为本工程的顺利实现而相互积极协商、配合。本承包人还应本着为管理者提供良好服务的精神，充分了解管理使用的需求，在保持交警原有系统正常工作的基础上，进行本智能交通系统的开发应用和外场信息的接入，包括设备的布设、安装、调试、开通等，对交警控制中心原有系统的变动均应由本承包人进行恢复。 |
| --- | --- | --- |
|  | b.辅助功能 | 中标人所使用的一切产品均应考虑与交警部门指挥控制中心系统的兼容性和可行性，如在与交警指挥控制中心系统联调发生不能兼容的情况，则所有责任由中标人承担。 |
| 2.技术指标 | c.主要指标 | 详见：“设计施工图”及“五、技术标准和要求” |
|  | d.次要指标 | 详见： “设计施工图”及“五、技术标准和要求” |
| 3.质量标准 | 1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，满足下列标准要求： （1）《杭州市城市道路智能交通系统建设标准》； （2）《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994； （3）《安全防范系统验收规则》GA308-2001； （4）《安全防范工程技术规范》GB50348-2004； （5）《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94； （6）其他相关的国家标准和地方性规范标准； |
| 4.验收条件及标准 | 同上 |

## 三、商务要求表

| 1.质保期 | 贰年（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算）。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标人应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。 |
| --- | --- |
| 2.交货期 （工期） | 配合市政道路同步施工，要求在2019年10月底前完工。（中标人需在接到业主或监理工程师施工通知后15天内完成） |
| 3.付款办法 | （1）监理工程师收到承包人的月度工程量报表、完整试验检测等资料及申请进度款报告后进行审查签署意见，并报发包人审批，发包人按审查确认的已完成合格工程量的60%支付，并在下月支付，合同价款待工程竣工验收证书签署后付至60%（不得超过）； （2）竣（交）工验收整改完毕且提交完整的工程竣工资料，并经政府有关部门通过竣工验收、具备备案条件和完整的决算资料并经工程结算经财政审计部门审核批复后付至结算审计价的97.5%； （3）余款2.5%作为质量保修金，待保修期结束质量回访合格后，费用全部结清（不计息）。 |
| 4.备品备件要求 | 1、投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。 2、投标人须保证，在质保期满后三年内以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件和工具等，列出清单和单价，此项费用单列，不计入总投标总价，采购方保留签约的权利。 |
| 5.品牌要求 | 投标人在投标文件的技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |

## 四、投标人的资信要求表

| 1.能力或资格要求 | 详见第一章 采购公告 三、合格投标人的资格要求 |
| --- | --- |
| 2.售后服务保障 | 1、本工程质量保修期为贰年（自设备安装及调试后，工程验收合格签字之日起计算），承包人在保修期内接到通知的4小时内必须赶到现场进行抢修，否则发包人或交警有权指定其他单位进行维修，由此发生的费用均由承包人承担。 2、维保点需提供足够的备件以适应买方维修需求，投标人应在投标文件中明确维修点的人员配置情况。 3、杭州市公安局交通支队及滨江大队是该设施的最终使用管理单位，投标人应主动做好沟通，充分了解使用管理单位的要求，并提供良好的服务；投标人应积极做好与交警部门的协调工作，保证工程顺利验收和移交，同时有关工程与交警部门的协调、验收、相关检测等事项所产生的费用由投标人承担。 |
| 3.其他要求 | 非本地应标人在中标公示后7个工作日内在本地设立杭州分公司或办事处等常设服务机构及固定办公场所（提供相关本地注册书面证明材料），否则视为放弃中标资格由排名次之的中标候选人替补，以此类推。 |

## 五、技术要求

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，满足下列标准要求：

（1）《公路交通安全设施设计规范》(JTCD81——2006)

（2）《公路交通安全设施施工技术规范》(JTCF71——2006)

（3）其他相关的国家标准和地方性规范标准

具体参数要求详见设计施工图及清单。

交通信号控制系统技术指标

按照杭州市智能交通系统建设的总体规划，杭州市的信号控制系统分为两类，第一类是区域控制的自适应信号控制系统，为引进自澳大利亚的SCATS系统，主要设置在快速路、主干道及市区中心道路；第二类为单点远程控制信号系统，主要设置在次干道、支小路及边缘地区道路。根据滨江区交警大队的要求，本工程信号控制系统全部采用单点远程交通信号控制系统。

1、单点远程交通信号控制系统技术指标

1.1、系统构成

单点远程交通信号控制系统是杭州市公安局交通警察支队建设的一个交通信号控制系统，作为市区核心区域SCATS系统的有益补充，单点远程控制系统已经在杭州市市区和城乡结合部将会得到广泛的应用。单点远程交通信号控制系统是以单点方式对路口交通信号进行多相位、多时段控制、感应控制、黄闪、全红、关灯、手控等，并与中心平台联网实行远程控制。单点控制交通信号系统包括路口设备、传输设备和中心系统三大部分。

1.2、功能要求

1.2.1、单点远程控制软件

Intel limas中心控制软件是单点远程交通信号控制系统的图形化用户界面，是基于客户机/服务器模式的控制软件。TCMS中心控制软件在借鉴和吸收国外同类软件优点的同时，针对中国国内交通管理人员的控制习惯设计和开发，基于Windows平台，简单易用。

Intel limas中心控制软件对外提供标准化的ITS应用接口、符合业界标准的数据交互接口。同时，Intel limas中心控制软件还可和支队的交通综合信息平台软件（TIMS）无缝集成，向综合信息平台软件提供综合交通量及交通控制、管理、诱导信息。

a) 提供远程控制界面，可以实现对每个路口的信号控制机进行实时控制；

b) 路口图通过配置文件自动生成；

c) 可以根据用户参数设计，保存海量的历史数据（存储介质的大小有关）；

d) 提供历史数据的分析，为以后优化路口交通、改进配时方案作数据储备（包括信号灯、相位、交通量等信息）；

e) 提供C/S模式的控制方式，便于多用户同时不同地对路口进行控制；

f) 提供权限控制，防止未经授权的用户改动路口参数；

g) 提供事件记录功能，可以记录每个用户的主要动作，便于以后改进控制方式以及事件回溯；

h) 基于GIS地图界面，操作简便易懂；

I) 多级用户管理

权限分为五级——一级用户、二级用户、三级用户、四级用户和五级用户，每级用户所拥有的权限如下表所示。

| 用户权限级别 | 取静态信息 | 实时信息 | 控制信息 | 查询报表 | 重新生成报表 | 配置信息 | 修改静态信息 | 用户管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 二级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 三级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 四级 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 五级 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |

j) 如果客户端对服务器端数据进行更新，服务器端检测到到后将会通知各连接上的并且有用户管理权限的客户端进行更新，以保证各客户端与服务器端静态信息同步。

1.2.2、路口协调优化软件

路口协调优化软件的主要功能分为三个方面：交通控制功能、交通监视功能和交通统计与分析功能。

1.2.2.1、交通控制功能

1.2.2.1.1、一般控制功能

黄闪控制

全红控制

相位控制

车流控制

交叉口行人控制

交叉口非机动车控制

1.2.2.1.2、手动控制功能

支持手动干预和强制控制

1.2.2.1.3、策略控制功能

支持以下控制策略：

单点定时控制策略

单点多时段控制策略

单点感应控制策略，包括全感应和半感应控制

单点自适应控制策略

交叉口群定时协调控制策略

交叉口群自适应协调控制策略

路段行人过街协调控制

公交优先控制策略

VIP车辆/紧急车辆优先控制策略

事件条件下的反应控制策略

过饱和条件下的反应控制策略

1.2.2.2、系统监视功能

为保证系统的可靠、稳定运行必须对整个系统的各种状态变化进行监视，以便于操作人员及时了解系统状态，进行相应的决策或干预。同时有一套完善的日记管理系统为事后恢复和跟踪提供依据。

1.2.2.2.1、系统状态的监视功能

系统状态的监视功能包括以下几个方面：

控制区域范围全部信号灯（机动车灯与行人灯）的状态显示和路口名称；

控制区域范围，（安装有探测器的）路口拥挤程度，0至3级，并能判断拥挤程度是否进一步增加，在点击路口时给出相应的交通流量；

信号控制机工作状态的显示，在交叉路口中，以字符或图形标志显示其工作状态；

联网路口和不联网路口在城市地图上显示；

通信线路状态和交换的数据；

各路口交通态势的实时显示；

各个交叉口群的工作模式、周期等状态的显示。

1.2.2.2.2、日记管理

当设备状态发生变化时必须及时记录，需要记录的信息包括联机、脱机时间和原因等信息并存入数据库，同时记录用户的操作信息，包括登录时间、修改什么参数等信息，然后提供给用户对这些信息进行查询、打印、删除等操作，以实现对系统跟踪和管理。

1.2.2.2.3、交通统计与分析

作为中心级管理功能的一部分，交通数据的统计与分析可以分为以下两个部分：

在线统计与分析

每个装有检测器的路口按东、南、西、北四个方向，每个方向按左、直、右进行统计，统计的信息有：

车流量

占有率

平均延误时间

平均排队长度

平均停驶率

拥挤程度

在给出以上在线式的统计数据的同时，还可以给出每个检测器的车辆经过的图样，并可根据这些图样给出车间距、速度等信息。

离线统计与分析

系统的离线统计分析主要是进行历史数据的管理与存储，系统按每十五分钟为单位，将实时采集到的交通数据存储到数据库中，同时存储每天最大流量的状况和一天的总流量等信息。提供将这些信息转储到备份介质等。

路口协调优化软件支持以下控制策略：

a) 单点定时控制策略

b) 单点多时段控制策略

c) 单点感应控制策略，包括全感应和半感应控制

d) 单点自适应控制策略

e) 交叉口群定时协调控制策略

f) 交叉口群自适应协调控制策略

g) 路段行人过街协调控制

h) 公交优先控制策略

I) VIP车辆/紧急车辆优先控制策略

j) 事件条件下的反应控制策略

k) 过饱和条件下的反应控制策略

1.3、主要设备技术指标

1.3.1、路口控制机技术要求

a) 系统采用标准19英寸的安装尺寸；

b) 自动降级控制，当网络、线圈或其他设备损坏，控制机根据预先设定，自动降级控制，保证交通控制在意外情况下正常工作；

c) 内置看门狗电路，意外情况下自动复位；

d) 每个灯组，每个相位，每个时段都可以单独定义。

e) 即可单点独立运行，也可与网络集成，组成区域交通控制网络；

f) 可采用LD系列环形线圈车辆检测卡或其它欧标卡式车辆检测器，实现自适应感应控制；

g) 可与VTD系列视频检测器无缝集成，代替传统环形线圈车辆检测器，实现基于排队长度的自适应控制，减少系统维护工作；

h) 可添加160个时间段和4种日期类型；

I) 提供基于时间同步的无线缆多路口协调控制，如绿波带控制。

j) 具有手动控制模式，方便特殊任务时的现场控制；

k) 支持4-24通道环形线圈检测，采用欧标卡式接口；

l) 整机电源：AC160V—250V 50—60HZ 整机功率（空载）<30W；

m) 设备带一个以太网口，带一个全功能串口，支持CDMA/GPS外接模块；

n) 设备应采用32位ARM 处理器，嵌入式实时操作系统，保证系统的稳定性和可靠性；

o) 带液晶显示操作面板，面板直观易操作，面板上应具有LED灯组输出指示，便于现场维护；

p) 至少具有以下几种控制方式：黄闪控制、手动控制、多时段控制、感应控制；

q) 具有有效的时钟校准及同步功能；

r) 具有根据交叉口饱和度自动切换控制方式功能，在低流量情况下能够采用单点感应控制方式；

s) 抗冲击、震动，可经受路面环境的震动、冲击，可经受各种交通工具经常运作情况下所产生的冲击及震动而不影响机器性能；

t) 设备应能在以下环境下正常工作：

工作温度：-20℃~+70℃，工作湿度：45~95%

u) 具有自动检测故障的功能，能够降级运作；

v) 机箱要求美观大方，通用性强，设备应用19英寸宽、3U高的国际通用机架尺寸，便于在设备中接入其他标准设备；

w) 要求通风散热性能好，要便于维护，设备中各个模块应采用插卡式安装方式，便于设备升级、维护；

x) 设备应具备6个或以上的线圈检测插槽，支持24路或以上的线圈检测通道；检测卡插槽应采用欧标插卡式接口设计，可兼容Peek、Nortek等国外同类检测卡；

y) 设备配套检测卡要求

交通检测参数

时钟保持时间：大于2年

车辆速度检测范围10-255公里/小时

速度精度：≥98％

车长误差：≤0.2米

车道占有率精度：≥99％

流量精度：≥99％

车间距误差：≤3米

采用欧标卡式接口，复合《DIN41612标准》

灵敏度：拨码开关，0.01% ～ 0.64% 7档可调

工作频率：20kHz ～ 200kHz

感应范围：20μH ～ 1800μH

环境要求

温度：－20℃～75℃

湿度：0％～95％，无冷凝

平均无故障时间（MTBF）：20000小时

z) 设备机箱要求

机柜采用双开门设计，将强电和弱电分开接线，保证人员安全；

整体机柜采用喷塑工艺，保证外壳的美观和耐腐蚀性；

机柜采用标准19英寸设计，可以容乃符合国际标准尺寸的外添设备； 

1.5mm不锈钢板650x550x1150双面开门，防撬门锁，喷塑。

1.3.2、路口显示系统

信号灯杆的设计、制作、安装必须符合国家的有关标准。参照杭州市“五纵六路”灯杆效果来选型

信号灯光源采用LED形式；交通信号灯的安装，施工必须规范化，科学化；位置必须明显、醒目，便于识别

外壳采用铝制金属材料，一次压铸成型；遮沿也采用金属铝材料制成

信号灯产品要求均须达到《GB14887-2003 道路交通信号灯》的相关标准。每一种交通信号灯都必须符合《灯具一般安全要求与实验》（GB7000.1-2003）、《灯光信号颜色》（GB/T8417）和《电工电子产品环境实验》（GB/T2423）的规定

2、交通监视系统技术指标

2.1、系统构成

监视系统主要由前端装置、传输装置、中心系统三部分组成。

2.2、功能要求

a）系统采用模数相结合的方式，和原系统无缝结合。

b）系统监视功能：系统应在白天、晚上或各类恶劣天气等环境条件下，均能在监控中心、各分控中心及监控数字平台上清晰地观察到前端现场的实时图像。

c）监视图像的控制切换：系统应能在监控中心、各分控中心以及监控数字平台，在授权范围内或经授权后，通过数字或模拟方式对任意一路实时监视图像进行切换和控制。

d）监视图像的存储及查询：系统应能将所监视的视频进行数字化图像记录，在监控数字平台上根据权限和级别查询历史图像信息，需要时配置光盘刻录机对需长期保存的图像进行刻录备份，也可配置彩色视频打印机，打印现场的画面。

e）电子地图功能：系统应实现电子地图功能，实现在地图上直观地调用监控图像。

f）系统的扩充和升级：系统应为扩展或与其他系统连接留有相应接口。系统软件应具有升级能力，以满足监控系统发展需求。

g）系统管理：系统应具有合理的系统管理功能，对模拟、数字监控系统进行统一管理，负责系统的用户登陆管理、权限管理、网络管理。

h）系统联网：系统应为上下级单位的相关系统联网，提供多路可切换的模拟图像监控接口，或采用统一通信协议或数字接口的系统间互联方式。

i）系统设有防雷装置。

2.3、主要设备技术指标

2.3.1、高分辨率快速球机

采用了LOWLIGHT TM低照度技术，80X动态范围及移动检测功能，带22×-35×镜头和EXVIEW HADTM技术成像器型号。该款高速球机云台水平变速范围从每秒0.1度的极慢速度方式到每秒360度的快速方式。球机还具有自动翻转功能，或使球机转动180度再转回原位。以便对直接经过球下的任何物体进行观察。

其详细指标如下：

自动聚集、高分辨率，一体化低照度彩色摄像机/光学组件

高分辨率摄像机，带有AC线性同步

水平和区域屏蔽

自动光圈，手动优先

5.9英寸聚丙烯球

提供RJ-45数据接口使软件升级

球转动“自动翻转” 屏幕区域和倾斜显示

集成多协议解码器

快速分离球驱动器

多种语言的屏幕菜单

密码保护

一体化自动适应多种协议解码器

内置浪涌及雷击保护装置

便于安装—电气连接快而简便

用于室外

主要优势：更高灵敏度，更大的动态范围，更好的图像质量，性能稳定。

2.3.2、字符叠加器

实现字符和日期、时间在监视器屏幕上任意位置的叠加，每一路视频最多允许叠加16个不同汉字，每屏最多可叠加288个字符

可通过计算机对每一路的显示字幕进行设置

可通过调整机箱后电位器，实现字符黑边、亮度的调整

一路视频输入、四路以上字符叠加视频输出的性能，且输出信号无衰减

系统通过485通讯模式实现设备的级联，最多可扩展为512路字符叠加阵列，并且系统时间统一显示

2.3.3、中心矩阵

CM9770、CM9780运用高集成化的设计，在中等到大规模闭路电视监控系统安装过程中减少机架空间。该系统为多个操作员在普通监视及报警时间观测核实过程中，提供迅速观看和控制前端摄像机的能力。可以最多指定96个用户，设定不同的优先级别，允许或拒绝实现特定的系统功能，每个用户拥有自己的用户和密码。根据时间、星期、日期和报警信息，功能强大的宏指令可以人工或自动地启动已设定的一系列时间。宏指令可以调用系统设定的巡检序列；启动摄像机预置位及经正确配置的摄像机上的辅助设备，使VCR控制自动化；启动外部继电器来开灯、锁门或控制其它辅助功能（可能需要附加设备）。内置视频丢失检测功能，监视所有输入的视频信号，以使在发生摄像机故障时提醒操作员或技术人员。摄像机故障信息被输出到打印机接口以便记录之用，并显示在系统监视器的屏幕上。此外，系统键盘还具有自诊断能力。可选VCR管理使系统键盘能够直接控制VCR，进而可以监视相应VCR的运行状况以确保连续录像。

2.3.4、硬盘录像存储

支持16路以上视频信号（带环通或音频接口）;

与原有网络视频平台无缝衔接；

压缩处理功能

·支持PAL/NTSC制式视频信号输入。

·采用H.264视频压缩技术。

·采用OggVorbis音频压缩标准。

·每个模拟通道支持双码流压缩，通道可以支持分辨率达到4CIF以上。

·每个通道的视频编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。

·每个通道支持定时和事件两套压缩参数。

·支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步。

·支持水印技术。

本地监控

·支持VGA、主辅音视频端口三个独立的本地输出。

·高清VGA显示，最高分辨率达1280*1024。

·支持1/4/6/8/9/16画面预览，预览通道顺序可调。

·支持预览分组切换、手动切换或自动轮巡预览，自动轮巡周期可设置。

·支持预览的电子放大。

·可屏蔽指定的预览通道。

·支持视频移动侦测、视频丢失检测、视频遮挡检测、视频输入异常检测。

·支持视频隐私遮盖。

·支持多种主流云台解码器控制协议，支持预置点、巡航路径及轨迹。

·云台控制时，支持鼠标点击放大、鼠标拖动跟踪功能。

硬盘文件管理

·最大支持8个硬盘，可支持每个容量大于2TB的硬盘。

·支持硬盘S.M.A.R.T技术。

·支持硬盘休眠。

·支持硬盘盘组管理。

·文件格式与Windows系统兼容，采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生。

录像与回放

·支持循环写入和非循环写入两种模式。

·支持定时和事件两套压缩参数。

·录像触发模式包括手动、定时、报警、移动侦测、动测或报警、动测和报警等。

·每天可设定8个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可独立设置。

·支持开关量报警及移动侦测的预录及延时录像。

·支持录像文件的锁定和解锁。

·支持本地冗余录像。

·支持指定硬盘内的录像资料仅供读取，只读属性。

·支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像资料的检索和回放。

·支持回放时对任意区域进行局部电子放大。

·支持回放时的暂停、快放、慢放、前跳、后跳，支持鼠标拖动定位。

资料备份

·支持通过USB接口进行备份。

·支持内置SATA刻录机进行备份。

·支持按文件和时间进行批量备份。

·支持回放时进行剪辑备份。

·支持备份设备的管理与维护。

报警与异常管理

·支持报警输入/输出的布防时间设置。

·支持视频丢失报警、视频移动侦测报警、视频遮挡报警、视频信号异常报警、输入/输出视频制式不匹配报警、非法访问报警、网络断开报警、IP冲突报警、硬盘错误报警及硬盘满报警。

·各种报警可触发弹出报警画面、声音警告、上传中心和触发报警输出，另视频移动侦测、开关量报警可触发任意通道录像；各种异常可触发声音警告、上传中心和触发报警输出。

·系统运行异常时可自恢复。

其他本地功能

·用户可以通过前面板按键、穿梭键、鼠标、遥控器、专用键盘等操作。

·三级权限用户管理，管理员可创建多个操作用户并设定其权限，权限可细化到通道。

·完备的操作、报警、异常及信息日志记录和检索。

·支持手动报警触发、清除。

·支持设备配置信息的导入/导出操作。

网络功能

·支持10M/100M/1000M自适应网络接口。

·支持TCP/IP协议簇，支持PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP等协议。

·支持单播和组播，单播时支持TCP、UDP、RTP协议。

·支持远程搜索、回放、下载、锁定及解锁录像文件，支持断点续传。

·支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入设备参数。

·支持远程获取设备运行状态、系统日志及报警状态。

·支持远程按键操作。

·支持远程锁定、解锁面板按键和鼠标。

·支持远程格式化硬盘、升级程序、重启、关机等系统维护操作。

·支持RS-232、RS-485透明通道传输。

·报警和异常可上传远程报警主机。

·支持远程手动触发和停止录像。

·支持远程手动触发和停止报警输出。

·支持远程JPEG抓图。

·支持远程PTZ控制。

·支持语音对讲或语音广播。

·内嵌WEB Server。

2.3.5专业级存储介质

专业级视频监控硬盘专为高要求的全天候视频监控系统而设计，可在优化的监控运行中提供更大的容量、更高的可靠性、抗振动性和更低的噪音，性能更高，功耗级别更低。

专业级视频监控硬盘极大改善了其监控解决方案的可靠性、功耗、性能、振动和静音方面，

5 年有限责任质保服务。

1TB 以上的容量（2010年）；

32M以上缓存；

SATA 3Gb/秒以上；

企业级可靠性，应用于全天候视频监控应用，MTBF 高达 100 万小时且 AFR 低于 1%；

外壳温度高达 70°C，硬盘可正常运行；

2.3.6传输链路

采用光缆点对点传。采用数字光端机传输，光端机可各交通系统复用，带8路以上视频，8路数据（包含RS232/422等数据接口），网口（百兆以上速率）。

传输距离40公里以上或根据用户需求。

视频指标

视频输入/输出阻抗    75Ω（非平衡）

视频输入/输出电压    典型峰值1.0V，最大1.5V

频率响应    5Hz～7.5MHz

微分增益(10-90% APL)     <1%（典型值）

微分相位(10-90% APL)     <1°（典型值）

信噪比    70dB（加权）

数据指标

速率    0～115.2 kbs

电平    标准RS-232,RS485,RS-422，曼码

速率    0～100Mbps(Ethernet)

误码率    10-9

一般指标

工作温度    - 40℃～+74℃

存放温度    - 40℃～+85℃

工作湿度    0～95% 无冷凝

功耗    7.0W

平均无故障时间(MTBF)    10万小时以上

传输多路视频，配置RS-232、RS485、RS-422等数据口。

为保证通讯关键设备产品品质和售后服务达到用户需求，对产品效果及售后服务进行测试。推荐使用国际、全国著名大厂品牌。已使用过的具有较好品质的品牌有：美国KBC、美国ifs、美国英飞拓、芬兰teleste。

2.4、中心平台

（1）系统具有流媒体转发功能，支持互连互控视频摄像机大于2000路，并发访问用户数大于500个。

（2）实现对云台控制的统一管理。具有权限管理功能，分0-255共256级权限，解决多客户并发控制时权限管理以及命令阻塞的问题。

（3）中心管理功能可以实现对机构、权限、设备、电子地图进行全局范围内的集中管理。实现对所有摄像机、视频矩阵、视频服务器、硬盘录像机等设备的统一管理。

（4）设备具有故障诊断功能，系统可以实时诊断设备故障情况及视频丢失等异常情况。

（5）功能模块采用插件式。所有功能模块采用插件方式。

（6）系统功能基于Web服务，系统提供的所有功能都是通过Web Service对外提供接口，这样可以在异种操作系统、异种语言之间进行交互，方便其他系统的集成。

（7）系统支持多种数据库，系统支持目前主流的集中数据库，包括SQL Server、Oracle。

（8）采用Ajax技术，改善了Web界面的用户体验，采用Ajax技术，实现Web界面的无刷新，避免传统Web界面的频繁刷新。

3、交通违法监测系统技术指标

3.1、交通信号违法监测系统

1)、交通信号违法监测系统的标准模式

交通信号违法监测系统设备的信息记录为每个违法信息由一条违法记录（信息完整的三张连续照片）和一段违法录像（配套完整的10秒钟录像）组成。

2)、交通信号违法监测系统的标准结构和功能

交通信号违法监测系统是结合车辆信息采集系统、红绿灯状态分析系统、违法记录系统、网络传输系统、前置采集系统等构成。

3）、车辆信息采集系统

采用地感线圈检测，根据车辆通过前后测量相应磁通量变化判别车辆有无，线圈安装一般有两种方式。一种是埋入路面下、另一种是在路面切割出槽，将环形线圈放入槽中，再通过一些特殊胶对其密封。

4）、红绿灯状态分析系统

红绿灯状态分析系统时时检测红绿灯状态，将状态信息传递给违法记录系统。

5）、违法记录系统

违法记录系统是将车辆信息采集系统与红绿灯状态分析系统信息进行分析，判断车辆是否构成交通信号违法，在判断有违法车辆时进行违法记录。

6）、网络传输系统

网络传输系统是为了将智能交通设施进行网络化管理。

7）、前置采集系统

前置采集系统是一个放置于中心的自动采集和储存设备，前置采集系统是杭州市公安交警支队非现场执法系统的重要组成部分，同时通过网络传输系统与路口违法记录系统连接。

3.1.1、中心接入要求

1)、中心配置要求

前端路口设备应质量可靠，性能、效果等参数满足非现场执法系统要求。

2)、网络链路要求

前端设备应向支队非现场执法系统中心平台申请分配路口IP地址，并连接上电子警察专用网络，经支队中心测试网络连通后方可接入。网络链路连接时应当采用稳定、可靠、高效的网络接入设备。

数据要求

前端路口设备采集的原始图像文件、数据信息（包含红灯开始时间、抓拍时间、红灯结束时间、抓拍车道、抓拍方向、设备地点）须合并在图像文件中，并采取信息加密校验存储防止信息篡改，以保证作为证据的信息图片的合法性和真实性，加密方式应满足采用中心平台分配的密钥。

前端设备取证的违法照片要求像素500万（3744×1408）以上，照片数量格式须满足GA/T 496–2009、GA/T832–2009要求，且同一违法行为的照片必须相互关联，满足非现场执法中心平台数据接口的要求。

前端设备采集的闯红灯违法数据必须满足三张连续照片加一段同步违法视频的要求。其中三张连续照片的第一张照片车辆在停车线以内，第二张照片车辆压上停车线，第三张照片车辆越过停车线；同步违法视频要求提供H.264/MPEG4编解码D1（720×576&25fps）分辨率的视频。

前端设备采集的压双黄线、逆向行驶、违法变道违法数据必须满足三张连续照片加一段同步违法视频的要求。同步违法视频要求提供H.264/MPEG4编解码D1（720×576&25fps）分辨率的视频。

3）、数据传输要求

违法数据在专网中传递时应采用DES加密算法进行加密后发送数据，并在中心端接收后由中心平台系统自动调用解密算法进行解密，防止非法截取。

前端设备应可以将抓拍后的数据主动上传到中心服务器中，每条违法数据上传时间小于15秒，上传数据须满足非现场执法中心平台接口（详见接口说明部分）要求。

4）、视频记录要求

前端设备须能够记录路口的全天侯录像，并能将实时图像传送到指挥中心，保存录像的帧率不小于25帧/秒，图像分辨率768*576，色彩24位真彩。

3.1.2、路口设备要求

1）、 根据发布执行的GA/T 496–2009《闯红灯自动记录系统通用技术条件》和GA/T 832–2009《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》结合杭州市非现场执法的现状制定前端设备要求。

2）、在以下条目中未说明的应满足GA/T 496–2009《闯红灯自动记录系统通用技术条件》和GA/T 832–2009《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

3）、对提供的设备应满足相关各项指标要求并具有省级以上权威部门检测证明文件。

4）、 闯红灯自动记录系统应记录机动车发生交通安全违法行为的完整过程图片，采集3幅不同位置的机动车全景特征图片。拍摄两幅机动车特征图片的间隔时间应依据机动车实际行驶速度来设置,通常为机动车在两幅图片上的对应行驶位移＞1.0m所需的时间。不得出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形，且同一违法行为的照片必须相互关联，同时满足非现场执法中心平台数据接口的要求。

5）、每幅图片上叠加有交通违法日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号、防伪等信息。并采取信息加密校验存储防止信息篡改，以保证作为证据的信息图片的合法性和真实性。

6）、所有安装在室外的设备应能承受高温、低温、恒温恒湿各项气候环境，系统应无任何电气故障，机壳、插接器等不应有严重变形，功能应保持正常。

7）、工作电源：交流154V～264V，频率48HZ～52HZ ，环境温度：-20℃～70℃，湿度：93±2%的条件下满足7×24小时连续稳定工作。

8）、为保证系统稳定可靠、数据安全性，前端设备整体应采用嵌入式设计结构，使用DSP或ARM方式控制，系统的数据采集控制存储单元应满足以下指标：

图像传感器：1.4英寸CCD

有效像素：3744*1408（约500万）

帧率：8帧/秒

快门：1微秒-125毫秒可调

通信端口：10/100M以太网接口，支持TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、PPPOE

储存：内置8GSD卡，本地同时保存，可以存储4000组以上数据

硬件系统：实时RTOS+DSP形式，嵌入式纯硬件化设计

供电：POE功能

最低照度：1勒克司

信噪比：55分贝以下

摄像机护罩应该有遮阳板、风扇、雨刷等附件，使用光学玻璃，防护等级IP65以上

镜头采用高分辨率百万像素级光学镜头。

9）、前端设备的车辆检测单元应能同时具备环形线圈检测单元和视频检测单元接口。

10）、 前端设备应同时具备对闯红灯、压双黄线、实线变道、逆向行驶等违法行为进行抓拍取证的接口，接口数大于12个；单个方向能同时管理三个以上车道，各方向能独立运行存贮；其中闯红灯抓拍须能满足多相位信号灯左转、直行、右转、左转弯待转区、直行待驶区等组合情况。

11）、 前端设备在白天、夜间（补光）所拍摄图片应能够清晰可辨，数据有效率满足GA/T496-2009要求。补光采用频闪灯方式。

12）、 前端设备须能够记录路口的全天侯录像，并能将实时图像传送到指挥中心，保存录像的帧率不小于25帧/秒，图像分辨率不小于768*576，色彩24位真彩。

13）、前端设备应能与中心系统进行时间同步，图像取证设备24h内计时误差不超过1.0s，并确保每月至少校准一次计时时钟。

14）、 前端设备须设有看门狗，死机后可自行恢复，恢复时间小于20秒，停电后可自恢复，恢复时间小于1分钟。

15）、前端设备应可以将抓拍后的数据主动上传到中心服务器中，每条违法数据上传时间小于15秒，上传数据须满足非现场执法中心平台接口要求。

16）、系统所采用软件应具有自主产权证明。

3.2、违法超速行为监测系统

1）、违法超速行为监测系统的标准模式

采用地感线圈检测，根据车辆通过前后测量相应磁通量变化判别车辆有无，通过微机技术将采集到的车辆信息通过算法运算得出车辆速度信息，并快速抓拍，取得一张高清晰数码照片和一段违法录像（配套完整的10秒钟录像），并经传输系统自动采集识别储存组成。

2）、违法超速行为监测系统的标准结构和功能

超速违法监测系统主要由视频摄像机、数码照相机及照明子系统、图像分析处理工控机、信息处理终端、前置采集子系统等部分组成。视频摄像机、数码照相机一般安装在所监测车道的上方，图像经过工控机的处理，通过通信网络传输到控制中心，实现各种违章记录备案任务。

超速违法监测系统主要针对“超速行驶”等违章行为进行检测，并能根据控制中心指令随时调整违章检测设置，充分发挥视频检测器的作用，而且能根据各地对违章图像的实际要求来调节车辆违章图像采集时间的长短。

检测摄像机的安装高度以能达到合理监视目的为原则，一般设立大于6米杆，局部地区将根据周边情况可做适当调整。

3）、前端抓拍及照明子系统

前端抓拍及照明子系统由一台全景摄像机和几台近景摄像机及防尘罩、LED照明灯等组成。设备安装在路中间的立杆上。其中，近景摄像机配备有可控的LED照明设备，安装在防尘罩前面板玻璃后面，起辅助照明的作用。它受摄像机控制，在光线条件比较好的情况下（白天）不点亮，只有当光线比较暗的情况下才由摄像机自动开启。

4）、路边处理子系统

路边处理子系统由工控机、图像采集卡、多串口卡、控制信号转接板、配电、防雷、机柜等组成。它完成对摄像子系统的控制及视频信号的处理分析，输出车辆的牌照号、车型、车速、通过时间等信息。输出数据通过通讯线路传输到前置采集子系统。

路边处理子系统中可以根据需要设置车速限制，如果发现有超过此限制的车辆则系统会对其做出标记，当该条数据传输到中心的时候，后台处理子系统会发出告警。车速限制可以针对大、小两种车型分别设置不同的限速。

5）、前置采集子系统

前置采集子系统是一个放置于中心的自动采集和储存设备，前置采集系统是杭州市公安交警支队非现场执法系统的重要组成部分，同时通过网络传输与路边处理子系统连接。

3.3、 违法超速行为监测系统的技术标准

整个超速违法监测系统是基于牌照识别的技术和视频检测技术，使用视频检测技术检测车辆的到达、瞬时车速、车型等信息。它最大的好处是不用开挖路面，安装、调试、维护方便。

1）、车辆检测功能

本系统采用视频触发方式。在摄像机视场范围内，通过软件划出一个矩形区域作为虚拟线圈，当车辆进入虚拟线圈时，系统能够检测到该区域内图像的变化从而产生触发信号。

2）、车辆图像抓拍功能

当车辆以正常速度通过检测区域的时候，系统能够准确地拍摄并输出通过车辆的牌照特写图片和车辆全景图片各一张。牌照特写图片清楚地反映了车辆牌照特征，可以用于牌照自动识别或人工辨认牌照信息；车辆全景图片可以供人工辨认车辆的车型、颜色及所载货物等信息。

为了提高系统抓拍图像的清晰度，确保在各种复杂环境（如：雨雾、强逆光、弱光照、强光照、车辆高速运动等）下拍摄出清晰的图片，本系统能够根据现场光线的明暗，通过计算机对摄像机的参数进行实时控制，以保证在成像质量。

图片采用通用的JPEG图像格式保存，车辆的其他信息（时间、地点、方向、牌照号、车型、车速）存入本地的数据库并等待上传。

3）、视频测速功能

本系统采用视频技术对进入视场的车辆进行跟踪，计算出车辆从进入视场到离开视场所经过的距离和时间，最后计算出车辆行驶的瞬时速度。

4）、车型识别功能

系统能够分辨出大、小两种车型。系统主要采用视频检测的方法测量车辆的长度再辅以车牌的颜色来识别车辆的车型。

5）、区间超速稽查和旅行时间发布功能

对于主线上的两个违章检测设备之间行驶的车辆，由于每个超速违章检测都记录了其经过该检测点的时间，所以经过上下游检测点通过车辆的识别牌照号进行自动比对，就可以得到车辆在两个检测点间路段的行驶时间，从而得到该区间车辆区间平均速度。

这样，就可以对区间平均速度超过某一预先设定值的车辆进行记录、处罚，避免了单独采用点测速被司机熟悉后有意减速逃避的问题，能够发挥更大的作用。

同时，高架快速路的协调控制和信息发布系统也可以利用检测到的区间旅行时间进行交通诱导和交通控制。

6）、信息上传功能

系统检测的车辆信息数据都是首先保存在本地的数据库中，然后，再根据网络情况依次上传数据。通常，网络通畅的情况下，数据可以保证实时上传到控制中心数据库，保证数据的及时处理，如果遇到网络故障，则数据会暂时保存在本地数据库中，等待网络恢复的时候再上传数据到中心。这样，即保证数据能及时传输到中心前置采集数据库，也保证了在遇到网络故障的时候不会丢失数据。本系统需与杭州市公安交警支队非现场执法数据自动采集系统无缝链接。

3.3、违法超速行为监测系统主要设备性能指标

1)、 数码相机

1/2英寸高感光CCD

800万像素高清晰

8M～∞自动/手动变焦

急速响应＜0.1秒

快门速度1/200秒～1/10000秒可调

自动光圈

工作温度要求-20℃～70℃

抗电磁干扰

相机外提供液晶数据接口

提供并口或USB2.0数据接口

2)、 违法检测摄像机

1/3英寸CCD

采用LowLight™低照度技术

C/CS镜头安装

自动光圈镜头直流/视频驱动

水平分辨率480TVL

最低照度0.01Lux@f1.2,40IRE，AGC开

信噪比50dB

增益控制 自动

线性锁定，相位可调

背光补偿 可通过DIP设置

DSP信号处理

视频输出1Vp-p,75欧姆

24VAC/12VDC供电

3)、 摄像机镜头

1/3英寸变焦镜头

点阵滤波器

自动光圈，手动聚焦及变焦

变焦范围3~8mm

相对孔径1.0~360

防护罩

压铸铝结构

全天候室外防护罩，温度范围是-23°C到49°C

带支架、遮阳罩、加热器和除霜器，可选择风扇。

4)、 工业控制机

机箱选用紧凑型机箱，方便安装

低功耗主板，可靠性高，电源小于180W AC

与上层通信接口：10/100M以太网口，TCP/IP协议

与外场设备通信接口：视频BNC，串行接口

存储容量：80GB硬盘，独立工作状态下，数据存储单元可保存8天数据；

处理器：PⅣ 1G以上，BIOS：Award 2Mb，前端总线133Mhz

内存：DDR 266

显示卡：最大容量 1GB，显存32M MAX(shared)

工作温度： 0ºC～+70ºC

相对湿度：5～95％（40 ºC），无凝结

冲击：工作状态下10G（15～20ms）

震动：5～17Hz，0.1”双振幅位移（工作状态下）；17～640Hz，1.5G峰峰加速度

EMI：符合FCC/VDE A级标准

5) 、防雷装置：

（1）电源避雷器：

雷电通流量（8/20us）≥20 KA

电压保护水平（8/20us 20 KA）≤2KV

电压保护水平（8/20us 3 KA） ≤1KV

工作电压：220V

接线方式：并联

（2）视频避雷器：

接入方式：并联

特性阻抗（Ω）：75

接口类型：BNC

工作电压（V）：25

电压保护水平Up（V）线与线：≤90V

电压保护水平Up（V）线与地：≤90V

雷电通流量（8/20us）≥10 KA

工作频率≤15MHZ

插入损耗≤（dB）：0.5

（3）控制信号避雷器：

接入方式：串

接口类型：接线柱

工作电压（V）：25

最大放电电流：5KA

额定通流：3KA

电压保护水平Up（V）线与线：≤90V

电压保护水平Up（V）线与地：≤90V

响应时间Ta≤（ns）：1

4、交通信息屏发布系统技术指标

4.1、系统构成

系统主要由信息发布装置、数据传输装置和信息处理终端装置三部分组成。

4.2、功能要求

系统是将采集到的城市道路交通实时信息进行加工处理融合，形成适合于发布的交通信息。主要通过电子可变情报板，实现面向交通管理者和社会大众的针对道路交通状况的信息发布。

4.2.1、可变情报板除执行上位机所指定之显示内容之外还可以执行上位机下达控制命令。系统能根据环境光线的强度变化，实现8级手动或自动调光。能实时检测每个像素、电源等故障，便于维护修理。当情报板出现故障时，全屏自动关机，并向监控室返回相应故障信息。

4.2.2、可向监控中心计算机提供显示内容的反馈信息。可变情报板能支持监控中心计算机发出的指令，调用机内贮存的任一条信息在显示屏上显示，也支持计算机进行全屏编辑新的信息，存入或修改原来的信息库。

4.2.3、显示内容包括：

固定内容：将一些常用的、固定的显示文字及图案以标准的格式存储在数据库中，可及时调用显示。

自动生成的道路状况信息：系统根据道路交通信息采集内容自动生成道路状况信息并显示在情报板正常上。

4.2.4、显示模式包括：

定时发布内容：根据道路情况预先存在数据库里的诱导信息，按照设定的时间发布出来。

人工发布内容：将一些特殊的不在计划表内的显示信息，用人机对话方式，实现信息的显示及存储。

4.2.5、系统设有防雷装置。

4.2.6、情报板双箱体结构、无缝网口接入。

4.3、主要设备技术指标

4.3.1、信息屏技术指标：

显示颜色：红绿双基色（绿管采用纯绿色），采用户外型超高亮LED象素管

采用全点阵的或点阵加图形的方式显示

超长可换幅显示，可显示汉字、西文、数字及特殊符号，其字体（黑体、楷体、宋体等）、字号（32点阵、24点阵及16点阵等汉字大小）和出字方式均可控制，具有国标GB23121-80二级字库

亮度：≥8000cd/m2，亮度调节：自动/手动调节32级

失控点：≤1/1000，且为离散型

可视距离：静态≥250m，动态≥200m以远（车速80km/h）；可视角度：110度(水平55度、垂直上仰10度、下俯30度)

抗风速：≥40m/s

工作条件：24小时连续工作，MTBF：≥10000h

功率：每平米最大功率为600W/m2,平均功率为400W/m2。

通信接口：RS422/485/232/网口，控制系统可方便快速的响应中心控制软件对情报板显示方式和显示内容的要求。

具有在线自诊断功能

箱体防护等级IP54，箱体材料为冷轧钢板箱体表面处理喷塑，显示屏正面为黑色，其余表面为仪器灰

4.3.2、控制卡

扫描方式：支持1/16扫户内显示屏、静态、1/2、1/4、1/8、1/16等多种驱动模式

通讯模块：扩展支持 GPRS、CDMA、MODEM、Ethernet等

接口：RS232/422/485兼容网口的串行通讯口,亮度/湿度采集口,温度采集口,屏体电源控制

可处理 BMP、JPG 图片文件, Word 文档, Excel表格，5时段亮度调整,远程屏体电源控制,可配置亮度自动调整功能,温度、湿度自动显示,10项加减天数计算,每个节目可设定周内定时段播放,支持 GPRS、CDMA 无线通讯

存储空间：4Mb-8Mb

4.3.3、传输链路：采用光缆点对点传。采用模拟光端机传输，光端机可各交通系统复用，带4路以上视频RS232/422及网口。

4.4、中心平台

情报板的发布包括固定信息的发布、手动信息的发布、OD信息的发布以及经过数据融合之后的一些其他交通信息的发布。

实现功能包括：

（1）各种信息的发布（包括自动发布和手工发布）。

（2）情报板的管理。

（3）用户的管理。

（4）前端设备运行状态的实时检测。

（5）节目单的管理。

（6）自动发布信息的人工干预。

（7）预案管理。

（8）系统间提供标准的应用程序接口和接入规范，易于融合其它系统和新增应用：

基于GIS（地理信息系统）平台

采用C/S架构

系统功能基于Web服务：系统提供的所有功能都是通过Web Service对外提供接口，这样可以在异种操作系统、异种语言之间进行交互，方便其他系统的集成系统支持多种数据库，包括SQL Server、Oracle。

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

（报价文件）

投    标  人：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

## 开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中： | 新浦路（浦乐路-龙山路）报价： 万元。 |
|  | 浦联路（西浦路-新浦路）报价： 万元。 |
| 工期 |  |
| 工程质量目标 |  |

注：

- 投标总价为新浦路（浦乐路-龙山路）、浦联路（西浦路-新浦路）两条路报价合计。

- 大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：

| 已标价工程量清单 投 标 总 价 |
| --- |
| 招 标 人： |  |
| 工 程 名 称： |  |
| 投标总价（小写）： |  |
| （大写）： |  |
| 投 标 人： |  |
|  |  | （单位盖章） |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： |  |
|  |  | （签字或盖章） |
| 编 制 人： |  |
|  |  | （造价师签字及盖执业专用章） |
| 编制时间： | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 封—3 |

工程量清单报价说明

工程名称：                                                            第    页共    页

投标人：（ 盖章）                      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 [3+4] |  |
| 3 | 排污费、社保费、公积金 |  |
| 4 | 民工工伤保险费{[（一）+ （二）+ 3 ]*费率} |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]*费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据采购人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据采购人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（ 盖章）                法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |
| 四 | 规费 [3+4] |  |  |
| 3 | 排污费、社保费、公积金 |  |  |  |
| 4 | 民工工伤保险费 [（一 + 二 + 三 + 3 ）*费率] |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二 + 三 + 四）*费率] |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |
| 总报价(大写): |

注:本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（ 盖章）                    法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-2  分部分项工程量清单及计价表（  号清单）

单位工程及专业工程名称：                                                              第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  | （7） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由采购人提供内容，（7）栏由采购人按需提出要求，如采购人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称：                                                 第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 三 1 2 3 4 5 6 | （2） 安全文明施工措施项目 （基本费和施工扬尘污染 防治增加费） 工程定位复测费 其他组织措施项目 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由采购人提供，投标人可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3. 专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：                                        第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 5 6 | （2） 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：1、表中列项供参考，（1）（2）由采购人提供，投标人可按工程实际作补充。

2、当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称：

单位工程及专业工程名称：                                                                           第   页共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由采购人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由采购人按需出要求，如采购人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：                                                     第  页共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 冲洗设施 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 扬尘和噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 5 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 6 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由采购人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

1-4  其他项目清单及计价表

工程名称:

单位工程名称：                                     第  页共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 | 创标化工地增加费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1  计日工表

工程名称:

单位工程名称：                                            第  页共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 合 计 |  |

注：表中（1）（2）（3）（4）由采购人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                  第  页共  页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）（2）栏由采购人按需要提出。

表1-6  主要材料价格表

工程名称：                                          第  页共  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）栏由采购人按需要提出，投标人可补充；（4）（6）（7）（8）栏由投标人填写。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、采购人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                   第  页共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由采购人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                          清单号：                                           第   页共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （4）*（11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由采购人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：                                                                                           第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （4）*（11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注： 表（1）（2）栏中清单编号和清单名称由采购人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码：                                               计量单位：

项目名称：                                                  第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |
| 2 | 材料费小计 |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |
| 3 | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

注：本表由采购人按需要提出。

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码：                                             计量单位：

项目名称：                                                      第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |
| 2 | 材料费小计 |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |
| 3 | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |

注：本表由采购人按需要提出。

表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

工程名称：                                                   第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工现场在线监测监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊安全监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 现场远程视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 其他监测系统 |  |  |  |  |
| 二 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价。

## 中小企业声明函

【不属于小微企业无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为        （填写行业）          （请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动，所提供的货物为本企业制造的货物，或者由其他______（请填写：小型、微型）企业制造（制造商的中小企业声明函另附）。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

说明：

1）投标人为小型、微型企业的提供此函。

2）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

3）代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

5）为浙江省政府采购网正式入库供应商的证明材料。

6）证明材料为企业在职员工人数（提供社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江省政府采购网中显示信息截图代替相关证明材料。

## 监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：             。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：      ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

## 资信技术文件封面

项目名称：

采购项目编号：

投 标 文 件

（资信文件）

投标人：                          （盖单位公章）

投标文件签署人：               （签字或盖章）

年   月   日

### 资格审查资料

### （一）资格后审须知

1、供应商必须按本须知要求认真填写采购文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和澄清。

2、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格、主要人员、业绩等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其投标文件不进行后续评审。

### （二）资格后审资料目录

| 表名 | 表号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 强制性资格条件 | 表1 |  |
| 供应商资格要求中的其他情况的承诺书 | 表2 |  |
| 没有重大违法记录承诺函 | 表3 |  |

表1  强制性资格条件

| 序号 | 强制性资格条件 | 供应商对能达到程度的简述 （供应商填写） | 证明资料附后 （复印件加盖公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： |  |  |
| （1） | 具有独立法人资格的企业，具有独立承担民事责任的能力 |  | （提供营业执照、企业纳税凭证、财务报表及社保缴纳凭证等其他证明资格的材料） |
| （2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| （3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| （4） | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| （5） | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 内容见承诺书 |
| 2 | 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重、失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 |  | 以开标当天网上查询记录为准（此项工作由代理公司完成） |
| 3 | ▲投标人的特定条件： 投标人须有公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级资质及以上资质。 |  | 提供证书复印件加盖投标单位公章，原件备查 |

注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效，加盖公章。

2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险投标人承担。

投标人（盖单位公章）：                     法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

表2  供应商资格要求中的其他情况的承诺书

我               （投标人名称）         参加杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部                            工程的投标，我公司承诺不存在下列任何情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取（中标）成交或严重违约或重大工程质量问题的。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期：    年  月  日

表3：没有重大违法记录承诺函

（采购人）           ：

我方        （投标人）             在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 商务技术文件封面

项目名称：

采购项目编号：

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人：                          （盖单位公章）

投标文件签署人：               （签字或盖章）

年   月   日

## 商务、资信文件目录

（请投标编制对应的页码）

(1)投标响应函；

(2)法定代表人授权委托书；

(3)投标声明书；

(4)投标保证金递交凭证；

(5) 售后服务保障机构情况；

(6) 投标人和供应商基本情况

(7) 类似案例成功业绩证明材料；

(8) 商务响应表；

(9) 廉政承诺书；

(10) 投标人认为需要的其他商务文件或说明；

### （1）投标响应函

投 标 响 应 函

致：（招标采购单位名称）：

根据贵方为 项目的公开招标采购公告/投标邀请书（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交商务、资信文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90天。

4.如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________    邮编：__________             电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________ 职务：___________

投标人公章：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（签字或盖章）:___________            日期:_____年___月___日

### （2）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：（招标采购单位名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人及其授权代表身份证复印件：

### （3）投标声明书

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；该批设备我方有年月可供，并已于 年月生产完工或向  （原厂商名称）购进。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：

投标人公章：                                     年    月    日

### （4）投标保证金递交凭证

（略）

### （5）售后服务保障机构情况；

产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括在杭州市长期售后服务机构的详细介绍，资质资格、技术力量、人员力量、成立时间和相关证明资料

#### 附表：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表(盖章或签字)：

投标人公章：                　 年    月　 日

注：非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）；

### （6）投标人和供应商基本情况

主要从企业规模、信用等级、制造商年度主营业务收入（以年审计报告为准），获得荣誉情况等方面进行评估；

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业法人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传真 |  | 企业性质 |  | 技术负责人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 共 人，其中工程技术人员 人 高级工程师 人，工程师 人 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 总销售额 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  | 主要产品 |  |

填表说明：表格内容仅供参考，请根据自身情况详细填写。

附：（1）投标人的银行资信证明；

（2）政府部门（企业）信用等级证书或证明复印件；

（3）权威认证；

（4）产品的国家权威机构检测情况；

（5）相关行业测评资料；

（6）用户使用情况反馈；

（7）软件研发能力及著作权证书；

（8）其他特殊要求因素等；

### （7）类似案例成功业绩证明材料；

类似成功案例的业绩

项目名称：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 业主证明 |  |

注：1、此表应填报投标人近3年以来的类似项目的供货业绩，业绩时间以合同签订日期为准。

2、所有的业绩应附中标通知书或合同或业主证明或验收报告作为证明，否则业绩将不被认可。

3、投标人应至少提供满足本项目资格条件的业绩，详见采购文件。

4、此表格可扩展，但已有内容不可缺。

5、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（投标人须满足《投标人资信要求表》中的规定）（格式自拟）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投标人公章：

日      期：

### （8）商务响应表（此表不可缺）

格式如下：

商务响应表

项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货期（工期） |  |  |  |
| 付款办法 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：此表格可扩展，但已有内容不可缺。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人公章：

日期：

### （9）廉政承诺书；

廉政承诺书

(业主单位名称)    ：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

### （10）投标人认为需要的其他商务文件或说明；

（由投标人根据采购需求自行编制）

## 技术文件目录

(1)投标人应提供针对本项目的技术方案：

a.产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，产品的图文资料及说明；

b.材料及配件一览表；

c.随机专用工具及备品备件明细表

d.主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状，产品样本说明书、选型手册、具体结构图；

e.产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等。

(2)技术响应表及技术偏离表

(3)针对本项目建设的详细实施计划：

(4)项目实施人员一览表;

(5)项目维护方案：

a.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

b.验收前、后的维护方案；

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)验收方案；

(8)投标人认为需要的其他技术文件或说明；

### （1）投标人应提供针对本项目的技术方案：

a产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，产品的图文资料及说明；(格式自拟)

b材料及配件一览表；

材料及配件一览表

注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格的格式，投标人应根据实际需要扩展数量。

投标人公章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

c随机专用工具及备品备件明细表；

随机专用工具及备品备件明细表

| 投标设备名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |
| 质保期内及质保期后5年内备品备件： |

注：1.本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件，备品备件的种类和数量确保质保期内使用。如有不足，由中标单位免费提供。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格格式，投标人应根据需要扩展数量。

投标人公章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

d主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状，产品样本说明书、选型手册、具体结构图；

e产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等。

### （2）技术偏离表

与采购文件要求有偏差的请按下表格式填写技术偏离表，无偏差的不用填。

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 采购文件技术要求 | 投标文件对应技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

投标人公章：

日      期：

### （3）针对本项目建设的详细实施计划

合理安排本项目实施过程中所有工作内容的时间，工作内容包括（但不限于）以下内容：发货、安装调试、试运行、测试、产品验收、施工、质保等。

项目实施进度计划表

（以生效日算起）

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，投标人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人公章：                                  法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### （4）项目实施人员一览表

投标人为完成本项目组建的项目小组人员情况表，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，项目组人员须为公司的固定职员；项目组人员的履历应一并提交，主要内容包括学历（学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称及所取得的学位）、工作特长（特长领域、能力取向、软件开发的能力等）、经验与业绩（曾经参加过的项目内容的简要描述、该人员参与的时间及承担的任务）等。同时提供拟派项目经理情况表，介绍其专业、特长、主要负责过的项目情况；

拟派项目经理情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况 （曾担任项目经理的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书及编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件。

投标人公章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目人员履历

1、姓名：                年龄：      	其它情况：

拟在项目组中的岗位：

2、 教育背景

期 间	              大学/培训

3、工作简历

| 期 间 | 项目及项目内职务 | 业绩 |
| --- | --- | --- |

投标人公章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### （5）项目维护方案

a技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

针对本项目的系统运行维护方案，包括售后服务机构及人员情况等。投标投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标投标人可能增加的服务承诺等；

b验收前、后的维护方案；

### （6）优惠条件或特殊承诺；

### （7）验收方案；（必须通过公路交通主管部门的验收）；

### （8）投标人认为需要的其他技术文件或说明；

（由投标人根据采购需求自行编制）

# Text boxes

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 品 牌 | 产 地 | 规 格 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 随 机 文 件 |  |  |  |  |  |  |