第二部分  采购需求

采购目编号：FYZC2019-GZ088

采购人名称：杭州市滨江区城市管理局

项目名称：滨江区装修垃圾临时处置场地第三方服务采购项目

一、项目概况及内容

1.1本项目招标内容为滨江区装修垃圾消纳处置场地的第三方服务，项目地址位于长河街道山一社区原地矿厅机械厂区北侧宕口，占地面积4582平方米（后附：红线图），其功能为滨江区的装修垃圾消纳处置。消纳处置场应按城管局要求接入视频监控系统，监控区域不少于三个，暂定区域为处置场出入口、堆场、操作区。

1.2预估量及预算金额：预估纳入财政预算的垃圾（不含生活垃圾）消纳处置量约为7344吨/年，消纳处置收费标准最高限价为含税综合单价 81.70 元/吨。

1.3服务期：三年（不包含建设期），具体以合同签订时间为准。服务期内，经采购人考核通过的，采购人可予以续签合同，续签合同一年一签，总服务期不超过五年。

1.4由杭州市滨江区城市管理局通过公开采购产生一家具备相应装修垃圾的消纳处置技术工艺和管理服务能力的供应商，作为第三方服务单位完成滨江区城管局管养区域内偷倒产生的垃圾（不含生活垃圾）消纳处置场地，以及滨江区浦沿街道、西兴街道、长河街道各单位、小区或住户的装修垃圾的垃圾分拣、资源再利用及不可利用的装修垃圾处置工作。

二、项目要求

2.1服务内容

2.1.1主要为滨江区城管局管养区域内偷倒产生的各类垃圾（生活垃圾除外）以及滨江区内浦沿街道、西兴街道、长河街道各单位、小区及住户产生的装修垃圾（含砖石、混凝土、砂浆等矿物废料和弃土）的分拣、回收、再利用等消纳处置工作。具体数量按实结算。

2.1.2项目服务过程中所需的设备、设备相关配件等由服务单位结合企业自身的实施方案综合考虑。处置区域内新增临时建筑由服务单位自行报批、设置，总面积不超过1000平方米。供应商应严格按照相关规定，切实做好场地管理，落实必要防护措施，确保规范作业、安全有序。

2.1.3本消纳处置场除了接收滨江区管养内偷倒产生的装修垃圾以外，允许接收滨江区内浦沿街道、西兴街道、长河街道各单位、小区及住户的委托，接收处置其产生的装修垃圾（含砖石、混凝土、砂浆等矿物废料和弃土），费用不得高于本次招标产生的中标价（合同价）自行结算。但不得接受滨江区范围之外的装修（建筑）垃圾的消纳处置业务。

2.1.4处置工作在符合采购人和法律法规要求下，可在本项目场内或供应商约定的第三方场地完成，并在处置有余量且不提高价格的前提下，允许本消纳处置场接收区内拆后引起的建筑垃圾及其他垃圾，费用不得高于本次招标产生的中标价（合同价）与委托方自行结算。

2.1.5中标单位可以负责处置、清运滨江区大件垃圾（木材废料和废弃的床、沙发等）,分类准确的此类垃圾原则上不予收费，未准确分类的，以不高于装修垃圾处置标准收费（该项工作由服务单位根据企业自身实力作为可选内容，不作强制性要求）。

▲2.2具体要求：

2.2.1由于本项目中的消纳处置场地使用性质为采购人向杭州白马湖生态创意城管理委员会租用，本次招标产生的中标单位除需与采购人签订采购合同外，还需与采购人及杭州白马湖生态创意城管理委员会签订三方合同，并向杭州白马湖生态创意城管理委员会交纳人民币伍拾万元整的土地押金；原则上，采购人不收取场地租金。项目建设期为三个月，具体起始日期以合同约定为准。

2.2.2由滨江区城管局委托清运单位，负责运输偷倒的装修垃圾（含砖石、混泥土、砂浆等矿物废料和弃土）。

2.2.3中标单位负责接收全区装修垃圾的分拣、回收、再利用等消纳处置工作，并负责消纳处置装修垃圾的合法合规，正规化管理，因中标单位未能及时消纳处置装修垃圾和处置不符合相关要求等所引发的问题，由中标单位承担相应的责任及赔偿费用。

2.2.4消纳处置设备等要求：本项目须投入的作业设备及车辆由企业自行提供，企业须拥有车辆的使用权，并提供相关证明文件至采购人处报备。其中洒水车、装载车、扬尘污染防治、垃圾处置回收设备需配备齐全。

2.2.5装修垃圾的分拣和消纳处置场所。按照合同约定的标准进行装修垃圾分拣、消纳等再回收利用。综合利用率须达到 50 %以上，砖石、混泥土、砂浆等矿物废料和弃土利用率须达到 100 %。处置作业时必须保持场地的整洁，遵守环境卫生作业标准、规范，及时清理作业场地，保持场地周边环境干净整洁。

2.2.6统计要求：必须对每日运输进场的垃圾来源和垃圾数量予以登记造册，每周将具体数据报采购人。

2.2.7消纳处置场地需要搭建管理用房或处置操作间的，需向采购人申报，经过相关部门批准后，按规范要求实施。

2.2.8由于二次分拣产生的不可利用的剩余生活垃圾需外运至杭州绿能环保发电厂或采购人指定的处置场，装卸、运输工作由本项目中标单位承担，末端处置费由区财政统筹解决，其余不能焚烧或填埋的其他垃圾由中标单位负责合规处置，相关费用在综合单价中一并考虑。

2.2.9合同期满，对于投入消纳产地的建筑物和消纳处置设备，由服务单位自行负责清理，采购人不予补偿。

2.2.10 如遇所在地块开发和利用的，服务单位须退出。服务期未满三年的，按投入金额结合服务期限给予适当补助后退场；满三年的，不予补偿，须无条件配合按期退场。

2.3人员要求：

2.3.1项目负责人：须配备1名专职项目管理人员，便于甲方和用户部门随时联系。管理人员应有一定的管理经验，具备一定沟通能力，能确保本项目工作的顺利开展（需提供人员近3个月社保及劳动合同复印件）。紧急服务30分钟响应，非紧急服务1小时内响应。

2.3.2定人定岗，有专职人员管理，工作要求每日的车辆记录、维护场地的地面干净、生产、安全等。建立装修垃圾处置管理台账，每月10日前将上月处置的装修垃圾的来源、数量等书面资料，按日期整理后报送采购人。

2.3.3项目中所有管理及作业人员做好按相关规定主管部门做好备案手续，消纳处置等服务过程中的安全责任由中标单位承担。

2.4工作要求：

2.4.1本项目综合单价应包含垃圾消纳处置过程中的人工费、机械设备（含燃油费、维修费、年检年审费、保险费、过路过桥费、折旧费等）、扬尘污染防治、材料费、水费、电费、管理费、利润、税金等所有为完成本项目所产生的一切费用。

2.4.2做好作业过程中的安全防范工作，严防事故，如发生作业事故或其他安全生产事故，一切责任均由中标供应商（合同中乙方）负责，且采购人（合同中的甲方）有权终止合同。

2.4.3 噪音管理应符合要求。保持正常作业过程中不得扰民，噪音、环境污染、安全作业由采购人委托第三方检测公司评估，达到相关规范要求后可以正常作业。如不符合要求，采购人可以终止合同。检测评估产生的相关费用在综合单价中一并考虑。

2.5其他相关要求：

2.5.1中标单位须按管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。采购人可对供应商各工作岗位的服务质量随时进行抽查。发现问题，及时书面通知整改，供应商将整改结果书面通知采购人。

2.5.2在项目实施过中应要求服务人员加强劳动纪律，注重职业道德规范。

2.5.3定期组织职工安全学习，专业培训、提高职工业务素质。

2.5.4积极配合开展全市性重大活动，加强合作，做好各项突击性工作和创卫工作，自觉接受各级部门的检查考核，如发现问题需及时整改。

2.5.5中标单位接到责任范围内的投诉电话和新闻舆论监督曝光的，应在3小时内处理完毕，并作好信息反馈。

2.6其他相关要求

2.6.1如被发现接收区外垃圾的，警告一次并扣款50000元，出现3次（含）以上的，可取消合同，不给予任何补偿。

2.6.2被发现有拒收垃圾情形的，警告一次并扣款5000元，出现3次（含）以上的，可取消合同，不给予任何补偿。

2.6.3被投诉或举报乱收费的，警告一次并扣款20000元，同时将取消合同，不给予任何补偿。

2.6.4装修垃圾综合资源化利用率达不到承诺标准的，给予警告并扣款5000元/次，年度出现3次（含）以上的，可取消合同，不给予任何补偿。不得外运违规处置，一经发现直接取消合同，不给予任何补偿，并承担一切法律责任。

2.6.5消纳处置场夜间不得施工，一经发现处以警告及扣款2000元。

2.6.6服务于本项目的运输车辆必须为区内合法经营车辆，并提前在滨江区城市管理局进行备案，备案时必须提供消纳处置场所符合规定的书面证明材料。

2.6.7区城管局将联合区渣土办、环保分局、商务局、街道等相关部门不定期对本项目进行抽查，每季度不少于一次。

三、项目资金来源及费用结算方式

3.1资金来源：滨江区管养区域内偷倒的由采购人支付。其余的由使用单位支付的方式解决，按实结算，结算费用综合单价不得高于本项目中标价。

3.2 结算方式：采用固定含税综合单价*实际消纳处置数量进行结算。

3.3由服务单位与服务对象自行约定，并在清运处置合同中明确。

四、技术需求表

| 工作内容 及技术要求 | 详见本章二 项目需求 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 符合《城市装修垃圾管理规定》（建设部第139号）等杭州市相关法律法规管理文件要求，如有更新则以最新的文件为准。 |

五、商务要求表

| 服务期 | 服务期：三年（不包含3个月建设期），具体以合同签订时间为准。服务期满，经采购人考核通过的，采购人可予以续签合同，续签合同一年一签，总服务期不超过五年。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 合同签订后10日内向采购人递交履约保证金 叁 万元， |
| 付款办法 | 采用固定含税综合单价*实际消纳处置数量进行结算，按季度支付。 |
| 其 他 | 本项目采购文件内“处置”字义均包含“处理”。 |

附件：场地红线图